# 外层镀膜光子晶体光纤表面等离子体共振传感器的研究

### 论文摘要

光子晶体光纤由于其灵活的结构设计和良好的传输特性,已经成为一种十分成熟的光信号传输媒介。近年来,光子晶体光纤与表面等离子体共振技术结合的光子晶体光纤表面等离子体共振生物传感技术引起了众多研究者的兴趣,该技术在线性检测范围以及灵敏度方面均具备优势,尤其对生物介质界面处介质微小变化的检测在环境和工业监测、医疗卫生等方面得到了应用性的推广。作为一种新兴的传感技术,在传感特性和应用领域等方面有着巨大的研究意义。本文基于易于实现、可复用性强和高灵敏度的原则,重点研究了外层镀膜型光子晶体光纤表面等离子体共振传感器的特性,并在结构设计和传感性能等方面取得了一定的进展。本文首先理论分析了表面等离子体共振产生的原理,对光子晶体光纤与表面等离子体共振传感技的检测机理进行了研究,并讨论了光子晶体光纤表面等离子体共振传感器的数值计算方法。其次,提出一种三芯外层镀膜光子晶体光纤传感器,利用纤芯数目的增加从而进一步有效的延续了相位匹配的范围,增大传感器检测范围。由于多芯光子晶体光纤的模式相对较为复杂,因此对三芯光子晶体光纤的模式耦合方程进行理论研究,重点分析其模式耦合情况。通过有限元方法数值分析了传感器特性,并讨论了传感器结构参数对传感特性的影响。该传感器相比与同类型传感器具有检测范围大、灵敏度高等优点,同时具有易于实现、可复用性强、韧性好等特点。再次,提出一种以D型光子晶体光纤为基底的复合膜增强型传感器结构。D型传感平面更有利于被测介质的吸附,可增强光场与被测介质的相互作用。结构上也更加灵活,通过参数调整实现了检测波长以及检测范围的调制。并采用金属银膜和石墨烯膜构成复合膜结构,有效的增强了传感器的灵敏度,同时没有破坏传感器损耗谱曲线质量。研究了D型光子晶体光纤金属纳米线激发局域表面等离子体共振传感器特性,进一步提高了传感器的灵敏度。传感器在灵敏度,检测范围,半峰全宽等传感特性方面均具有优势。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 光子晶体光纤简介

- 1.2.1 光子晶体光纤特性

- 1.2.2 光子晶体光纤的分类

- 1.3 表面等离子体共振传感技术

- 1.3.1 SPR传感技术简介

- 1.3.2 典型SPR激励器件

- 1.4 PCF-SPR传感器概况及研究现状

- 1.5 论文工作内容

- 第2章 PCF-SPR理论分析与数值分析方法

- 2.1 引言

- 2.2 表面等离子体基本理论

- 2.2.1 倏逝波理论与衰减全反射

- 2.2.2 金属的光学性质

- 2.3 PCF-SPR基本理论

- 2.3.1 SPR激发基本原理

- 2.3.2 电磁波在PCF中传输的波动理论

- 2.3.3 PCF-SPR检测机理

- 2.4 数值分析方法

- 2.4.1 全矢量有限元分析

- 2.4.2 边界条件

- 2.5 传感器损耗谱分析法

- 2.6 本章小结

- 第3章 外层镀膜三芯PCF-SPR传感器

- 3.1 引言

- 3.2 表征传感器特性参数

- 3.3 传感器模型

- 3.4 三芯光子晶体光纤的模式耦合理论

- 3.5 传感器的模式分析

- 3.6 传感器的结构参数优化

- 3.7 本章小结

- 第4章 D型外层覆膜光子晶体光纤生物传感器

- 4.1 引言

- 4.2 结构设计和理论模型

- 4.3 传感器共振特性分析

- 4.4 石墨烯介绍以及增敏特性研究

- 4.4.1 石墨烯特性分析

- 4.4.2 石墨烯厚度对传感性能的影响

- 4.4.3 石墨烯在传感器不同位置效果对比

- 4.5 传感器的结构参数的影响及优化

- 4.5.1 银膜厚度对传感器特性的影响

- 4.5.2 抛磨深度对传感器特性的影响

- 4.5.3 抛磨角平面度对传感器特性的影响

- 4.5.4 中心孔对波长以及检测范围的调制特性分析

- 4.6 传感器的灵敏度以及共振曲线质量分析

- 4.7 金属线局域表面等离子体共振检测效果对比

- 4.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王福成

导师: 童凯,王国宾

关键词: 表面等离子体共振,光子晶体光纤,有限元分析,折射率传感器,局域表面等离子体共振

来源: 燕山大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,自动化技术

单位: 燕山大学

分类号: TP212;TN253

DOI: 10.27440/d.cnki.gysdu.2019.000839

总页数: 74

文件大小: 2166K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].双芯光子晶体光纤横向压力特性分析[J]. 光通信技术 2020(08)

- [2].基于化学气相沉积方法的石墨烯-光子晶体光纤的制备研究[J]. 物理学报 2020(19)

- [3].正六边形光子晶体光纤的进化设计[J]. 中国新通信 2019(05)

- [4].保偏光子晶体光纤的近圆形模场分布特性[J]. 中国惯性技术学报 2016(05)

- [5].高非线性光子晶体光纤中优化产生宽带紫外三次谐波[J]. 物理学报 2017(04)

- [6].光子晶体光纤的特性及应用发展趋势[J]. 通信世界 2017(17)

- [7].突破特种光纤尖端领域亨通推出光子晶体光纤[J]. 通信世界 2017(17)

- [8].基于光纤通信的准光子晶体光纤研究[J]. 光通信研究 2017(04)

- [9].用于液压传感的双芯光子晶体光纤（英文）[J]. 光子学报 2017(07)

- [10].基于低相干光的光子晶体光纤熔点背向反射测量[J]. 北京航空航天大学学报 2017(07)

- [11].高非线性石英基光子晶体光纤产生宽带可调中红外孤子的实验研究[J]. 红外与毫米波学报 2017(05)

- [12].自适应气体检测光子晶体光纤传感器设计[J]. 传感器与微系统 2016(05)

- [13].光子晶体光纤的特性及应用概述[J]. 中国科技信息 2014(24)

- [14].多芯光子晶体光纤在国内高校的研究现状[J]. 光通信技术 2015(05)

- [15].三零色散光子晶体光纤中超连续谱的产生与控制[J]. 中国激光 2015(08)

- [16].光子晶体光纤气体传感器[J]. 物理通报 2017(10)

- [17].多芯光子晶体光纤激光器选模实验研究[J]. 科学家 2017(16)

- [18].基于光子晶体光纤传感器的危险气体监测网络[J]. 计算机测量与控制 2013(12)

- [19].未来通信的“新晋网红”——光子晶体光纤[J]. 知识就是力量 2020(10)

- [20].掺杂型双芯光子晶体光纤高灵敏声压传感结构[J]. 激光技术 2020(05)

- [21].双芯八角结构光子晶体光纤的设计与仿真[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [22].渐近式太赫兹多孔光子晶体光纤模式特性研究[J]. 激光技术 2019(06)

- [23].空芯光子晶体光纤与单模光纤耦合优化及在拉曼气体检测中的应用（英文）[J]. 红外与毫米波学报 2017(06)

- [24].一种三芯液晶光子晶体光纤的特性（英文）[J]. 中国惯性技术学报 2017(04)

- [25].基于保偏光子晶体光纤的长尾式光纤环镜角度传感器[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [26].基于双芯光子晶体光纤的激光多普勒多点速度测量研究[J]. 光学学报 2015(11)

- [27].零双折射温度敏感系数保偏光子晶体光纤研究[J]. 光学学报 2015(10)

- [28].光子晶体光纤的特点及发展前景分析[J]. 家庭生活指南 2018(09)

- [29].环烯烃聚合物太赫兹光子晶体光纤设计与制造[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2014(01)

- [30].七芯光子晶体光纤中百瓦量级超连续谱的产生[J]. 物理学报 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/94d3c044a39caa7f1791af46.html