# 废旧橡胶微粒对透水混凝土耐磨耗性能影响试验

### 论文摘要

为探索废旧橡胶对透水混凝土的耐磨耗性能的影响,通过掺加废旧橡胶微粒制备高强透水混凝土,测试其基本物理力学性能;采用Cantabro磨耗试验,测试试件在磨耗前后的质量损失率随橡胶微粒掺量及粒径的变化规律。研究结果表明,①掺橡胶对透水混凝土的抗压强度、孔隙率及透水性有重要影响,影响程度与掺量及粒径相关。掺橡胶的透水混凝土抗压强度明显降低,其中橡胶颗粒(CR)掺量为9%的透水混凝土抗压强度降低最明显。掺橡胶粉(FCR)的透水混凝土孔隙率逐渐降低,而掺橡胶颗粒(CR)的透水混凝土孔隙率明显增加;②橡胶也对透水混凝土的耐磨耗性能有较大影响。与对照组比较,橡胶掺量为3%、6%的透水混凝土耐磨耗性能增强,而橡胶掺量为9%的透水混凝土的耐磨耗性下降。橡胶粒径对透水混凝土耐磨性能影响区别不大;③掺橡胶的透水混凝土耐磨性与自身强度没有明显的线性相关性。

### 论文目录

- 1 材料和方法

- 1.1 试验材料

- 1) 水泥 （C） :

- 2) 硅灰 （SF） :

- 3) 骨料 （G） :

- 4) 废橡胶:

- 5) 外加剂 （PCE） :

- 6) 拌合水 （W） :

- 1.2 配合比设计

- 1.3 试验方法

- 1) 基本物理力学性能。

- 2) 磨耗性能。

- 2 试验结果与分析

- 2.1 物理力学性能

- 2.2 磨耗性能

- 2.3 耐磨耗性能与抗压强度的关系

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张登祥,毛阿妮

关键词: 透水混凝土,橡胶,抗压强度,孔隙率,透水系数,耐磨耗

来源: 长沙理工大学学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 长沙理工大学水利工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51809022),湖南省自然科学基金资助项目(2017JJ2273)

分类号: TU528

页码: 57-61+77

总页数: 6

文件大小: 1363K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].透水混凝土性能与工程应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [2].透水混凝土在“海绵城市”建设中的应用研究[J]. 江苏建材 2020(01)

- [3].云南建投研制透水混凝土助力海绵城市建设[J]. 江西建材 2020(03)

- [4].园林景观施工中透水混凝土的运用研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [5].透水混凝土技术在城市道路中的应用——评《海绵城市透水混凝土应用技术》[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [6].高强透水混凝土试验研究[J]. 商品混凝土 2020(08)

- [7].高承载透水混凝土施工工艺的分析与研究[J]. 四川水泥 2020(10)

- [8].试论景观道路露骨料透水混凝土的施工技术[J]. 决策探索(中) 2020(10)

- [9].罐车运输型预拌透水混凝土关键技术的研究[J]. 四川建材 2020(10)

- [10].典型透水混凝土铺装对降雨污染的控制效果研究[J]. 四川水泥 2020(11)

- [11].透水混凝土路面抗堵塞性能研究[J]. 混凝土 2018(11)

- [12].透水混凝土的试验研究[J]. 混凝土 2018(12)

- [13].生态透水混凝土功能化研究现状[J]. 四川建材 2019(02)

- [14].透水混凝土孔隙堵塞影响因素分析[J]. 四川建材 2019(03)

- [15].透水混凝土研究现状[J]. 福建建材 2019(04)

- [16].基于透水混凝土在海绵城市建设应用研究[J]. 建筑技术开发 2019(08)

- [17].透水混凝土施工工艺及性能研究[J]. 科技风 2019(31)

- [18].骨料对透水混凝土性能影响[J]. 福建交通科技 2019(05)

- [19].透水混凝土抗堵塞性能影响因素研究[J]. 重庆建筑 2018(02)

- [20].透水混凝土的制备与施工工艺[J]. 建材与装饰 2018(07)

- [21].透水混凝土应用研究[J]. 建材与装饰 2018(12)

- [22].透水混凝土研究进展[J]. 材料导报 2017(S2)

- [23].透水混凝土的配合比设计及其性能研究[J]. 居舍 2018(07)

- [24].透水混凝土的泛碱现象与防范措施[J]. 江苏建筑 2018(03)

- [25].粉煤灰透水混凝土透水特性及强度试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2018(04)

- [26].透水混凝土在海绵城市建设中的应用[J]. 商品混凝土 2018(08)

- [27].透水混凝土研究综述[J]. 居业 2018(09)

- [28].预拌透水混凝土在健身慢行步道工程中的应用研究[J]. 江苏建材 2018(05)

- [29].高强透水混凝土研究综述[J]. 住宅与房地产 2018(30)

- [30].预拌透水混凝土的研究及应用[J]. 商品混凝土 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9532f628f4c116b1d4e3d558.html