# 索塔钢管混凝土配比优化过程的思考与实践

### 论文摘要

钢管混凝土具有将钢材的良好延展性和混凝土良好的抗压性能有机结合的优势,近年来被广泛运用在土木工程建筑上。然而由于在具体的实践中,材料的复杂多样性以及配合比对材料的敏感性,导致在工程实践中还不能模式化地生产满足工程要求的钢管混凝土。文中结合信阳息县淮河大桥主桥——钢管混凝土索塔所需要的C50自密实微膨胀钢管混凝土配合比要求,依据特殊高效混凝土配合比的设计规范,通过对索塔钢管混凝土配合比的多次的摸索、思考与实践,获得了优质高效且满足工程要求的钢管混凝土。本项目钢管混凝土配合比优化过程的思考与经验,对于类似工程可以提供参考。

### 论文目录

- 1 钢管混凝土配合比的设计要求

- 2 现场配合比优化过程与分析

- 2.1 原材料筛选及配合比方案的确定

- 2.2 基于基准方案的优化实验分析

- 2.3 现场生产混凝土要点及技术措施分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢霞,余坤洋,赵垚珺,赵一,焦立颖,董军

关键词: 钢管混凝土,配合比,微膨胀,力学性能,优化过程

来源: 公路交通科技(应用技术版) 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 信阳市息县公路管理局,信阳市交通基本建设质量检测监督定额站,杭州市市政工程集团有限公司,北京建筑大学工程结构与新材料北京市高等学校工程研究中心

基金: 交通运输部西部交通科技建设项目,河南省交通运输厅科技计划项目(201602),北京市大学生实培项目计划(201610)

分类号: TU528

页码: 231-234

总页数: 4

文件大小: 2327K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].2019年全国钢管生产技术交流会(钢管年会)论文征集通知[J]. 钢管 2019(02)

- [2].2019年全国钢管生产技术交流会(钢管年会)论文征集通知[J]. 钢管 2019(03)

- [3].钢管通径机设备的现状及展望[J]. 工程建设与设计 2017(19)

- [4].适应“新常态” 开创新局面 努力提高我国钢管工业的发展质量和效益[J]. 中国钢铁业 2015(04)

- [5].《钢管》2013年总目次[J]. 钢管 2013(06)

- [6].复合钢管技术的应用[J]. 黑龙江冶金 2013(06)

- [7].锯钢管[J]. 数学小灵通(1-2年级版) 2013(Z1)

- [8].《中国钢管70年》[J]. 钢管 2020(04)

- [9].衡阳华菱钢管有限公司多个研发项目荣获湖南省冶金科学技术奖[J]. 钢管 2020(04)

- [10].钢管热镀锌水冷装置的改进[J]. 焊管 2018(09)

- [11].测厚技术研究进展及其在疏浚钢管中的应用[J]. 机械制造 2017(04)

- [12].面对“新常态” 谋求新发展 以改革创新推动我国钢管工业的转型升级——中国钢结构协会钢管分会理事长李强2014年9月20日在钢管分会六届三次理事(扩大)会议上的讲话(节选)[J]. 钢管 2014(06)

- [13].既有建筑地下增层支撑钢管的连接安装方法[J]. 四川建筑科学研究 2014(06)

- [14].钢管生产线的自动控制传输技术研究[J]. 机电信息 2015(15)

- [15].锯钢管[J]. 数学小灵通(5-6年级版) 2016(05)

- [16].成排钢管精确定位装置的设计探讨[J]. 冶金设备 2013(06)

- [17].钢管是怎样炼成的[J]. 体育博览 2012(01)

- [18].携带钢管[J]. 初中生学习(低) 2013(09)

- [19].巧算钢管[J]. 辅导员 2011(32)

- [20].庆贺《钢管》~创刊50 YEAR 1964-2014[J]. 钢管 2014(03)

- [21].好钢管背后的故事[J]. 农业工程技术(温室园艺) 2014(09)

- [22].钢管平移装置在钢管防腐生产线上的应用[J]. 全面腐蚀控制 2013(04)

- [23].一通钢管感恩四重奏 唱响九周年辉煌之旅[J]. 智能建筑电气技术 2012(01)

- [24].《钢管》2012年总目次[J]. 钢管 2012(06)

- [25].2009年1～11月俄罗斯钢管总产量同比下降19.5%[J]. 钢管 2010(01)

- [26].上海世博会西班牙馆[J]. 中华建设 2010(05)

- [27].《钢管》2010年总目次[J]. 钢管 2010(06)

- [28].俄钢管产量2011年预计提高5%～10%[J]. 焊管 2010(12)

- [29].2008年1～11月乌克兰钢管产量同比下降8%[J]. 钢管 2009(01)

- [30].友发钢管[J]. 环渤海经济瞭望 2009(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/956de501024e9a05b392ff58.html