# 大直径盾构下穿对成品油管道的影响评估

### 论文摘要

杭州地铁1号线三期工程采用覬11.67 m的大直径盾构下穿钱塘江,线路与已建的镇杭成品油管道存在交叉,交叉影响范围达到90 m,施工时有可能对成品油管道的安全运行产生影响。经过管线迁改、"S大弯曲线"和小角度交叉三个方案比选,最终采用小角度交叉设计方案,评估认为通过采取施工技术措施能够将施工影响降到最低,设计方案可以接受、可行。管道与盾构隧道交叉段垂直净距均大于10 m,符合有关规定的要求。油管允许沉降量按管道焊缝接口的允许地表沉降来控制,允许地表沉降为60 mm,由此认为现有施工水平下的盾构施工引起的管道沉降风险可控。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 设计方案评估

- 3 交叉段垂直净距评估

- 4 盾构隧道施工影响评估

- 4.1 管道沉降计算结果

- 4.2 管道焊缝接口的允许地表沉降

- 4.3 施工影响评估

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐波,茅斌辉

关键词: 大直径,盾构,下穿,输油管道,影响评估

来源: 城市道桥与防洪 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业,铁路运输

单位: 杭州市地铁集团有限责任公司,杭州市城乡建设设计院股份有限公司

分类号: U231.3;TE973

DOI: 10.16799/j.cnki.csdqyfh.2019.06.078

页码: 284-286+30-31

总页数: 5

文件大小: 2173K

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].有限空间内盾构隧道的施工变形规律研究[J]. 四川建材 2019(12)

- [2].盾构隧道下穿既有车站变形控制研究[J]. 高速铁路技术 2019(04)

- [3].盾构机刀盘在新景矿应用的设计与优化[J]. 新型工业化 2019(12)

- [4].国内最长油气管道盾构隧道精准破洞[J]. 班组天地 2019(12)

- [5].我国首部盾构专业指导书在京发行[J]. 现代交通技术 2019(06)

- [6].盾构空推及平移施工技术总结[J]. 建筑机械化 2019(12)

- [7].浅谈盾构施工常见机械故障及处理措施[J]. 居舍 2020(01)

- [8].大直径盾构长距离水平运输施工的管理[J]. 四川水力发电 2019(S2)

- [9].盾构隧道下穿国家4A级景区地表沉降影响分析[J]. 铁道建筑技术 2019(05)

- [10].不良地质条件下盾构机整体下沉处理技术——基于冻结帷幕加固技术[J]. 福建建筑 2019(12)

- [11].城市轨道交通盾构施工风险因素与预控[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [12].盾构施工对邻近高压铁塔安全影响数值分析[J]. 城市住宅 2019(12)

- [13].盾构施工监测预警系统研究与实践[J]. 都市快轨交通 2019(06)

- [14].旧盾构机维修改造验收管理探析[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [15].盾构机调试人员培养及管理的探索[J]. 科技风 2020(05)

- [16].粉土地层中盾构施工对临近高铁桥桩的影响[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].微型盾构接收安全关键技术研究[J]. 江苏建筑 2019(S2)

- [18].盾构机及其维保技术要点研究[J]. 居舍 2020(04)

- [19].泥岩地层中盾构尾盾背浆后变形问题研究[J]. 建筑机械化 2020(01)

- [20].盾构机水下接收方案研究[J]. 铁道建筑技术 2019(10)

- [21].大直径盾构机掘进姿态控制研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [22].盾构隧道下穿高速公路加宽区管桩施工技术[J]. 四川建材 2020(02)

- [23].用于有效控制地面沉降盾构新型注浆技术研究[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [24].基于ADAMS的盾构机刀盘驱动系统动力学仿真分析[J]. 公路 2020(02)

- [25].新建隧道下穿施工对既有上卧盾构隧道扰动影响规律研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(02)

- [26].管片厚度对大直径盾构隧道受力及变形的影响[J]. 华东交通大学学报 2020(01)

- [27].盾构机刀具磨损监测系统设计与开发[J]. 电子技术与软件工程 2020(02)

- [28].盾构机仿真操作实训装置建设及其应用[J]. 福建建筑 2020(02)

- [29].高品质盾构刀圈材料的开发[J]. 河北冶金 2020(01)

- [30].盾构水平偏角变化对盾构-土相互作用影响[J]. 中国公路学报 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/95ce4b4721f4b582e55b109c.html