# 内部故障论文_靳海军,靳文星

导读:本文包含了内部故障论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:故障,测温,电平,变压器,水轮发电机,避雷器,航道。

### 内部故障论文文献综述

靳海军,靳文星[1]（2019）在《红外测温诊断技术在避雷器内部过热故障诊断中的应用》一文中研究指出对红外测温诊断技术在国网山西电力公司220 kV甲变电站1号主变35 kV过线氧化锌避雷器过热故障诊断中的应用进行了分析。应用红外测温诊断技术,发现了避雷器电压致热型缺陷,成功避免了避雷器内部的潜伏性故障扩大,保证了电气设备的可靠运行。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年10期）

陈鸿光[2]（2019）在《主变内部过热故障的排查及处理》一文中研究指出电力变压器是电力系统的重要电气设备,一旦发生故障会对电力系统造成恶劣影响,及时消除主变故障意义重大。主变内部故障的判断、检查和处理需经过复杂、严格的流程,结合了某110kV变电站#2主变内部过热故障处理实例,阐述了主变内部故障的判断及处理流程。(本文来源于《电子测试》期刊2019年19期）

王洁聪,刘崇茹,徐东旭,朱毅[3]（2019）在《基于实时数字仿真器的模块化多电平换流器内部故障混合仿真模型》一文中研究指出高电压模块化多电平换流器(MMC)中大量子模块级联给实时仿真带来了极大的挑战。通过对桥臂或换流器进行封装等效可以提高MMC仿真系统的计算效率,但高度封装化的模型给换流器内部故障的仿真造成了困难。相比于离线仿真软件,实时数字仿真器(RTDS)对模型计算速度和效率的要求更高,而且由于不能进行插值,对电力电子器件的模拟较为困难。为了兼顾实时仿真对故障仿真功能和模型计算效率的双重需求,该文采用详细等效和简化等效相结合的混合仿真方法,利用CBuilder工具开发了一种适用于RTDS的具备内部故障仿真功能的MMC桥臂混合仿真模型。该模型避免了不同类型仿真模型间一个步长的延时问题,不仅能够快速仿真大规模MMC系统,还能够模拟多种换流器内部故障。在RTDS中搭建单端MMC系统,验证了所提模型的精确性和有效性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年18期）

晋建厂,王伟[4]（2019）在《基于场-路耦合模型的变压器内部短路故障分析》一文中研究指出为正确分析变压器内部故障特征和设计变压器继电保护方案,需建立准确的变压器内部故障分析模型。本文建立了一种基于棱边有限元和直接耦合求解的变压器叁维场-路耦合模型,为变压器内部故障分析提供了新方法。论文还分析了内部短路故障特征随故障类型、故障位置等因素变化的曲线,可作为整定变压器继电保护方案的依据。(本文来源于《船电技术》期刊2019年09期）

黄建雪[5]（2019）在《电气开关设备GIS内部绝缘故障研究》一文中研究指出电气开关设备在运行的过程中常出现GIS内部绝缘的问题,威胁这供电系统的整体安全、稳定运行,出现GIS内部绝缘问题后应当及时对故障进行排查,找出问题所在,确保电气设备正常运行。本文首先分析了GIS内部绝缘的常见故障点,并进一步提出降低电气开关设备出现GIS内部绝缘故障可能性的建议,旨在切实提高GIS内部绝缘的故障检修效率。(本文来源于《装备维修技术》期刊2019年03期）

林子阳[6]（2019）在《丰满重建水电站发电机内部故障主保护配置方案》一文中研究指出对于丰满重建水电站来说,内部短路故障是威胁发电机安全运行的重要因素。为确保发电机能够正常安全的运行,本文对丰满重建发电机的内部故障类型和数量进行分析,提出了6种主保护配置参考方案,对比参考方案的性能和优缺点,最终确定了主保护配置方案,为今后国内同种类型的水轮发电机研究和工程应用留下了宝贵经验。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2019年08期）

赵德生[7]（2019）在《THALES411航向设备天线分配单元内部故障分析》一文中研究指出着陆是飞机飞行中的最后阶段,对于着陆引导设备的依赖程度也最高。导航设备维护是保障民航空管设施至关重要的组成部分。目前在民航空管系统内部,THALES410系列仪表着陆系统是比较普遍在用的盲降设备,该系列设备与其他不同品牌型号的盲降设备在设计理念及工艺技术等方面存在诸多不同之处。在隐患排查、故障点定位等维修任务中需要根据其自身特点进行深入学习及掌握。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年23期）

段辉,颜廷利,王伟,赵全富,韩明[8]（2019）在《一起110 kV GIS电流互感器气室内部发热故障分析》一文中研究指出针对红外测温中发现的GIS设备电流互感器气室二次回路开路导致铁芯发热的问题,结合设备结构和超声波、特高频局放检测等综合分析,提出了故障诊断依据。利用停电检查进行验证,为电流互感器二次回路开路问题的红外检测和判断提供参考。(本文来源于《山东电力技术》期刊2019年07期）

吴伟[9]（2019）在《110 kV变压器内部过热故障的对策分析》一文中研究指出分析表明,过热故障是变压器最容易出现的故障,影响变压器的安全运行,从而影响电网供电运行。探讨110 kV变压器内部过热的故障处理措施。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年07期）

王璐[10]（2019）在《基于MMC的换流站内部故障及交流不对称故障保护策略研究》一文中研究指出随着电力电子技术的发展,具有控制自由度高、可向无源系统供电、占地面积小等优势的柔性直流输电系统在远距离大容量输电工程领域中脱颖而出。基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)技术更是凭借着输电容量大、谐波含量少、开关损耗低、应用领域范围广等优点,在电网中得到了广泛应用。在MMC-HVDC系统中,换流站内部和不对称故障的保护策略直接关乎输电系统的可靠性和安全性,因此重点对MMC-HVDC故障分析和保护策略进行研究具有重要的工程应用价值和现实意义,具体内容如下:(1)从MMC拓扑结构入手,结合子模块的工作状态和MMC每相的上下桥臂变量之间的关系,在静止坐标系下建立出MMC的叁相数学模型。为了MMC-HVDC控制系统的设计,通过Park变换得到同步旋转坐标系下的数学模型。(2)在完成系统数学模型建立工作后,对MMC-HVDC系统主电路参数相关设计进行了分析工作,研究出了桥臂子模块数的取值方法、分析子模块电容的相关影响因素,推理出子模块电容的取值公式,以及桥臂电抗器参数的制约因素和不同运行状态的选取方法。然后对MMC-HVDC系统所采用的矢量控制系统进行设计,完成整流侧和逆变侧矢量控制系统的设计,并在PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真平台中完成了仿真验证,验证所推导的系统主电路参数与所设计的矢量控制系统的正确性,为后文分析换流站发生故障状态下系统行为和保护策略的仿真验证提供平台与理论依据。(3)对MMC-HVDC系统换流站交流系统故障和换流器内部故障产生的原因进行分析。首先研究了换流站内部的子模块故障和桥臂电抗器故障,针对故障设计了子模块冗余保护和桥臂过电流保护策略,并验证了方案的正确性;(4)建立了MMC在叁相不对称下的低频暂态数学模型以及功率模型,针对MMC出现叁相不对称状态设计了相序分解环节,并以正序电流和负序电流为控制量设计了内环电流解耦控制系统,然后通过抑制负序电流设计了抑制负序电流的控制策略,完成了MMC-HVDC系统不对称情况下控制器的设计。最后在PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真平台中完成了仿真验证,验证了抑制负序电流控制策略的有效性。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04）

### 内部故障论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电力变压器是电力系统的重要电气设备,一旦发生故障会对电力系统造成恶劣影响,及时消除主变故障意义重大。主变内部故障的判断、检查和处理需经过复杂、严格的流程,结合了某110kV变电站#2主变内部过热故障处理实例,阐述了主变内部故障的判断及处理流程。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 内部故障论文参考文献

[1].靳海军,靳文星.红外测温诊断技术在避雷器内部过热故障诊断中的应用[J].能源与节能.2019

[2].陈鸿光.主变内部过热故障的排查及处理[J].电子测试.2019

[3].王洁聪,刘崇茹,徐东旭,朱毅.基于实时数字仿真器的模块化多电平换流器内部故障混合仿真模型[J].电工技术学报.2019

[4].晋建厂,王伟.基于场-路耦合模型的变压器内部短路故障分析[J].船电技术.2019

[5].黄建雪.电气开关设备GIS内部绝缘故障研究[J].装备维修技术.2019

[6].林子阳.丰满重建水电站发电机内部故障主保护配置方案[J].水电站机电技术.2019

[7].赵德生.THALES411航向设备天线分配单元内部故障分析[J].科技创新导报.2019

[8].段辉,颜廷利,王伟,赵全富,韩明.一起110kVGIS电流互感器气室内部发热故障分析[J].山东电力技术.2019

[9].吴伟.110kV变压器内部过热故障的对策分析[J].集成电路应用.2019

[10].王璐.基于MMC的换流站内部故障及交流不对称故障保护策略研究[D].沈阳工业大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/95dcd355602232ac73b12779.html