# 淬透性论文_于晃,曲德毅,崔天龙,金伟楠

导读:本文包含了淬透性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金相,曲线,奥氏体,组织,合金钢,研究进展,速率。

### 淬透性论文文献综述

于晃,曲德毅,崔天龙,金伟楠[1]（2019）在《化学成分对35CrMo钢淬透性影响数值模拟分析》一文中研究指出钢的淬透性是决定零部件在热处理过程中性能高低的重要参数之一。在实际生产中, 35CrMo钢各项元素含量的在一定范围内,而非固定值,成分不固定会直接影响钢的淬透性。通过模拟计算和实际试验对比分析,结果显示:JMatpro软件模拟35CrMo钢淬透性的准确性较高。利用JMatpro软件对35CrMo钢中各项元素不同含量进行模拟计算,结果发现:C、 Si、 Mn、 Cr、 Mo五种元素的含量对35CrMo钢的淬透性都有影响,其中C、 Si元素对淬透性的影响要比其他叁种元素稍高。(本文来源于《第十六届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）》期刊2019-10-10）

李长贵,马娟,海秀英,陆建民,雷国清[2]（2019）在《钢末端淬透性检验的影响因素》一文中研究指出通过试验阐述了影响末端淬透性能试验结果的主要因素以及在测试过程中应注意的问题。结果表明:热处理工艺、试样表面粗糙度、平行度、化学成分及检验设备都会对试验结果产生影响;在末端淬透性测试时应注意硬度计的校准、试验力的保持时间、试样表面粗糙度、试样平行度等问题。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年08期）

张彩红,于海涛,王浩强[3]（2019）在《B含量对SA-336-F11 CL3钢淬透性和组织的影响》一文中研究指出设计并冶炼了叁种B含量不同的SA-336-F11 CL3钢锭,测定叁种钢的临界点和CCT曲线,制定相应的模拟热处理工艺,通过对比金相组织,分析不同B含量对钢淬透性和组织的影响。(本文来源于《大型铸锻件》期刊2019年05期）

程正翠[4]（2019）在《钢淬透性和淬硬性的教学实践》一文中研究指出通过对淬透性和淬硬性这两个概念进行对比、分析并归纳,就在教学过程中如何避免学生对这两个概念混淆进行探讨。通过案例教学,分析了淬透性和淬硬性在机械过程中材料选择和热处理工艺确定中的应用,提高了学生参与教学的积极性与求知兴趣。(本文来源于《教育教学论坛》期刊2019年30期）

刘智良,史兴隆,董瑞峰[5]（2019）在《非标准小试样端部淬透性试验方法》一文中研究指出研究了非标准小尺寸试样的端部淬火试验。通过比例缩小、试样吸热、喷水量的理论计算,制定了非标准试样的试验工艺参数。结果表明,对非标准试样采用加装保温套的方法,达到与标准试样近似的一维冷却速率,标准试样与非标准试样端部具有相似的端部淬火曲线。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年14期）

孙东云,陈晨,张福成,杨志南,秦羽满[6]（2019）在《奥氏体化温度对V微合金中碳钢淬透性与力学性能的影响》一文中研究指出研究了不同奥氏体化温度下V微合金中碳钢(40CrNiMoV钢)的淬透性,利用控制冷却技术对不同温度奥氏体化后的试验钢进行慢冷处理,并对慢冷组织以及回火处理后的力学性能进行分析。结果表明:随奥氏体化温度的升高,在原奥氏体晶粒尺寸和固溶V含量的共同作用下,试验钢的淬透性增大。在800～1 000℃范围控制冷却时,获得的马氏体形态与奥氏体化温度有关;在淬透性和晶粒尺寸的共同影响下,试验钢的强度随温度的升高而急剧升高后基本保持稳定,冲击韧性随温度升高呈降低趋势。在奥氏体化温度为900℃时,试验钢慢冷并回火后获得最佳强塑性配合。(本文来源于《燕山大学学报》期刊2019年03期）

张国强,王毛球,曹燕光,陈思联[7]（2019）在《钢的淬透性预测模型研究进展》一文中研究指出淬透性预测模型是实现淬透性带宽精确控制的重要工具。回顾了钢的淬透性预测模型发展历程,对比研究了理想临界直径、非线性回归方程、硬度分布函数及人工神经网络等淬透性预测模型实际应用特点,从淬透性系数修正、多模型综合预测预报及其他淬透性影响因素等方面介绍了淬透性预测模型最新研究进展及发展趋势,指出从机理上深入理解和研究材料淬透性的变化规律,是实现淬透性精确预测和控制的基础。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年04期）

谭晓东,涛雅,周彦[8]（2019）在《保淬透性含硼易切削钢的生产实践》一文中研究指出通过微合金化、制定严谨合理的生产工艺、钢水的窄成分控制等一系列措施,提高Y37MnCrBS易切削钢的淬透性,使钢材各项性能均满足技术条件要求,同时使包钢生产的Y37MnCrBS易切削钢各项性能指标达到同行业水平。(本文来源于《包钢科技》期刊2019年02期）

董诗朋,李诗斌,胡佐宇,崔红军[9]（2019）在《钢中微量硼含量对齿轮钢淬透性影响控制生产实践》一文中研究指出通过生产实践,分析各工序原料带入的B元素,控制过程中B含量的来源,分析B含量对齿轮钢淬透性的影响,确定最佳的B含量控制范围。通过控制加入钢中含B量高的合金和辅料,使成品微量B控制在≤0.003%以下,在不考虑其它因素的影响下,不同炉号淬透性带宽能控制在≤4HRC范围内。(本文来源于《冶金管理》期刊2019年07期）

王继臣,赵千水,李超群,白刚[10]（2019）在《20CrMnTiH齿轮钢的淬透性计算及窄淬透性带控制》一文中研究指出采用非线性方程计算法计算20CrMnTiH钢末端淬透性,只需利用生产实际数据加以修正,就能进行精确的淬透性计算和预报,与实测值偏差不超过2HRC。采用化学成分设计和控制,保证20CrMnTiH钢△[C]不超过0.007%,△[Si]波动不超过0.04%,△[Mn]、△[Cr]不超过0.02%,△[Ti]不超过0.01%,△[Alt]不超过0.010%,[Ni]、[Cu]不超过0.05%,[Mo]、[W]、[V]不超过0.03%,[P]、[S]不超过0.020%,[N]和[B]分别不超过0.006 0%和0.000 5%,并控制碳偏析指数不超过1.035%,可实现国际先进水平的末端淬透性HRC4带宽控制。(本文来源于《特殊钢》期刊2019年02期）

### 淬透性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过试验阐述了影响末端淬透性能试验结果的主要因素以及在测试过程中应注意的问题。结果表明:热处理工艺、试样表面粗糙度、平行度、化学成分及检验设备都会对试验结果产生影响;在末端淬透性测试时应注意硬度计的校准、试验力的保持时间、试样表面粗糙度、试样平行度等问题。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 淬透性论文参考文献

[1].于晃,曲德毅,崔天龙,金伟楠.化学成分对35CrMo钢淬透性影响数值模拟分析[C].第十六届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）.2019

[2].李长贵,马娟,海秀英,陆建民,雷国清.钢末端淬透性检验的影响因素[J].中国金属通报.2019

[3].张彩红,于海涛,王浩强.B含量对SA-336-F11CL3钢淬透性和组织的影响[J].大型铸锻件.2019

[4].程正翠.钢淬透性和淬硬性的教学实践[J].教育教学论坛.2019

[5].刘智良,史兴隆,董瑞峰.非标准小试样端部淬透性试验方法[J].热加工工艺.2019

[6].孙东云,陈晨,张福成,杨志南,秦羽满.奥氏体化温度对V微合金中碳钢淬透性与力学性能的影响[J].燕山大学学报.2019

[7].张国强,王毛球,曹燕光,陈思联.钢的淬透性预测模型研究进展[J].金属热处理.2019

[8].谭晓东,涛雅,周彦.保淬透性含硼易切削钢的生产实践[J].包钢科技.2019

[9].董诗朋,李诗斌,胡佐宇,崔红军.钢中微量硼含量对齿轮钢淬透性影响控制生产实践[J].冶金管理.2019

[10].王继臣,赵千水,李超群,白刚.20CrMnTiH齿轮钢的淬透性计算及窄淬透性带控制[J].特殊钢.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/963ac7dfe97d340dcebea885.html