# Co质量分数对FeCuCo预合金粉烧结与力学性能的影响

### 论文摘要

采用共沉淀法制备Co质量分数分别为0,10%和20%的FeCuCo预合金粉,采用SEM,XRD和DSC对这3种合金粉进行微观结构表征、物相分析及热学性能分析,并测定不同配比的预合金粉烧结体的相对密度、洛氏硬度、抗弯强度及耐磨性等物理力学性能,同时研究不同预合金粉胎体对金刚石的包镶性能,采用SEM对不同烧结体断口形貌进行观察。研究结果表明:在烧结温度720～880℃范围内,随着烧结温度升高,FeCuCo预合金粉的相对密度、洛氏硬度和抗弯强度都整体呈先增加后减小的趋势;在相同温度下,随Co质量分数增加,FeCuCo预合金粉洛氏硬度和抗弯强度呈逐渐增加趋势,在840℃时,Co质量分数为20%的FeCuCo预合金粉烧结体的洛氏硬度和抗弯强度都达到最大值,分别为100.7和1 591 MPa,强度损失率η最小,为19.1%,即包镶金刚石的能力最强;在880℃时,Co质量分数为20%的FeCuCo预合金粉烧结体的耐磨性最强,50 N载荷下60 s时的平均磨损量为1.589 8 g。

### 论文目录

- 1 实验条件与实验方法

- 1.1 粉末的制备

- 1.2 粉末性能检测与表征

- 1.3 粉末烧结体的制备

- 1.4 烧结体的性能测试与结构表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 预合金粉SEM分析

- 2.2 预合金粉XRD分析

- 2.3 预合金粉DSC分析

- 2.4 预合金粉烧结体力学性能分析

- 2.5 耐磨性分析

- 2.6 预合金粉烧结体断口形貌分析

- 2.7 金刚石/预合金粉烧结性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘志环,张绍和

关键词: 预合金粉,金刚石,微观结构,力学性能,包镶性能

来源: 中南大学学报(自然科学版) 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,冶金工业

单位: 中南大学地球科学与信息物理学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(41872186)~~

分类号: TQ163;TF124.5

页码: 2958-2968

总页数: 11

文件大小: 5224K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].预合金粉含量对铁基胎体微观组织及性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2020(03)

- [2].预合金粉钻头钻进玻璃效果测试[J]. 超硬材料工程 2018(04)

- [3].黄河旋风:预合金粉拉动业绩[J]. 超硬材料工程 2015(01)

- [4].不同配比铁基预合金粉的胎体性能研究[J]. 粉末冶金技术 2017(02)

- [5].预合金粉替代单质粉制备金刚石工具胎体的研究[J]. 超硬材料工程 2019(03)

- [6].预合金粉结合剂真空无压烧结制备金刚石工具[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(05)

- [7].铜磷预合金粉在金刚石工具中的应用[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(04)

- [8].超细铁铜锡磷预合金粉在高铁基金刚石工具中的性能研究[J]. 超硬材料工程 2019(01)

- [9].超细铁铜锡磷预合金粉在高铁基金刚石工具中的性能研究[J]. 超硬材料工程 2019(04)

- [10].低预合金粉烧结硬化能力的探讨[J]. 粉末冶金工业 2019(01)

- [11].金刚石工具用FeCoCu预合金粉组成对烧结特性的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(03)

- [12].温度对铁基预合金粉腐蚀泡沫化人造金刚石微粉的影响[J]. 材料导报 2017(14)

- [13].FeCoCu预合金粉前驱体制备及性能[J]. 中国有色金属学报 2018(08)

- [14].铜锡预合金粉热压性能研究[J]. 粉末冶金工业 2019(01)

- [15].废弃金属基金刚石制品再生利用生产超细预合金粉的沉淀工艺研究[J]. 粉末冶金工业 2011(04)

- [16].烧结工艺对铜基预合金粉性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2019(05)

- [17].共沉淀法制备超细Cu-Fe-Sn-Ni铜基预合金粉及其烧结胎体的抗弯强度[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2018(03)

- [18].预合金粉对粉末冶金NiFe_(18.5)Al_(25)合金性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2009(07)

- [19].金刚石绳锯用Fe基预合金粉代Co性能[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [20].高Sn含量Cu–Sn预合金粉热压烧结行为及性能的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(02)

- [21].预合金粉在金刚石工具中的应用研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2012(06)

- [22].预合金结合剂成分及烧结工艺对金刚石工具性能的影响[J]. 材料导报 2019(14)

- [23].预合金粉在金刚石工具中的应用[J]. 超硬材料工程 2020(03)

- [24].预合金粉对金刚石节块性能影响研究[J]. 超硬材料工程 2014(06)

- [25].原料预合金化对微波无压烧结金刚石工具性能的影响[J]. 无机盐工业 2020(12)

- [26].预合金粉在金刚石工具烧结中的钎焊作用[J]. 焊接 2008(03)

- [27].WC增强Fe基复合材料的组织与性能研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2015(05)

- [28].预合金粉末的发展、性能测试与应用[J]. 超硬材料工程 2009(02)

- [29].预合金粉为黏结剂的TiC钢结硬质合金组织演变与强韧性研究[J]. 硬质合金 2018(02)

- [30].CSB-2预合金粉质量分数和烧结温度对热压富铁基胎体力学性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/965096aa3bbe7aeaead9dd91.html