# 工业纯锆鲍尔环成型回弹影响因素研究

### 论文摘要

在工业纯锆鲍尔环冲压成型过程中,塑性变形的同时总是伴随着回弹变形,随着对冲压件尺寸精度要求的不断提高,成型回弹成为一个亟需解决的问题。本文从工业纯锆的轧制方式、晶粒尺寸和冲压成型速度等方面对回弹影响因素进行研究。结果表明,工业纯锆片式生产比带式生产冲压成型回弹小,材料性能的各向异性不利于鲍尔环的成型效果。采用带式轧制方式生产时,出现随着晶粒尺寸的长大,回弹数值降低的规律。材料的屈服强度值减小,回弹数值也相应减小。在40～60m/min的冲压速度范围内,冲压成型回弹数值呈现先减小后增加的趋势,在50m/min时的回弹数值最小,成型效果最佳。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 实验

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 轧制方式

- 3.2 晶粒尺寸

- 3.3 材料的屈服强度

- 3.4 冲压成型速度

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李有华,李晓军,代艳妮,陈猛

关键词: 工业纯锆,鲍尔环,晶粒尺寸,屈服强度,回弹数值

来源: 中国金属通报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宝鸡钛业股份有限公司,宝钛集团有限公司

分类号: TG146.414;TG306

页码: 128-129

总页数: 2

文件大小: 3755K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].工业纯锆室温蠕变性能及显微组织[J]. 稀有金属材料与工程 2019(11)

- [2].工业纯锆的室温压缩变形行为[J]. 金属热处理 2017(06)

- [3].热处理对工业纯锆管材组织和性能的影响[J]. 钛工业进展 2012(05)

- [4].工业纯锆三通液压胀形优化新工艺[J]. 钛工业进展 2014(05)

- [5].冷加工变形率对工业纯锆管材组织与性能的影响[J]. 钛工业进展 2010(01)

- [6].工业纯锆产品的性能和应用[J]. 精细化工原料及中间体 2010(02)

- [7].工业纯锆的低周疲劳特性及寿命预估[J]. 稀有金属材料与工程 2019(08)

- [8].退火对表面机械研磨处理工业纯锆显微组织和残余应力的影响[J]. 金属热处理 2017(02)

- [9].超声喷丸对工业纯锆拉拉疲劳性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2019(06)

- [10].超细晶工业纯锆的室温蠕变特性及断口分析[J]. 稀有金属材料与工程 2019(03)

- [11].热处理对表面纳米化工业纯锆疲劳性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(10)

- [12].工业纯锆焊接接头组织性能[J]. 电焊机 2014(05)

- [13].降低深冲制耳率的工业纯铝板生产工艺研究[J]. 轻合金加工技术 2008(02)

- [14].表面机械研磨工业纯锆的疲劳性能研究[J]. 稀有金属 2017(03)

- [15].在高温硝酸与丙烷蒸气环境中R60702工业纯锆的腐蚀行为[J]. 机械工程材料 2020(07)

- [16].表面纳米化对工业纯锆四点弯曲疲劳性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2019(08)

- [17].表面纳米化工业纯锆的显微组织与残余应力研究[J]. 稀有金属材料与工程 2014(09)

- [18].1100工业纯铝板材的各向异性研究[J]. 轻金属 2008(03)

- [19].工业纯锆焊接接头腐蚀性能研究[J]. 热加工工艺 2014(11)

- [20].TIG焊对工业纯锆R60702接头腐蚀性能的影响[J]. 核动力工程 2013(03)

- [21].电场退火对冷轧工业纯锌板再结晶织构的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [22].工业纯锆焊缝金相组织和力学性能[J]. 西南交通大学学报 2014(05)

- [23].锆无缝管材加工技术研究[J]. 现代冶金 2014(02)

- [24].锆无缝管材加工技术研究[J]. 现代冶金 2015(02)

- [25].锆的热氧化及氧化后酸腐蚀行为的研究[J]. 热加工工艺 2013(06)

- [26].乙黄药自然降解的影响试验[J]. 现代矿业 2016(02)

- [27].工业纯Sn和Sn-3Ag-0.5Cu合金在沈阳大气环境下自然暴露的初期腐蚀行为[J]. 中国有色金属学报 2012(05)

- [28].Zr-3的研究进展及应用前景[J]. 科技视界 2016(09)

- [29].工业纯锆ECAP单道次变形组织与性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(04)

- [30].后处理压洗浴液加入EDTA提高粘胶长丝白度试验[J]. 人造纤维 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/967ff0b50d2997260ef47768.html