# 高效液相色谱串联质谱法分析土壤中多溴联苯醚类化合物

### 论文摘要

建立了一种超高效液相色谱串联质谱法（UPLC-MS/MS）同时测定土壤中8种多溴联苯醚化合物（PBDEs）的方法,采用快速溶剂萃取（ASE）和凝胶净化色谱（GPC）,经BEH反相C18色谱柱分离,10 min内完成分离,使用含0. 1%氨水的甲醇和水进行梯度洗脱,采用液相色谱-负离子-大气压化学电离（APCI）串联质谱,多反应监测模式（MRM）,加入13C12-BDE-139和13C12-BDE-209内标作定量分析。结果表明:在优化的分析条件下,PBDEs的线性相关系数为0. 998 8～0. 999 5,方法检出限为0. 22～0. 59μg/kg,在2个添加水平下,平均回收率为71%～126%,标准偏差为3%～18%,土壤实际质控样测定结果均在允许范围内。适合于土壤中PBDEs的快速分析,特别对于高溴代PBDEs,相比气相色谱质谱方法具有更快的分析速度和更好的稳定性。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器、试剂与材料

- 1.2 样品预处理

- 1.3 液相色谱-质谱条件

- 1.3.1 色谱条件

- 1.3.2 质谱条件

- 2 结果与讨论

- 2.1 色谱条件的优化

- 2.2 质谱条件的优化

- 2.3 标准曲线与检出限

- 2.4 回收率、精密度和准确度

- 2.5 样品测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 牛禾,余彬彬,饶钦全,王晖,丁苗,徐方曦

关键词: 多溴联苯醚,土壤,液相色谱质谱

来源: 中国环境监测 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 台州市环境监测中心站,台州学院医药化工与材料工程学院

分类号: O657.63;X833

DOI: 10.19316/j.issn.1002-6002.2019.06.16

页码: 118-123

总页数: 6

文件大小: 178K

下载量: 159

### 相关论文文献

- [1].关于多溴联苯及多溴联苯醚逸散规律的研究报告[J]. 中国标准化 2019(20)

- [2].同位素稀释气相色谱-高分辨质谱法测定土壤和沉积物中20种多溴联苯[J]. 环境化学 2018(09)

- [3].超声萃取-气相色谱质谱法测定环境和食品中多溴联苯及多溴联苯醚[J]. 现代测量与实验室管理 2014(02)

- [4].索氏提取-气相色谱质谱法测定纸质包装材料中五种多溴联苯[J]. 中华纸业 2018(08)

- [5].5种多溴联苯纯度定值的核磁法研究及不确定度评定[J]. 分析试验室 2018(12)

- [6].EDX法快速筛选家具中多溴联苯及多溴二苯醚[J]. 轻工标准与质量 2019(05)

- [7].气相色谱-质谱联用仪分析冰箱中的多溴联苯和多溴联苯醚[J]. 家电科技 2011(09)

- [8].气相色谱法测试纺织品中多溴联苯阻燃剂[J]. 印染 2008(19)

- [9].同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法测定大气中多溴联苯醚和多溴联苯153[J]. 色谱 2015(10)

- [10].测量土壤中多溴联苯和多溴联苯醚含量不确定度评定[J]. 中国环境监测 2017(01)

- [11].超高效液相色谱法测定纺织品中多溴联苯(醚)类阻燃剂[J]. 毛纺科技 2016(07)

- [12].高效液相色谱法测定电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚[J]. 理化检验(化学分册) 2012(12)

- [13].气相色谱-负离子化学源-质谱法分析禽蛋食品中10种多溴联苯和多溴联苯醚残留[J]. 分析试验室 2010(08)

- [14].电子电器产品中多溴联苯、多溴联苯醚含量的测定[J]. 科协论坛(下半月) 2009(10)

- [15].江苏无锡检验检疫局成功研制多溴联苯和多溴二苯醚系列标[J]. 辽宁化工 2013(03)

- [16].多溴联苯的污染来源、分析方法和环境污染特征[J]. 化学进展 2014(08)

- [17].热解分离-气相色谱-质谱联用法测定聚苯乙烯电器外壳中20种多溴联苯和多溴联苯醚[J]. 理化检验(化学分册) 2020(03)

- [18].GC/MSD测定电子电气产品中的多溴联苯和多溴二苯醚[J]. 家电科技 2008(21)

- [19].塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚限量及检测标准比对[J]. 广东化工 2016(16)

- [20].电子垃圾拆解地表层土壤中的多卤代芳烃及其潜在污染源[J]. 环境科学 2009(06)

- [21].气相色谱-电子轰击源质谱测定海产品中多溴联苯(醚)[J]. 食品工业科技 2011(03)

- [22].ROHS指令中多溴联苯、多溴联苯醚的前处理研究[J]. 计量与测试技术 2009(03)

- [23].多溴联苯免疫PCR人工抗原的合成及表征[J]. 环境化学 2008(05)

- [24].紫外光降解多溴联苯的动力学及降解途径研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [25].电子垃圾拆解区多溴联苯污染特征及健康风险[J]. 中国环境科学 2017(12)

- [26].电子产品中多溴苯系物的质谱识别分析[J]. 辽宁化工 2008(02)

- [27].气相色谱质谱联用测试十溴联苯醚不确定度评定[J]. 广东化工 2017(18)

- [28].汽车材料中多溴联苯和多溴联苯醚的分析方法[J]. 汽车工程师 2011(03)

- [29].典型电子废物集中处置场地及其周边土壤中多溴联苯的污染特征[J]. 生态与农村环境学报 2012(05)

- [30].汽车六种有害物质管理怎样收紧?[J]. 环境经济 2015(Z3)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9696de1d56e72937946b9cd1.html