# 7055铝合金扁锭铸造工艺研究

### 论文摘要

利用Almex铸造机,试验研究7055铝合金扁锭的铸造工艺,并对铸锭的化学成分和显微组织进行了分析。试验结果表明:采用高效铝熔体洁净技术,保证了熔体质量;采用软起铸的铸造工艺,可促进铸锭成形,降低开裂倾向;通过多级可控温铝制结晶器进行铸造,浇注温度在700～710℃,结晶器水流量控制为15 m3/h～60 m3/h,铸造速度为30 mm/min～50 mm/min,结晶器液位高度为70 mm～105 mm,获得了外观质量良好、内部成分均匀、高倍组织细小的7055铝合金扁锭。

### 论文目录

- 1 试验方案

- 1.1 配料

- 1.2 熔炼

- 1.3 保温

- 1.4 铸造

- 2 试验结果

- 2.1 化学成分

- 2.2 低倍组织

- 2.3 高倍组织

- 2.4 水浸法超声探伤

- 3 分析和讨论

- 3.1 熔体质量的控制

- 3.2 铸造工艺的改进

- 3.3 结晶器的设计

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈仁桂,杨浩

关键词: 铸造工艺,铝合金,扁铸锭

来源: 轻合金加工技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,航空航天科学与工程

单位: 广西南南铝加工有限公司

基金: 广西创新驱动发展专项资金项目(项目编号:桂科AA17204012,桂科AA17202007)

分类号: V261.31;TG146.21;TG24

DOI: 10.13979/j.1007-7235.2019.08.003

页码: 16-20

总页数: 5

文件大小: 1441K

下载量: 109

### 相关论文文献

- [1].不同铸造工艺对产品结构的影响[J]. 汽车维修 2020(01)

- [2].机械臂铸造工艺的设计[J]. 铸造工程 2020(02)

- [3].小康股份拟投9亿实施铸造工艺智能化升级搬迁项目[J]. 铸造 2020(06)

- [4].工程训练与机械制造基础综合课程的探索与实践——以铸造工艺为案例[J]. 实验室研究与探索 2018(04)

- [5].《铸造工艺课程设计》翻转课堂研究及其教学设计[J]. 教育教学论坛 2017(02)

- [6].大口径阀体铸造工艺优化[J]. 热加工工艺 2016(23)

- [7].3D打印技术在铸造工艺中的应用[J]. 国外机车车辆工艺 2017(03)

- [8].铸造工艺对铝合金组织及性能的作用探究[J]. 世界有色金属 2020(09)

- [9].铸造工艺专家系统的研究现状与发展[J]. 铸造技术 2017(08)

- [10].铝合金框架铸造工艺分析[J]. 科技经济导刊 2017(27)

- [11].短流程铸造工艺改进节能效果的探讨[J]. 山西冶金 2014(02)

- [12].铸造工艺问题的特点及工艺优化[J]. 热加工工艺 2013(07)

- [13].铸造工艺装备建设[J]. 铸造设备与工艺 2010(02)

- [14].解读铸造工艺对铝合金组织及性能的影响[J]. 冶金与材料 2018(05)

- [15].玻璃铸造工艺在产品设计专业课程中的运用[J]. 西部素质教育 2016(22)

- [16].铸钢端盖的铸造工艺改进[J]. 特种铸造及有色合金 2017(06)

- [17].冷却器上壳铸造工艺数值模拟与优化[J]. 热加工工艺 2017(13)

- [18].建筑用铸钢节点的铸造工艺研究[J]. 热加工工艺 2015(05)

- [19].曳引机机座的铁型覆砂铸造工艺[J]. 热加工工艺 2015(07)

- [20].V法铸造工艺装备与技术特性[J]. 铸造设备与工艺 2013(04)

- [21].曳引轮覆砂铁型铸造工艺改进[J]. 现代铸铁 2012(03)

- [22].数值模拟技术在铸造工艺中的应用[J]. 大连交通大学学报 2009(04)

- [23].主动轮的铸造工艺优化与验证[J]. 铸造技术 2009(09)

- [24].6108气缸体铸造工艺[J]. 现代铸铁 2008(03)

- [25].基于数值模拟的160km动力车牵引座铸造工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2019(12)

- [26].基于3D打印技术的水枪扳机铸造工艺改进[J]. 价值工程 2020(19)

- [27].炉顶放散阀阀盖铸造工艺改进[J]. 金属加工(热加工) 2019(11)

- [28].铸钢车轮铸造工艺的数值模拟实验[J]. 机械研究与应用 2018(01)

- [29].800型槽帮铲板铸造工艺的分析[J]. 煤 2018(05)

- [30].柴油机机体铸造工艺优化[J]. 铸造技术 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/969b19832413ed84372dcd6a.html