# 建筑电气自动化在现代建筑中的应用王瑞

身份证号：230106197901XXXX17

一、电气自动化在现代建筑中的应用优势

1、提升建筑的监管效果

在建筑行业快速发展的同时，建筑结构的形式也越来越复杂，为了保证建筑结构中电气设备的使用安全，采取一定的监控方式，对各类设备的运行安全提供保障。在高层建筑中，进行设备安全监测工作需要投入大量的人力与精力，不仅会造成较大的成本投入，还无法保证对高层建筑的全方位监控。而电气自动化设备在建筑工程中的应用，既可以保证各类设备的运行安全，还可以保证对各类设备的全方位全天候监测，从根本上降低各种安全问题的发生几率。电气系统运行过程中，一旦发现某个设备出现安全问题，便会发出警报信息，为设备维修人员做出提醒，以便于在短时间内排除安全问题，保证电气系统的安全稳定运行。

2、保证各个局部系统的关联性

电气自动化技术在建筑工程中的应用，可以确保对各类控制系统的有效联合。电气自动化技术中的智能控制系统是依托于网络所建立起来的控制系统，可以借助网络的数据处理功能实现对配电系统、电梯系统、照明系统、消防系统以及空调系统的全面管理、使其形成一个完整的自动化体系，这也可使电气自动化技术的整体功能性得到有效发挥。电气自动化技术的应用还可保证各类设备运行的安全性。比如在建筑物内出现火灾问题时，消防系统会发出警报，并且做出相应的连锁反应，控制电梯系统以及空调系统及时关闭，对楼梯和便道的照明系统进行启动，以便于疏散人群。而消防系统也会做好火灾控制工作，将火灾隐患的影响范围控制在最低。各个系统的联合作业，可使现在建筑的安全性得到稳步提升。

3、维护建筑电气系统的安全

一般情况下，处于待机状态和运行状态的建筑电气偶尔会发生安全隐患，特别是在操作不当、设备老化和环境突变的时候，此时的建筑电气可能会受到不利影响甚至滋生安全问题。推进建筑电气自动化能够正确判断电气设备故障及其产生原因，及时反应异常问题，从而全面维护建筑电气系统的安全与稳定，提升电气维修人员的工作效率。

二、电气自动化在现代建筑中的应用

1、在接地系统中的应用

在现代建筑工程中，供配电系统属于工程中的基础组成部分，电气接地系统是保证供配电系统安全稳定运行的主要内容。电气接地系统的有效应用，可以使建筑物的安全性得到有效保障。通常供配电设计中会采用TN-S系统，而在实际运行的过程中，保护线PE和中线N之间不存在交集，只有通过变压器的中线位置，才会出现连接情况，也是由于保护线与中性线的合理分布，使得线路运行的过程中，发生零线断线的情况下，也不会对保护线的运行安全造成影响，这也可有效提升用电设备的安全性，所发挥的保护作用较为突出。而在该系统进行应用的过程中，需要注重对保护线接线方式的有效选择，一旦发生保护线接线方式失误的问题，就很容易引发火灾或者电击现象，对设备的运行安全造成极大威胁。现在建筑中的照明系统中，N线上自身存在很大的电流，一旦产生N线和设备金属外壳接触的状况，就会使设备带电，对于设备安全造成较大威胁。这就要求在现代建筑中，对TN-S系统的应用需要保证接线方式的正确执行，同时做好防雷和防火安全保护措施。

2、在电气监控系统中的应用

电气监控系统，在建筑工程中的主要作用为，对各类电气设备的运行质量进行监测，确保在电气设备存在安全隐患问题时，能够及时做出响应，并且快速排除安全隐患问题。电气监测系统在实际运行的过程中，可以实现对建筑中各类设备运行情况以及运行参数的实时监测。监测系统内部在对相应的参数进行获取之后，还会对数据进行分析与处理，当监测系统的分析结果发现设备运行参数存在异常状况时，便会输出保护信号，对相应的设备下达指令，使设备运行停止，降低安全隐患问题的影响范围。由于建筑物中的电气设备布置情况越来越复杂，电气监控系统所需要监测的数据量也越来越多，这也需要对各类仪表信息进行不断优化，使电气监控系统的数据准确性得到保障。

3、在电气保护中的应用

（1）交流工作接地。工作接地是指变压器中性线或者中性点的接地，要保证N线必须是铜芯绝缘线，配电中存在的等电位线端子要置于箱柜之中。在使用这种保护系统时，要注意接线端子不能外露，不能与PE线连接，也不能和防静电接地、屏蔽接地、直接接地等其他接地系统混接。在高压系统里，采取中性点接地方式能够消除单相电弧接地过电压，保证接地保护准确动作。在低压系统中，中性点接地也能够防止零序电压偏移，使三相电压相对平衡。

（2）屏蔽接地与防静电接地。为了防止电磁干扰，在现代建筑中通常会采用屏蔽和防静电接地。防静电接地保护就是利用导体让带静电或者容易产生静电的物体与地面之间形成电气回路，从而减少静电对电磁的干扰。建筑室内一般空气都比较干燥，尤其是在冬季是非常容易产生静电的，因此在设计阶段就要考虑到静电的影响，做好防静电接地保护。在实际接地时，要确保室内设施、设备外壳等与PE线多点可靠连接。另外，接地装置的接地电阻也有特别要求，要求防静电接地电阻不能超过100Ω，独立的交流工作接地电阻、安全保护接地电阻与防雷保护接地电阻分别不能超过4Ω、4Ω与10Ω。

4、在建筑中央控制室的应用

对于现代建筑而言，中央控制室可以说是起着统领大局的关键作用，建筑中绝大多数系统功能的有序运行都离不开中央控制室的支持，中央控制室就好像中枢神经一样控制着整个建筑物功能的实现。电气自动化在中央控制室的应用使监控技术与控制手段都更加完善，可以满足建筑工程的功能性需求，实现对建筑系统的有效控制，提高建筑控制系统的运行效率。在电气设计过程中，中央控制室供电电压波动上下应≤10%，波形失真率要控制在20%，频率变化也要控制在1Hz以下。运用直接回路供电的同时，也要为中央管理计算机配置UPS不间断电源，保证在没有其他电源的情况下也可以有30min的供电。

结语：在现代建筑中应用电子自动化技术，不管是在提高现代建筑的安全性与可靠性方面，还是在保障电气各个系统高效运行方面都有着重要意义。随着科技的发展，电子自动化技术还将得到不断的完善与升级，因此建筑业相关人员要紧跟科技的发展，钻研电子自动化技术，找出电气自动化与现代建筑最佳的结合方案，推动现代建筑朝着科技化、智能化方面的快速发展。

参考文献：

[1]谷晓亮.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].黑龙江科学,2014,5(2).

[2]梁坤政.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].建材与装饰,2016(33):84.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/96bc5f4b0aaa0310b3710d4d.html