# Nb2N涂层制备及其耐腐蚀性能研究

### 论文摘要

采用双阴极等离子溅射沉积技术在TC4 （Ti-6Al-4V）合金基体表面制备了Nb2N涂层,利用XRD,SEM和EDS研究涂层的微观组织结构;使用划痕法测试了涂层与基体的结合力;采用开路电位（OCP）测量、动电位极化、电化学阻抗谱（EIS）等电化学测试技术,研究所制备的Nb2N薄膜在3.5%（质量分数） NaCl溶液中的电化学腐蚀行为,并与TC4基体进行比较。结果表明:所制备涂层分为过渡层和沉积层,涂层厚度约为21μm。涂层连续致密且光滑,没有明显孔洞或间隙。Nb2N涂层相较于TC4基体开路电位到达稳态值时间较短且稳态值较高;Nb2N涂层点腐蚀电位更高,腐蚀电流更低;涂层阻抗谱数据呈现单一容抗弧特性,容抗弧值高于TC4基体的,且相位角曲线最大值更大并且最大值处具有更宽的区间。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 实验材料与制备方法

- 1.2 测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 涂层XRD谱分析

- 2.2 涂层横截面形貌

- 2.3 涂层结合力测试

- 2.4 开路电位（OCP）—时间测试

- 2.5 动电位极化曲线测试

- 2.6 电化学阻抗分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 史昆玉,张进中,张毅,万毅

关键词: 双阴极等离子溅射技术,涂层,微观结构,耐腐蚀性能,合金

来源: 中国腐蚀与防护学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 武汉工程大学机电工程学院

基金: 武汉工程大学科学研究基金(k201519)~~

分类号: TG174.4

页码: 313-318

总页数: 6

文件大小: 3505K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].具有改进耐腐蚀性能的新锆合金制备和验证[J]. 动力工程学报 2016(04)

- [2].复合材料压力容器耐腐蚀性评价探讨[J]. 纤维复合材料 2016(02)

- [3].不同δ铁素体含量的1Cr17Ni2钢耐腐蚀性能研究[J]. 失效分析与预防 2017(04)

- [4].浅谈耐腐蚀性材料在氯碱化工中的应用[J]. 科技创新与应用 2014(04)

- [5].铁基非晶合金耐腐蚀性能研究进展[J]. 潍坊学院学报 2012(02)

- [6].晶粒度对一些常用金属耐腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2012(04)

- [7].6061铝合金耐腐蚀性能研究[J]. 新型工业化 2020(05)

- [8].超疏水铜表面的电化学制备及其耐腐蚀性能[J]. 武汉纺织大学学报 2016(06)

- [9].镍基高温合金耐腐蚀性能的研究进展[J]. 材料导报 2015(17)

- [10].服役时间对输电导线耐腐蚀性能的影响分析[J]. 河北电力技术 2013(05)

- [11].镁合金改善耐腐蚀性的探讨[J]. 有色金属加工 2010(05)

- [12].成分调整对09CuPCrNi耐候钢耐腐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2009(14)

- [13].碳钢超疏水表面制备及其耐腐蚀性研究[J]. 中国机械工程 2016(23)

- [14].热等静压处理对铀表面铝镀层耐腐蚀性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(09)

- [15].表面形貌对1Cr11Ni2W2MoV不锈钢耐腐蚀性能的影响[J]. 机械工程材料 2008(08)

- [16].添加有机物对激光熔覆层耐腐蚀性能的影响[J]. 绿色科技 2020(08)

- [17].唐钢中厚板桥梁钢耐腐蚀性研究[J]. 宽厚板 2020(05)

- [18].钢制易拉罐底部涂层的耐腐蚀性研究[J]. 涂料工业 2018(02)

- [19].15CrMnMoVA钢磁控溅射镀铝防护层耐腐蚀性能[J]. 中国表面工程 2012(03)

- [20].合金元素对镁合金耐腐蚀性能影响的研究进展[J]. 材料导报 2011(19)

- [21].普通混凝土耐腐蚀性能试验研究[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [22].改善铸造铝合金表面耐腐蚀性能的技术[J]. 铸造技术 2009(10)

- [23].高能喷丸镁合金表面磁控溅射铝膜的微观结构和耐腐蚀性能[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [24].金相组织对双相钢泵壳耐腐蚀性能的影响[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [25].合金元素对马氏体时效强化不锈钢耐腐蚀性能的影响[J]. 材料导报 2011(S1)

- [26].低碳不锈钢点焊接头的耐腐蚀性能[J]. 焊接技术 2008(02)

- [27].挤压变形对金属镁耐腐蚀性能的影响[J]. 机械工程材料 2008(03)

- [28].表面渗硼对新型β-钛合金耐腐蚀性能的影响[J]. 表面技术 2020(05)

- [29].滚塑成型聚乙烯的耐腐蚀性能研究[J]. 化工装备技术 2020(04)

- [30].热处理制度对锆合金耐腐蚀性能的影响概述[J]. 热加工工艺 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/96d4cc9f1340e0b20375dc52.html