# CsPbBr3/C8-BTBT复合薄膜的制备和光学性能研究

### 论文摘要

文章采用热注入法制备CsPbBr3量子点,使用X射线衍射仪（X-ray diffraction,XRD）分析量子点的晶相结构,通过吸收光谱和循环伏安法表征量子点的能带结构。实验制备的量子点禁带宽度为2.52eV,半峰宽仅为25nm,可与小分子有机半导体C8-BTBT共同溶解于有机溶剂中,形成稳定的胶体分散体系。通过滴注和浸渍提拉法制备了CsPbBr3/C8-BTBT复合薄膜,分别采用365nm的紫外光和470nm的蓝光LED作为激发光源,表征了量子点薄膜及复合薄膜的光致发光性能。实验结果表明,纯CsPbBr3量子点薄膜的转换效率可达90%,以有机半导体C8-BTBT作为复合基质的薄膜在紫外光激发下光致转换效率提高了44%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 试剂

- 1.2 CsPbBr3量子点的制备

- 1.3 制备CsPbBr3量子点/C8-BTBT复合薄膜

- 1.4 表征方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 CsPbBr3薄膜的XRD

- 2.2 CsPbBr3溶液的吸收光谱及发射光谱

- 2.3 CsPbBr3的禁带宽度

- 2.4 CsPbBr3/C8-BTBT复合薄膜的吸收光谱

- 2.5 复合薄膜的光致发光光谱

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘中梦雪,张春雨,黄玲玲,顾勋,王向华

关键词: 量子点,小分子半导体,禁带宽度,转换效率,复合薄膜

来源: 合肥工业大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备

单位: 合肥工业大学光电技术研究院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51203039)

分类号: TB383.2

页码: 64-68

总页数: 5

文件大小: 156K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].辛烯基琥珀酸淀粉酯/海藻酸钠复合薄膜的结构性质分析[J]. 现代食品科技 2020(03)

- [2].聚酰亚胺/二硼化钛复合薄膜的制备及性能研究[J]. 胶体与聚合物 2020(01)

- [3].锂离子电池硅-铝复合薄膜负极材料的研究[J]. 电源技术 2020(08)

- [4].中科院二硫化钼/类金刚石碳复合薄膜研究获系列进展[J]. 军民两用技术与产品 2017(11)

- [5].聚乙二醇改性聚乳酸/乙酰柠檬酸三丁酯复合薄膜的结构及性能[J]. 中国塑料 2018(07)

- [6].笼型倍半硅氧烷/聚酰亚胺复合薄膜的合成及性能[J]. 西南科技大学学报 2016(04)

- [7].滑石粉对聚酰亚胺/二氧化锆复合薄膜的影响[J]. 山东化工 2017(13)

- [8].聚乙烯醇/淀粉复合薄膜的制备与性能研究[J]. 塑料科技 2016(08)

- [9].二氧化钛/氧化锌复合薄膜的制备及生物相容性表征[J]. 稀有金属材料与工程 2014(S1)

- [10].聚酰亚胺/凹凸棒土复合薄膜的制备与性能研究[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [11].高导电纳米银/聚酰亚胺复合薄膜的制备及其性能研究[J]. 塑料工业 2013(12)

- [12].无铅多铁性复合薄膜材料的研究[J]. 材料导报 2013(23)

- [13].高导热氮化硼/芳纶沉析复合薄膜的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [14].二氧化钒复合薄膜太赫兹透射率模拟[J]. 电子元件与材料 2020(05)

- [15].尼龙1111/聚偏氟乙烯复合薄膜的压电及铁电性能[J]. 洛阳师范学院学报 2020(08)

- [16].吹膜法一次性成型定向交叉复合薄膜技术[J]. 塑料包装 2017(06)

- [17].施加偏压对采用等离子体辅助热丝化学气相沉积法在硬质合金上沉积金刚石/碳化硅/硅化钴复合薄膜的影响[J]. 集成技术 2017(01)

- [18].聚酰亚胺/酞菁铜复合薄膜的制备及性能表征[J]. 塑料工业 2017(06)

- [19].四苯基卟啉锌-单壁碳纳米管复合薄膜的制备与光电特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [20].受生物启发的三元柔性粘土片/聚乙烯醇/硅酸钙纳米纤维复合薄膜的组装及协同增强力学性能研究（英文）[J]. Science China Materials 2017(10)

- [21].真空蒸发制备的镁/铝复合薄膜及其抗氧化能力[J]. 电镀与涂饰 2016(04)

- [22].聚乙烯醇复合薄膜的抗紫外线性能[J]. 包装工程 2016(21)

- [23].复合薄膜摩擦学性能的实验研究[J]. 中国高新技术企业 2015(24)

- [24].化学还原法制备聚酰亚胺/银复合薄膜[J]. 高分子材料科学与工程 2013(06)

- [25].碳化钛/聚酰亚胺高介电复合薄膜的制备及性能研究[J]. 化学与黏合 2012(03)

- [26].聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯复合薄膜的制备及性能表征[J]. 中国胶粘剂 2012(11)

- [27].磁控共溅射制备锆-硅-氮复合薄膜的显微组织与性能[J]. 机械工程材料 2008(09)

- [28].磁控溅射沉积抗氧化、长寿命二硫化钼基复合薄膜[J]. 摩擦学学报 2016(06)

- [29].碳纳米管/聚乙烯醇复合薄膜的制备及其性能研究[J]. 化学工程师 2017(07)

- [30].多巴胺/银/聚氨酯导电复合薄膜的制备[J]. 合成树脂及塑料 2016(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/96f94bb455e55284a8041ed5.html