# 采用当量管径计算顺序输送变径管路混油量的方法

### 论文摘要

混油是油品顺序输送的必然产物,而混油量计算在成品油管道设计中尤为重要,目前尚无用于变径管路混油量计算的成熟方法。成品油长距离输送管道大多采用变径管路,油品流速在变径的连接处呈阶跃式变化,使得混油量的计算十分复杂,采用等径管路的混油量计算经验公式来计算变径管路的混油量,其适用性明显不足。通过对顺序输送混油特性和水力特性以及列宾宗公式和Austin-Palfrey经验公式进行简要分析,提出了采用当量管径进行顺序输送变径管路混油量的计算方法,同时结合国内某成品油管道运行实例进行了验证,拓宽了Austin-Palfrey经验公式的应用范围,提高了变径管路混油量计算结果的相对准确率,对成品油管道设计以及生产运行过程中混油量的预判均具有参考价值。

### 论文目录

- 1 采用当量管径计算的分析

- 2 当量管径计算

- 3 变径管路混油量计算

- 4 算例

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李永军,朱国承,徐笑鸥

关键词: 成品油管道,顺序输送,变径管路,混油量,当量管径,计算方法

来源: 油气田地面工程 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 西安长庆科技工程有限责任公司,中国石油集团渤海钻探工程有限公司定向井技术服务分公司

分类号: TE832.2

页码: 61-64

总页数: 4

文件大小: 1547K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].东临复线顺序输送混油量的计算与实际验证[J]. 科技视界 2020(19)

- [2].石太管道顺序输送的混油问题[J]. 油气田地面工程 2017(03)

- [3].成品油顺序输送混油控制技术研究[J]. 中国石油石化 2017(06)

- [4].混油处理装置运行维修经验分享及改进[J]. 中国石油石化 2017(11)

- [5].兰郑长管道混油处理相关问题和建议[J]. 油气储运 2015(04)

- [6].成品油顺序输送混油量计算及减少措施[J]. 内蒙古石油化工 2015(02)

- [7].成品油管道混油量的工程设计计算[J]. 石油库与加油站 2015(02)

- [8].兰郑长管道混油量控制优化研究[J]. 管道技术与设备 2015(04)

- [9].混合原油密度模型研究及应用[J]. 中国科技论文 2020(05)

- [10].长输成品油管道混油形成的途径、控制措施及回掺[J]. 石油库与加油站 2018(06)

- [11].弯头直角管道顺序输送混油特性的数值模拟[J]. 当代化工 2014(01)

- [12].变流量变管径时顺序输送混油量的计算[J]. 中国高新技术企业 2014(06)

- [13].成品油顺序输送中混油量的计算[J]. 管道技术与设备 2014(05)

- [14].成品油管道的混油计算方法研究[J]. 管道技术与设备 2013(01)

- [15].克乌成品油管道管输97#汽油混油量计算及混油量控制优化建议[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(02)

- [16].鲁皖成品油管道增设混油处理设施的实践[J]. 油气储运 2013(02)

- [17].日仪管道顺序输送混油量分析与计算[J]. 石油工业技术监督 2013(03)

- [18].成品油管道混油切割操作及应急处置分析[J]. 科技创新导报 2013(04)

- [19].华东成品油管道混油影响因素的分析和优化控制措施[J]. 石油库与加油站 2013(01)

- [20].停输前后顺序输送混油特性的数值模拟[J]. 辽宁石油化工大学学报 2013(03)

- [21].成品油管道混油量计算方法及减少混油量措施探讨[J]. 当代化工 2012(03)

- [22].顺序输送混油规律的数值模拟[J]. 当代化工 2012(11)

- [23].成品油混油切割与掺混试验[J]. 油气储运 2011(05)

- [24].兰咸成品油管道顺序输送混油量分析与计算[J]. 当代化工 2011(11)

- [25].顺序输送终点混油量近似计算[J]. 管道技术与设备 2010(05)

- [26].成品油管道工程中混油切换控制系统的设计[J]. 微计算机信息 2008(19)

- [27].大庆原油与俄油掺混油物性研究及其在东北地区管道内输送的可行性研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(19)

- [28].成品油管道混油动态体积分数判断两段式切割法[J]. 油气储运 2017(10)

- [29].混油门出现裂纹怎么办?[J]. 标准生活 2016(03)

- [30].中银原油管道改成品油管道混油量的研究[J]. 现代化工 2016(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/970dd1f7534bb55ce6557539.html