# 高压输电线路平断面测量的新方法

（国网江苏省电力公司南京供电公司江苏南京210000）

摘要：现如今，社会的综合实力相较于以往已经有了一个显著的提升，并且在中国居民的生活体验方面也有了较好的完善，其中电路运输方面一直处于发展的黄金阶段。高压电路输电线，在平断面方面的测量，特别是在杆塔位置设计当中，一直都是一个十分重要的环节所在。因此，针对于高压输电线路的测量方式，一定要求足够的精确，避免误差造成的严重影响。在对高压输电线路的测量过程当中，所消耗的时间往往都比较长，并且工作环境的影响也会给工作人员带来很大的影响，而且测量方面的问题一度成为了在施工作业的重灾区。本文就针对于高压输电线路方面的测量，做出以下见解。

关键词：高压输电线路；平断面测量；方法探究

引言：

在高压输电线路的设计过程当中，应当重点针对于输电线方面的平断面，做出精准的测量，从测量手段以及测量方法入手，降低测量过程当中的误差。在实际的测量过程当中，主要测量的对象，包括线路两旁，五十米范围之内，一切可能对于线路产生影响的事务，其中就包括道路、管线、建筑物、自然生态等，在测量的过程当中，一般使用的比例尺为1：5000，然而断面图方面，比例尺为1：500。就目前而言，引用比较多，并且使用范围也比较广的，还属于全站测量，高压输电线路平端面，并且在测量的过程当中，还是暴露出了一系列的难点和问题。

一、传统全站仪测量高压输电线路平端面的难点问题

就目前来看，在全国范围内的高压输电线路测量，普遍采用的还是传统的全站仪测量方式，并且主要依赖这种测量方式，实现对于线路平断面的测量工作。从实际的测量效果出发，不难发现，对于平断面测量产生干扰因素的原因有很多，其中表现最为突出，并且最常规的问题，集中表现在仪器方面的误差，以及工作人员测量方面的误差，此外还有“通视”的问题，这些问题的暴露标志着全站仪的测量方式尚且不够完善，急切都需要一种全新的技术手段弥补全站仪方面的短板。

在通视的状况下，倘若不及时的采取正确的处理方式，很容易对全站仪的效率产生严重的干扰。此外，考虑到高压输电线路方面的测量，其工作的环境着重表现在野外方面，因此，在一些杆塔数目比较多，堆积比较密集的场所，对于测量方面的工作难度，都是一个很大的挑战，并且在测量的过程中，往往需要耗费大量的人力物力以及时间方面的成本，而且还由于秋冬季节，自身季节气候方面的影响，一些大雾、降水气候的影响，导致可见度方面受到了很大的限制[1]。这些外在的因素，都会或多或少的对测量的结果准确性产生干扰，搭配上全站仪测量线路平断面，测量的效率低下，并且测量出来的质量也并不是很有保障。

就针对于现有的技术来看，GPS-RTK作为最新的技术手段，以远程无线电导航图为基本保障，实现了在全球范围内，全气候、全季节类型下，持续性的检测和数据记录，并且在测量一些三维坐标的过程当中，始终能够保持一个比较高的精准度，最重要的是，这种技术手段不会受到通视效果的影响，不会给测量的精准程度产生特别严重的干扰。

二、GPS-RTK测量高压输电线路平断面的优势与难点分析

GPS-RTK作为最新的测量系统，在实际使用的过程中断然拥有着比较全能的优势，可是并非完美，自身也存在着一定的难点，下面这一部分就着重针对于优势以及劣势，做出分析讨论。

（一）测量技术优势分析

首先，GPS-RTK这种测量技术的精准程度很高。GPS-RTK技术，可以实现对于高压输电线路平断面的精确测量，并且误差不会发生积累的现象，例如：GPS-RTK技术基于图根点的位置，在这个位置测量时，误差可以控制在0.6mm以内，并且针对于位置测量精度方面而言，可以保障在5cm之间。这种误差的精准程度，是传统的全站仪测量手段所无法比拟的，借助于最新的GPS-RTK技术，可以实现测量精准程度方面一个大的跃迁，帮助工程的实施，提供更强的安全性和稳定性，便于工程的顺利进展。如图为高压输电线路的实拍图。

其次，GPS-RTK技术的测量效率也很强。由于这种技术在使用的过程当中，不会遭受通视条件的影响，因此，在使用这一技术的时间，可以很轻松的完成对于目标的测量工作，而不需要想传统全站仪测量一样，对待同一事物进行反复的比对和测量，更不需要进行迁站测量，可以说节省了大约一半的工作时间，并且工作的质量也有了显著的提升[2]。根据在实际使用过程当中GPS-RTK技术的表现来看，GPS-RTK技术在每一天的移动距离，大概在四千米到五千米之间，这个范围看似很大，可是和全站仪移动一万米以上的数据对比起来，似乎效率方面不言而喻。

图一高压输电线路实拍图

（二）测量技术难点分析

GPS-RTK测量技术看似已经全方位的对传统全站仪的测量方式形成了碾压，可是细细品来，GPS-RTK测量技术依旧存在着技术瓶颈。

表现比较突出的就是自身的系统过于精密，这样精密的系统背后，牵扯到的是大量的数据流，搭配上处理系统数据的程序模式过于繁琐，工程快速运转的背后，付出的是大量的硬件支持以及资金投入。举个例子，GPS-RTK测量技术，就没办法实现直接借助于平断面，绘制出成图软件，更不用说在绘制成图的过程中处理庞大的数据流了。这也是限制技术进步的难点所在。

三、结束语

总的来说，测量高压输电线路平断面的新方法已经成功的问世了，那些依旧存在的问题，也正预示着下一步完善技术的方向，在修正问题的过程当中，技术人员也能够对这一项技术产生更深刻的认知和理解，便于技术未来的完善和升级。另外，对于测量行业来说，新型技术的问世，无疑也在很大程度上减轻了工人的工作强度，缓解了原本艰辛的工作状态，为工程的效率以及质量方面，做出了巨大的贡献。相信在科技水平不断进步的今天，GPS-RTK测量技术一定会有一个更好的进步和晚上空间，可以进一步发挥自身的作用，从原有基础上做出升级，给社会创造更大的便捷和福利。

参考文献：

[1]李淑铭.高压输电线路平断面测量的新方法[J].中国新技术新产品，No.364（06）：88-89.

[2]刘子上，韩庆，李金镖，etal.锡盟—山东1000kV特高压输电线路测量简介[J].电力勘测设计，2017（S1）：79-85.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/97171f52afd6b0037d35fa6d.html