# 双时间尺度温室生产最优控制算法研究

### 论文摘要

温室生产使得种植者可以调控作物的生长环境,进而提高作物的产量和质量。然而,传统温室控制技术大多基于种植者的经验,缺乏科学的解释,难以保证温室生产获得最大的经济效益。最优控制算法可以将实现经济效益最大化作为控制目标,根据温室环境以及作物生长的动态模型计算得到最优控制输入,其物理意义可以通过模型进行科学的解释。但是,由于温室环境动态与作物生长的时间尺度不同,使得最优控制的计算量较大,难以在线实施。时间尺度分解的方法将温室生产最优控制分解为与作物生长相关的慢子问题,以及与温室环境相关的快子问题,大大降低了最优控制的计算量,使得其在线实施成为可能。本文针对双时间尺度温室生产最优控制研究中存在的问题,做了以下工作:（1）选取了适用于双时间尺度温室生产最优控制的温室-作物模型,运用伪谱法快速求解其开环最优控制的慢子问题和快子问题,并根据模型的物理意义对求解结果进行科学解释。开发了适用于在线实施的数字最优控制算法,以快子问题的伪谱法求解结果作为算法的初始猜测,应用于可闭环实施的滚动时域最优控制。（2）针对最优控制算法并未应用于中国日光温室的问题,本文研究了双时间尺度中国日光温室生产最优控制。基于所选取的连栋温室模型,扩展了符合中国日光温室的北墙模型以及保温被模型。运用双时间尺度分解的方法,计算了将最优控制算法应用于中国日光温室所得到的经济收益,并得到了保温被的最优控制输入轨迹。（3）针对双时间尺度温室生产最优控制并未考虑不确定或时变模型参数的问题,本文研究了温室生产自适应最优控制。基于所选取模型参数的物理意义以及经济指标对参数的开环灵敏度分析,确定了候选自适应模型参数。将快速可辨识性算法用于候选参数的可辨识性分析,确定对两个温室环境模型参数进行在线参数估计。分析了经济指标对两个参数的闭环灵敏度,并通过引入测量误差检验了自适应参数的跟随性能。（4）针对慢子问题通常是开环计算的问题,本文研究了双闭环温室生产最优控制。通过温室环境状态的测量数据和作物生长模型,计算得到作物生长状态作为反馈信息。以前一次慢子问题伪谱法开环计算的结果作为初始猜测,自动更新计算慢子问题。分析了当作物售价、控制成本和长期天气预测存在误差时双闭环对于最优控制经济效益的改善,以及引入LED补光后双闭环对于经济效益的进一步提高。最后通过计算时间验证了双闭环最优控制在线实施的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究内容

- 第二章 基础理论

- 2.1 最优控制

- 2.2 时间尺度分解

- 2.3 温室生产最优控制

- 2.4 最优控制数值算法

- 第三章 双时间尺度温室生产最优控制

- 3.1 引言

- 3.2 模型介绍

- 3.3 仿真分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 日光温室最优控制

- 4.1 引言

- 4.2 日光温室-作物建模

- 4.3 仿真分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 温室环境自适应最优控制

- 5.1 引言

- 5.2 自适应最优控制原理

- 5.3 仿真分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 温室生产双闭环最优控制

- 6.1 引言

- 6.2 控制原理

- 6.3 仿真分析

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论和展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 作者简介

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 徐丹

导师: 杜尚丰,Gerard van Willigenburg

关键词: 温室生产最优控制,双时间尺度分解,日光温室,自适应控制,双闭环

来源: 中国农业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,农业科技

专业: 数学,园艺

单位: 中国农业大学

分类号: O232;S625

总页数: 133

文件大小: 9956K

下载量: 337

### 相关论文文献

- [1].带时滞的双时间尺度系统反馈镇定[J]. 计算技术与自动化 2011(03)

- [2].基于二阶锥规划的交直流配电网双时间尺度协调优化[J]. 中国科技论文 2019(05)

- [3].基于双时间尺度运动分析的户外小目标跟踪[J]. 电子学报 2015(07)

- [4].考虑双时间尺度调度周期的储能最优容量配置[J]. 电力系统保护与控制 2018(05)

- [5].基于实验标定及双时间尺度随机逼近理论的内置式永磁同步电机参数辨识[J]. 中国电机工程学报 2019(16)

- [6].基于双时间尺度扩展卡尔曼粒子滤波算法的电池组单体荷电状态估计[J]. 中国机械工程 2018(15)

- [7].湍流-化学双时间尺度PDF湍流燃烧模型及其检验[J]. 燃烧科学与技术 2018(03)

- [8].一种双时间尺度函数Wiener过程性能退化模型[J]. 航空动力学报 2018(09)

- [9].双时间尺度下主动配电网多目标无功电压优化[J]. 供用电 2019(04)

- [10].基于BIPV功率与负荷预测的智能建筑EMS双时间尺度多能互补优化模型[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [11].TE过程闪蒸罐双时间尺度建模与动态特性分析[J]. 化工学报 2015(01)

- [12].功率与负荷预测的智能建筑双时间尺度多能互补优化模型[J]. 云南电力技术 2018(02)

- [13].催化裂化装置气压机喘振控制的双时间尺度动态模拟[J]. 化工学报 2012(S2)

- [14].双时间尺度下的设备随机退化建模与剩余寿命预测方法[J]. 自动化学报 2017(10)

- [15].双时间尺度电-气耦合网络动态潮流计算[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [16].柔性机械臂的双时间尺度组合控制[J]. 控制理论与应用 2019(04)

- [17].一种刚性杆-弹簧摆模型的混沌动力学行为研究[J]. 复杂系统与复杂性科学 2016(03)

- [18].基于状态空间模型的双时间尺度预测控制算法[J]. 计算机与应用化学 2016(10)

- [19].刚性杆-弹簧摆模型复杂动力学特性的数值仿真[J]. 力学季刊 2015(01)

- [20].一种变压器隔离的双向DC/DC变换器交流小信号模型[J]. 鱼雷技术 2010(01)

- [21].基于自适应滑模-最优控制的柔性机械臂双时标组合控制[J]. 噪声与振动控制 2020(05)

- [22].非线性插值精细积分法在刚柔耦合弹簧摆中的应用[J]. 力学季刊 2013(03)

- [23].含大规模风电接入电网的双时间尺度无功协调控制[J]. 可再生能源 2016(12)

- [24].含噪音高频数据动态整合估计波动率的方法[J]. 大学数学 2011(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/971a5fd4393a4ffd257f7f6e.html