# 钎焊焊接论文_江宽,王宇,张腾,周友龙,李厚一

导读:本文包含了钎焊焊接论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:钎焊,化合物,金属,间隙,火焰,真空,奥氏体。

### 钎焊焊接论文文献综述

江宽,王宇,张腾,周友龙,李厚一[1]（2019）在《核岛冷却系统铜-不锈钢真空钎焊焊接工艺设计和性能研究》一文中研究指出在核岛冷却系统中常可见到铜和不锈钢的复合结构。铜导热快,核反应产生的热量通过铜迅速传给不锈钢管,不锈钢管中通入的冷却介质即时带走热量,确保核电系统的安全。对T2纯铜和316L奥氏体不锈钢管的真空钎焊进行了焊接工艺设计。对高精度间隙的接头,采用银铜共晶钎料,在8×10~(-3) Pa真空下830℃保温30 min进行钎焊。通过剪切试验、金相显微镜、显微硬度试验、热冲击试验、扫描电镜和能谱仪对钎焊接头进行显微组织观察和性能分析。结果表明,铜与不锈钢结合良好,钎缝致密。钎缝中的组织是铜基固溶体和银铜共晶。钎焊接头剪切强度可达176MPa。剪切断裂位置在钎缝,断裂形式为韧性断裂。(本文来源于《电焊机》期刊2019年07期）

陈晓勇[2]（2019）在《监控烙铁钎焊焊接时间的方法及装置》一文中研究指出本装置通过计时模块以及与其分别连接的信息处理模块和数据存储模块的设置,实现对焊接时长的监控和存储记录,和对整个焊接工序和焊接装置的有效监测。本装置还可通过设定显示模块和设定模块,对所述数据存储模块所存储数据进行查询和设定,方便了操作人员的操作。除了对所述焊接时长监控装置的内部设定,其还可以连接外部的计算机设备,用于将所述数据存储模块存储的数据导出,以便更清楚统计监测数据。(本文来源于《现代信息科技》期刊2019年10期）

胡战明,曹兆斌,张学海[3]（2019）在《小直径管件感应钎焊焊接工艺的研究》一文中研究指出油气管路零件是某型特种车辆内部的重要组成部分,原采用手工火焰钎焊实施焊接,易出现焊缝外观质量差、裂纹或气孔等焊接缺陷,且焊接生产效率低、作业环境差、焊接质量不稳定。通过采用感应钎焊进行大量试验,确定了直径为8-48mm管件感应钎焊工艺参数。结果表明采用感应钎焊方法可提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量。(本文来源于《包头职业技术学院学报》期刊2019年01期）

黄健康,王梓懿,梁菲菲,石玗,樊丁[4]（2019）在《铝/铜异种金属熔钎焊焊接研究现状》一文中研究指出随着工业中"以铝代铜"国家战略的提出,铝/铜的连接成为当前焊接领域的研究热点。总结了铝/铜熔钎焊技术的国内外研究现状,阐述了该技术目前存在的问题,提出了目前仍然有待提高的方面及在今后研究中需要解决的问题。综合以上研究,深入理解并进一步明确铝/铜熔钎焊连接工艺等基本科学问题,为工业应用提供可靠的技术支持和科学的理论支撑。(本文来源于《电焊机》期刊2019年01期）

薛华,胡彦彬,刘威[5]（2019）在《航空发动机整流罩真空钎焊焊接工艺研究》一文中研究指出针对航空发动机整流罩真空钎焊焊接过程中存在的问题进行了研究,提出了改进方案,并对产品进行了试制及检测,检测结果表明,新的工艺方案在满足产品精度并降低人员技术能力要求的前提下,大大提高了产品加工的效率,具有非常重要的意义。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年01期）

刘浩,陈玉华,陈超[6]（2018）在《铝/镁搅拌摩擦焊-钎焊焊接接头微观组织结构》一文中研究指出目的研究不同工艺参数下钎料Zn的添加对Al/Mg异种金属搅拌摩擦焊-钎焊焊接接头组织和性能的影响。方法以厚度为0.05 mm的纯Zn作为钎料,对3 mm厚的2A12-T4态铝合金和4 mm厚的AZ31变形镁合金,进行搅拌摩擦焊-钎焊的复合焊接,分析锌夹层的添加对接头微观组织与力学性能的影响。结果当添加Zn中间层时,接头钎焊区缓解了拉伸断裂趋势,在焊接速度为23.5 mm/min,旋转速度为375 r/min时,接头抗拉剪力达到5.5 k N,复合焊接接头的钎焊焊缝由搭接区、固相扩散区、钎焊区组成。结论钎料的添加有效阻止了Al-Mg系金属间化合物的形成。(本文来源于《精密成形工程》期刊2018年05期）

郑雯雯[7]（2018）在《钢/铝CMT熔—钎焊焊接工艺研究》一文中研究指出铝及铝合金/低碳钢复合结构具有质量轻、强度高、导热导电性良好的优点,工业应用广泛。电弧焊的冷金属过渡(CMT)技术有效地控制了熔滴过渡和热输入,具有焊接热输入低、无飞溅等特点,使得钢铝异种金属的直接电弧焊接成为可能。现今在钢铝异种金属焊接上使用CMT熔-钎焊技术多为铝及铝合金薄板和钢板的之间的焊接,并且多采用搭接的方式进行焊接,几乎没有涉及厚钢板和铝板间的焊接。使用CMT熔-钎焊技术对厚钢板和铝板进行对接焊接实验,研究钢铝异种金属焊接接头形成机理,具有工程应用价值和理论意义。本文选用6mm厚的Q235钢板和1mm厚的1060铝软带进行CMT熔-钎焊实验,研究焊接工艺参数对CMT电弧钎焊的钎料润湿性、焊缝宏观形貌、焊接接头力学性能和微观组织的影响,分析了钢/铝CMT熔-钎焊和钢/铝爆炸焊焊接接头的形成机理,获得了良好的钢/铝CMT熔-钎焊焊接效果,并在铝电解槽上开始试用。研究结果表明,在焊接6mm厚的Q235钢板和4片1mm厚的1060铝软带时,在钢板表面涂覆改良钎剂(Noclock:K_2SiF_6:Sn:Zn=11:1:4:4),使用ER4043焊丝,焊接电流80A,弧长修正值0,焊接速度600mm/min时,钎料润湿性合适,可以得到成形良好和力学性能满意的焊接接头,其抗拉强度可以达到79.38MPa,此时钢/铝界面形成的铁铝金属间化合物为FeAl_3、FeAl_2、Fe_2Al_5等,它的厚度在3~7μm之间。钢/铝CMT熔-钎焊焊接接头的抗拉强度在常温和300℃时均达到纯铝抗拉强度60%以上的既定目标要求。在不受力或受力很小的工况条件下,使用钢/铝CMT熔-钎焊焊接接头是安全的。钢/铝CMT熔-钎焊与钢/铝爆炸焊焊接接头的电阻测试结果显示,两者数值没有明显的差别,在电解槽上使用CMT熔-钎焊直接焊接阴极钢棒和铝软带,回路中总电阻与爆炸焊块过渡焊接方式相当。使用CMT熔-钎焊直接焊接阴极钢棒和铝软带代替爆炸焊块过渡焊接方式,降低了制造成本,有望带来可观的效益。(本文来源于《郑州大学》期刊2018-04-01）

黄健康,李杰,沈利民,石玗,顾玉芬[8]（2016）在《Si,Mg对铝/钢熔钎焊焊接接头力学性能的影响》一文中研究指出采用脉冲旁路耦合电弧MIG熔钎焊方法,分别采用4043,5356铝合金焊丝对5052铝合金/镀锌钢异种金属进行了搭接焊.通过扫描电镜(SEM),能谱仪(EDS),X射线衍射仪(XRD)对铝/钢连接界面、接头断裂行为及断口形貌进行了分析,发现5356铝合金焊丝焊接接头的润湿角要大于4043铝合金焊丝焊接接头的润湿角,合金元素Si既可改变界面反应层金属间化合物的形态同时还可显着减少Fe2Al5层的厚度.拉伸试验发现5356铝合金焊丝焊接所得接头主要断裂于界面反应层,属于脆性断裂;4043铝合金焊丝焊接所得接头主要断裂于熔合区,是以韧性断裂为主的混合断裂.通过对4043铝合金焊丝焊接所得接头进行显微硬度测试,发现热影响区组织的显微硬度明显低于其它区域的显微硬度,这导致4043铝合金焊丝焊接接头主要断裂于熔合区.(本文来源于《焊接学报》期刊2016年08期）

熊亚[9]（2016）在《异种材料火焰钎焊焊接工艺研究》一文中研究指出异种材料焊接,涉及到的紫铜和低碳钢的焊接结构,采用高银焊料37B(含银量37%)焊接,因其含有贵重金属银且占比极高,导致成本极其高昂。为解决此问题,本文对焊接材料进行研究,在保证产品质量的前提下,降低成本。(本文来源于《日用电器》期刊2016年07期）

顾玉芬,李杰,石玗,黄健康,樊丁[10]（2016）在《铝/钢异种金属电弧熔钎焊焊接接头的腐蚀性能》一文中研究指出采用脉冲旁路耦合电弧MIG熔钎焊方法用4043铝合金焊丝对1060铝合金/镀锌钢异种金属进行搭接焊;350℃下对铝/钢焊接接头进行退火处理,通过面扫描对退火前后焊接接头焊缝中合金元素的分布进行对比分析,用浸泡法和电化学法对退火前后焊接接头的腐蚀行为进行研究,分析焊接接头不同区域的腐蚀行为及退火热处理对焊接接头腐蚀性能的影响。结果表明:焊接接头退火热处理后,其焊缝中的合金元素Si发生均匀化扩散,同时,富锌区界面反应层的金属间化合物Fe_2Al_5Zn_(0.4)明显变厚;腐蚀试验表明铝/钢熔钎焊焊接接头发生电偶腐蚀,其钢侧被严重腐蚀,而焊缝侧仅发生轻微的腐蚀,界面反应层金属间化合物的存在对接头的腐蚀性能是不利的;除此之外还发现焊接接头富锌区的腐蚀电位较低,最易发生腐蚀;在此基础上通过面扫描对富锌区的腐蚀行为进行进一步的分析。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2016年04期）

### 钎焊焊接论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本装置通过计时模块以及与其分别连接的信息处理模块和数据存储模块的设置,实现对焊接时长的监控和存储记录,和对整个焊接工序和焊接装置的有效监测。本装置还可通过设定显示模块和设定模块,对所述数据存储模块所存储数据进行查询和设定,方便了操作人员的操作。除了对所述焊接时长监控装置的内部设定,其还可以连接外部的计算机设备,用于将所述数据存储模块存储的数据导出,以便更清楚统计监测数据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钎焊焊接论文参考文献

[1].江宽,王宇,张腾,周友龙,李厚一.核岛冷却系统铜-不锈钢真空钎焊焊接工艺设计和性能研究[J].电焊机.2019

[2].陈晓勇.监控烙铁钎焊焊接时间的方法及装置[J].现代信息科技.2019

[3].胡战明,曹兆斌,张学海.小直径管件感应钎焊焊接工艺的研究[J].包头职业技术学院学报.2019

[4].黄健康,王梓懿,梁菲菲,石玗,樊丁.铝/铜异种金属熔钎焊焊接研究现状[J].电焊机.2019

[5].薛华,胡彦彬,刘威.航空发动机整流罩真空钎焊焊接工艺研究[J].山东工业技术.2019

[6].刘浩,陈玉华,陈超.铝/镁搅拌摩擦焊-钎焊焊接接头微观组织结构[J].精密成形工程.2018

[7].郑雯雯.钢/铝CMT熔—钎焊焊接工艺研究[D].郑州大学.2018

[8].黄健康,李杰,沈利民,石玗,顾玉芬.Si,Mg对铝/钢熔钎焊焊接接头力学性能的影响[J].焊接学报.2016

[9].熊亚.异种材料火焰钎焊焊接工艺研究[J].日用电器.2016

[10].顾玉芬,李杰,石玗,黄健康,樊丁.铝/钢异种金属电弧熔钎焊焊接接头的腐蚀性能[J].中国有色金属学报.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/975212abc96c68bb492179b6.html