# 建筑工程土建施工中桩基础技术研究张云超1

1.身份证号码：33068119910912xxxx

2.身份证号码：14222619890108xxxx

摘要：桩基础施工技术在建筑工程施工中越到关键性的作用，施工单位应该结合土建工程桩基础施工中的具体情况进行科学、系统地研究和分析，制定科学、高效地施工方案，并严格地按照方案进行规范施工，有力保证建筑工程整体施工质量达到工程施工的整体要求。

关键词：建筑工程；土建施工；桩基础；施工技术

引言

建筑行业的快速发展促进我国社会经济的不断增长，但与此同时建筑行业之间的竞争也在不断加剧，为了能够提高建筑企业自身的核心竞争力，保证我国建筑行业可持续发展，必须要保证建筑工程土建施工的整体质量，桩基础技术作为整个建筑工程的关键，必须要对桩基础技术的实际应用效果进行分析，这样才能够满足人民群众对于住房的需求促进我国的建筑行业快速发展。由于在建筑工程土建施工过程中，可能会因为地基不完善，自然地质灾害等问题，导致地基稳定性受到影响，而通过运用桩基础技术，能够快速解决地基失稳的问题，提高地基的坚固性和可靠性，促进地基建设的整体水平。

1建筑工程桩基础技术概述

在现阶段建筑工程施工阶段质量把控难度较大，影响因素众多，一旦控制不当，就会导致施工质量与预期目标存在较大差距，因此，在建筑工程施工过程中应当在明确限制性因素的基础上，采取积极措施将其对施工的不良影响降到最低，尤其应当针对地质条件对地基处理方式及施工技术的选择进行重点关注，只有不断提升地基施工与施工要求的契合度，才能为后续工程项目的有序推进提供基础保障。基于此，提高地基施工质量的关键点就在于对桩基础技术的精准把控，只有将该项作业及技术重视起来，才能提高施工阶段的安全指数，实现对安全事故的合理规避。桩基础施工作为土建施工的前期项目，应当在正式施工之前到施工现场进行全面勘察，明确施工现场地基条件，在综合分析的基础上，采取可行性的技术措施，提高地基的安全性及稳定性，为地基处理提供全面、有效的参考依据。

2桩基础技术施工的优势

通过利用桩基础施工技术能够提高持力层的群桩承载力，并且也可以避免高层建筑竖向荷载，从而提高自身荷载的整体性能，最大限度上避免出现地基沉降的发生，另外通过桩基础技术还能够提高建筑物的整体承载力，减少地基周围变形的情况。正是因为这些特点，所以能够保证桩基础技术在实际施工中具有非常高的使用价值。首先通过桩基础施工技术，能够对硬石块岩石粘土等进行科学化的处理，并且提高建筑物的整体稳定性，避免因为外力的条件而出现倒塌失衡的问题，另外在实际的施工过程中，桩基础技术还能够直接的深入地层。一旦出现地震或者其他地质灾害而导致地面土层下陷时，由于底部镶有牢固的桩机所以也能够提高建筑物的整体承载力。

3桩基础施工技术的主要类型

3.1人工挖孔桩

通过人工的方式对灌注桩进行施工，首先就应该将桩打入到预定的位置，并且完成挖孔。灌注桩施工技术不仅能够有效的减少施工成本，而且不会对地基周围的环境产生影响，所以只有非常良好的环保效果在桩基施工的过程中，得到了广泛的运用，另外要加强对于流水量的控制，在透水层中加入环形的钢筋圈，通过事先生产号的混凝土买入，尽管人工挖孔桩施工技术对周围的环境影响都比较小，但是其施工的质量与施工人员的技艺水平具有直接的联系，人工挖孔桩技术，随着人工成本的不断增加也逐渐淘汰。

3.2静力压桩施工技术

静力压桩施工技术作为沉桩工艺中的一种，应用原理为：通过利用压桩机自重及桩架配重，将反力施加到将预制桩上，促使预制桩能够直接被推入土中，细化来说就是静力压桩施工技术能够将挤压力施加到土体实现桩基础目标，但是由于受到相应限制性因素的直接影响，静力压桩施工技术在压桩阶段必然会对土层形成一定程度的破坏力，一旦控制不当还会导致超空隙水压力的出现。因此，在应用该技术时，应当确保技术操作始终保持连贯，需要尽可能的避免间断问题的发生。静力压桩施工技术本身具有较强的应用优势，不仅振动幅度小，更不会产生噪音污染，工艺操作简单，质量控制成果理想，应用该技术也不会耗费较多成本，钢筋及混凝土的使用量也得到了合理缩减，这就能够在工程成本控制的基础上，大幅度提高施工能效，实现对经济效益空间的持续扩大，因此，静力压桩施工技术在建筑工程中的应用频率较高，特别是复杂地质环境的建筑工程中，其应用价值更为显著。

3.3振动沉桩

振动沉桩技术主要依靠一台或者多台电动机来给地基提供巨大的垂直力，在垂直力的作用下，能够加强地基土壤的密实度，通过长时间的振动，也可以保证地基整体密实的质量在振动的过程中，必须要保证振动机稳固不动，而且还应该选择小距离的锤击，避免出现位置偏移的问题。振动沉桩施工技术能够在软土粘土以及沙土中得到广泛的应用，但是却并不适宜在土质较硬或者水分较多的场地进行应用。

4浅析当前建筑工程土建施工当中桩基础技术

4.1施工前准备事宜

在实施桩基础钻孔灌注前，相关施工技术员必须就施工作业导线做复测，保证导线准确，使得整个工程测量网络布局合理准确。接着，相关施工技术员还要熟悉工程设计要求及图纸的前提下，认真组织研究编制好施工建设计划方案，期间还要加强建设当中每个环境流程、临时设施设备与相关管理监督制定优化修缮工作。此外，对于建筑工程桩基础施工前，相关进场材料设施设备等严格遵照设计方案要求及进度计划，使得每个材料及设施设备质量运转可靠，这里需要特别就砂石、水泥等建材做品质检查。最后，企业还要委托专业地质勘测单位对建筑工程项目所在地进行探测，然后将所获取详细地质数据提交给设计单位由其进行设计，这样有助于保证建筑工程土建建设质量。

4.2将施工机械匹配到位

在当今社会，建筑工程施工的机械化水平不断提升，在地基施工阶段，也会频繁使用大型的机械设备，但是建筑机械的体积往往较大，移动难度也随之增加，尤其是在机械固定后，想要对机械进行移动可以说是难上加难。因此，应当以设备功能为基准，将其放置在对应的施工位置上，例如：塔吊一般设置在建筑施工位置，便于吊卸；电梯则设置在建筑物外侧，便于传送施工材料；搅拌机通常设置原材料周边，便于随时进行搅拌，因此，将机械设备的准备工作做到位，能够为后续施工作业的有序推进提供基础保障。

4.3放线的定位

建筑土建工程在实际施工的过程中，桩基础放线定位工作对其具有重要作用和意义，工作水平与施工自身的准确性之间具有密切的联系，其主要目的是为了能够对桩基的位置进行明确，但在实际开展定位工作的过程中，还需要对放线工作自身的独立性进行分析和研究，避免对土建工程施工的开展造成影响。另外，在实际开展水准点定位工作的过程中，必须要依照相关规定和标准，保证能够对其进行科学合理的测量。除此之外，在对桩位进行测量的过程中，必须要保证桩基自身具备平整性的特点，从而保障能够为土建工程施工的开展奠定一个坚实的基础。

结语

总而言之，目前桩基础施工技术在建筑工程中得到了极其广泛地应用，主要是由于这种结构具有较强的稳定性和经济性。对此，广大建筑企业为了科学有效地运用好桩基础施工技术，保证工程的整体质量，应严格控制好相关施工技术，不断提升桩基础施工技术水平。

参考文献：

[1]付连红.桩基础技术在土建工程施工中的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018（16）：100.

[2]李海鹏.建筑工程土建施工中桩基础技术要点[J].建材与装饰，2018（23）：49.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/97626d69a8e01acae1de01fc.html