# 碳钢表面缓蚀封护膜的制备及耐蚀性能研究

### 论文摘要

通过硅烷偶联剂KH560与苯并三氮唑反应制备了含缓蚀基团的硅烷缓蚀封护剂,采用浸渍法在碳钢表面制备缓蚀封护膜。采用红外光谱表征了合成产物及在碳钢片上的成膜情况。采用极化曲线、电化学阻抗谱、盐雾腐蚀等研究了缓蚀封护膜的耐腐蚀性,并与KH560水解封护、磷化缓蚀膜等做比较。结果表明,缓蚀封护膜具有最优的抗腐蚀性能,其腐蚀电流密度最小,膜层腐蚀电阻Rp最大,因此,该缓蚀封护剂可用于铁质文物的缓蚀保护。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 仪器

- 1.3 缓蚀封护膜的制备

- 1.4 分析测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 缓蚀封护剂合成表征

- 2.2 极化曲线分析

- 2.3 电化学阻抗谱分析

- 2.4 NaCl浸泡实验

- 2.5 盐雾腐蚀实验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 芮书静,邵帅,李振兴,詹予忠

关键词: 缓蚀封护膜,极化曲线,电化学阻抗谱,浸泡,盐雾腐蚀

来源: 化工新型材料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,哲学与人文科学

专业: 金属学及金属工艺,考古

单位: 郑州大学化工与能源学院,郑州博物馆

基金: 郑州市科技攻关项目(153PKJGG092)

分类号: TG174.4;K876.42

页码: 267-271

总页数: 5

文件大小: 257K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].二种非离子表面活性剂对钢模除锈剂缓蚀效果的影响[J]. 广东化工 2011(05)

- [2].新型缓蚀剂的性能研究[J]. 电镀与环保 2017(02)

- [3].电化学方法在测定缓蚀剂缓蚀效果中的应用[J]. 中国城市经济 2010(08)

- [4].两种缓蚀剂对10CrSiNiCu钢的缓蚀效果研究[J]. 装备环境工程 2013(05)

- [5].有机缓蚀剂对电偶腐蚀的缓蚀效果[J]. 腐蚀与防护 2017(10)

- [6].添加除氧剂对水冷发电机铜线棒的缓蚀效果[J]. 腐蚀与防护 2009(02)

- [7].无磷水处理剂对炼油回用水缓蚀效果的影响[J]. 石化技术与应用 2014(06)

- [8].铁质基体表面缓蚀-封护工艺研究[J]. 材料保护 2019(10)

- [9].无返锈湿喷砂缓蚀剂的筛选[J]. 腐蚀与防护 2015(02)

- [10].自行车用普碳钢清洗剂缓蚀效果研究[J]. 中国自行车 2012(05)

- [11].淖尔油田井筒缓蚀剂评价实验[J]. 石油与天然气化工 2010(05)

- [12].成膜胺类药剂在燃气锅炉尾部节能装置的缓蚀效果研究[J]. 中国特种设备安全 2017(11)

- [13].高温酸化缓蚀剂缓蚀效果试验研究[J]. 石油工业技术监督 2017(08)

- [14].SH8110的硫酸酸洗缓蚀效果的研究[J]. 山东化工 2015(14)

- [15].pH敏感释放型缓蚀防锈填料的制备及性能研究[J]. 材料开发与应用 2018(01)

- [16].注水缓蚀剂的合成及其性能评价[J]. 化学工业与工程技术 2009(05)

- [17].基于XCT技术的混凝土智能缓蚀系统性能表征[J]. 建筑材料学报 2018(01)

- [18].新型缓蚀剂的研制[J]. 今日科苑 2009(06)

- [19].油田注水缓蚀剂的合成及性能评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2009(06)

- [20].一种酸化用高温缓蚀剂HSJ-3的合成及其缓蚀效果评价[J]. 精细石油化工 2010(01)

- [21].缓蚀剂的研究现状及发展趋势[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [22].盐酸介质中组氨酸与抗坏血酸复配对铜的缓蚀作用[J]. 上海电力学院学报 2010(02)

- [23].极化曲线法评价蟠龙地区缓蚀剂的缓蚀效果[J]. 石化技术 2015(12)

- [24].发电厂循环水阻垢缓蚀剂动态模拟试验研究[J]. 安徽电力 2009(03)

- [25].颜料锌粉的缓蚀剂研究[J]. 应用化工 2008(11)

- [26].铜片除锈强度考察与缓蚀效果分析[J]. 文物保护与考古科学 2015(S1)

- [27].四种不同类型表面活性剂复配微乳酸体系研究[J]. 石油化工应用 2014(07)

- [28].双苯并咪唑衍生物对N80钢的缓蚀效果[J]. 化学通报 2012(08)

- [29].咪唑啉类缓蚀剂研究和应用的进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(04)

- [30].HLHT-1缓蚀剂对20G钢在模拟哈拉哈塘介质中的缓蚀效果研究[J]. 焊管 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9778b800636a29286547e6e1.html