# 遥感图像处理技术在地籍测绘方面的应用

中国十九冶集团有限公司四川成都610000

摘要：地籍测绘技术对中国的发展具有重要意义。它不仅影响城市建设，还影响中国的可持续发展。因此，必须做好地籍测绘工作，这就要求遥感图像处理技术与时俱进。本文主要介绍了遥感图像处理技术及其在地籍测绘中的应用，对我国国土资源的开发具有重要意义。

关键词：遥感图像处理技术；地籍测绘；应用

1遥感图像处理技术

1.1遥感技术的概念

遥感技术是指一种新型的科学技术，它使用处理装置而不直接接触待检测物体，而是获得待检测物体的基本情况，并分析数据进行处理和表达。它以飞机，卫星和其他飞行装置为基础，收集地面或被研究对象的电磁信息，从而判断地面和相关材料的技术手段。遥感技术具有动态强，内容丰富，传输方便，效率高等特点，非常适合地籍监测的应用。遥感技术可用于大规模更新和核实土地利用状况。由于遥感技术不需要现场测量和拍摄，通过飞机远程监控只能获得大量的可行性数据，节省了大量的工作时间，节省了大量人力，大大提高了地籍监测工作。效率和准确性。

图1遥感图像处理技术

1.2遥感技术的应用

现代技术认为，所有物体都会反射不同的电磁波，即物体的反射特性，而遥感技术则是基于物体的特性。遥感技术最初是在20世纪60年代使用的，它是航空航天技术和计算机技术的结合。开发了一项重要技术。随着科学技术的发展，遥感技术的应用越来越广泛。遥感技术用于收集和处理与土地有关的信息，并记录大量可行性和科学数据，并认为地籍状态是理所当然的。遥感技术与计算机系统信息化相结合的先进性将得到广泛应用，并在未来社会生活的各个领域发挥着重要作用。这不仅会使世界的技术水平向前迈进一大步，也会使国家迈出一大步。社会的经济效益得到了很大的提高。

2遥感技术在地籍测绘中的应用

现代地籍测绘的基本流程为：资料分析、数据获取、数据编辑、整理、入库。对待测地区已有的地籍资料进行分析，熟悉该去情况，此时可使用“准地籍测量”，对于已获取的各种数据，按照数据库的要求进行整理、编辑、入库，并通过计算机网络上传，以便其他兄弟地区及上级取阅和使用，同时通过计算机数据技术进行各种统计、分析和汇总，并建立地籍数据库，形成地籍管理系统。随着计算机和遥感技术的快速发展，地籍测绘的手段也变得更加多样化，各种新型的测绘手段渐渐在地籍测绘中发挥出重要的作用，同时，地籍测绘采集到的图像和信息也更加清晰，测绘业内外的工作因为技术的发展而得到全面的改善。国土资源状况的大部分情况资料都是通过地籍测绘得到的，而地籍测绘需要根据不同的地形地貌情况来决定使用不同的测绘方法，为了避免重复作业造成资源浪费，这就要求各个部门将各自测绘的结果通过计算机网络进行共享。

图2地籍测绘信息管理系统

2.1在动态监测方面的应用

现在在地籍测绘工作中所使用的技术不断地成熟，应用的技术也更加多样，特别是遥感技术、GPS技术和地理信息系统，更是大大推动了地籍测绘工作的进步和发展，提高了测绘的水平。而遥感技术在地籍测绘中的应用则更是实现了动态监测，便于土地测绘技术的开展，实现对土地的高效利用。动态监测能够及时的检测到土地的变更、调查等动态信息，有效及时的掌握土地的情况，掌握土地调查的相关资料，实现对土地的合理利用。重要的是通过计算机技术可以将难以识别的图像、数字等资料对象进行处理，从而转变为便于识别的文字、图表等形式，更便于对相关数据的整理，储存等，也更便于对地籍监测相关资料的传播和使用。通过对土地利用往期和其他地区情况的对比，得出最好的信息。通过对土地利用情况变化的随时监测，可以更好地实现对土地利用情况核查，得出土地利用情况变化的趋势，为往后的变化情况提出预测，为决策者提供科学可靠地数据资料，以便对土地利用做好整体科学规划，提高土地利用的经济效益。

2.2在遥感技术方面的应用

随着计算机网络技术的迅速发展，由于我国土地情况和环境的复杂性，结合时间和空间的因素，我们可以看出遥感技术在国土、水利、农业等领域具有广泛的应用。结合实际地籍测绘，遥感技术应用一般具有以下流程：数据选取――数据处理――变化信息提取――检测精度评定。下文从这几个方面进行阐述。

（1）地籍管理的特点有连续性要求高、综合性强和精度性高的特征。精度的要求是最关键的，因此，在数据选取中一般通过美国和法国的LandsatTM、SPOT两种卫星数据来实现。甚或为提高精度会结合相关土地利用图作为对比，或将人文、生态等内容列入地籍测绘资料中作为补充，甚至利用GPS卫星影像来做补充，以达到更高的精度。

（2）数据处理是地籍测绘中非常重要的环节。通过遥感取得的资料必须经过计算机进行处理，将不便于识别的材料如数据、图像等，转换为可便于识别的文字和图片并作出修正，以达到足可使用的精度。然后，变化信息提取是遥感技术在地籍监测中最重要的应用。变化信息指的是在固定的时间段内土地相关资料（如面积、类型、利用方式等）发生变化的相关量的大小，通过时间差，来计算不同时间段的变化信息量，从而得到土地信息变化的规律，得到往后变化的情况预测，为决策者提出科学可行的建议，为今后的整体科学规划给出参考的意见。

（3）精度是评价测绘成果的重要指标，同时也是对遥感技术评价的筹码。通过对已检测数据进行统计学研究，对已测信息的分析和记录，和与以往数据进行的对比得出测绘信息的精确度，以衡量测绘结果以及遥感技术的测绘水平。遥感方式除传统的航空摄影外，还有彩色红外、红外摄影、红外扫描、微波探测等非成像摄影，有多谱段扫描仪不仅可以获得大量光谱像片，而且其信息量很大程度上多于单波段像片。

2.3GPSRTK在建设用地勘测界定中的应用

建设用地中的勘测定界为各级政府的国土资源部门规划土地利用类型、地籍管理等提供者必要的依据和基础资料，它确定了土地使用边界范围，测量了使用边界范围内的各类土地面积及土地利用方式。建设用地勘测定界的基本流程有：审查用地文件及相关图件等――现场踏勘――图上红线设计――实地放样――复核测量――面积量算――绘制建设用地界图――填绘建设用地管理图――资料整理――归档，反复实地勘察、作图测算、调查后制定放样数据。利用这样的新型解析技术进行勘测定界放样，能避免解析法和关系距离法放样带来的复杂性和不可避免的误差，同时也简化了建设用地勘测定界的工作程序，特别是对公路、铁路、河道、输电线路和特大型工程的放样更为有效和实用。

结语

地籍测绘工作在各方面都发挥着重要作用，这是一项非常繁琐的工作。在城市规划和建设中，需要地籍测绘中的各种数据和相关证据，以确保城市建设的科学最大化。在确保人民利益的同时，也可以使用测量后的数据和图像来分析土地的变化，研究地震和地形变化的内容，这也起着重要的作用。然而，地籍测绘工作并不是一项简单的任务。对于不同的数据用途，需要的精度也是不同的。因此，工作人员需要小心谨慎，通过分析多个图像，找出地形变化规律，并及时报告。随着计算机技术的发展，近年来遥感技术也得到了很大的发展。因此，从数据的准确性和及时性到图形的效率和准确性，遥感映射也得到了极大的改进。因此，遥感图像处理技术为地籍测绘提供了极大的便利。使用这种技术，各种类型的数据被转换为所需的图形，以便工作人员可以更直观，更有效地获取土地的相关数据并观察它。然而，土地变化，这个过程需要大量的技术处理，所以技术要求非常高，需要保证准确性，质量要求必须符合标准。随着计算机的发展，遥感技术的发展以及遥感图像处理技术的精确性，该技术在地籍测绘中的应用使得测绘工作更好地服务于人类。

参考文献：

[1]蒋金龙，李建，梁俊.遥感技术在城市土地利用演变研究中的应用[J].安徽农业科学，2017，35（7）：2011-2013.

[2]任启萍，童受教，黄道伟.“3S”技术在土地利用现状更新调查中的应用[J].青海测绘，2014，49（1）：6-8.

[3]李庆龙，肖嘉辰.RTKGPS技术的应用及管理[J].信息技术，2017，31（6）：50-54.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/97a1cdb4ba6f8709ed85dbcd.html