# 热处理对Ti-22Al-25Nb-2V合金显微组织及性能的影响

### 论文摘要

为研究热处理对Ti-22Al-25Nb-2V合金显微组织及性能的影响,采用粉末冶金法制备Ti-22Al-25Nb-2V合金,1 100℃固溶处理后,在700～850℃进行时效处理,测试合金的显微硬度、相对密度和压缩强度等物理性能,并对合金微观形貌进行观察分析。结果表明:固溶处理合金显微组织由大量β/B2相和少量α2相组成;V元素的添加,提高了相的转变温度、增加了合金的β相稳定性并促进了O相的形成,使时效处理过程中O相从基体B2相析出,形成三相组织;随时效温度的增加,合金的相对密度和显微硬度降低,压缩强度和屈服强度先降低后升高。700℃时效处理合金塑性与硬度均达到最高,800℃时效处理合金压缩强度和屈服强度最低,850℃时效处理合金硬度最低为316 HV。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 实 验

- 1.1 原料与仪器

- 1.1.1 原料

- 1.1.2 仪器

- 1.2 方法

- 1.2.1 Ti-22Al-25Nb-2V合金的制备

- 1.2.2 测试与表征

- 2 结果与分析

- 2.1 固溶处理对合金显微组织的影响

- 2.2 时效处理温度对合金显微组织的影响

- 2.3 时效处理温度对合金相对密度的影响

- 2.4 时效处理温度对合金显微硬度的影响

- 2.5 时效处理温度对合金压缩性能的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡新煜,张娇娇,王俊勃,李笑然,赵康,黄晟,司鹏伟

关键词: 合金,粉末冶金,时效处理,力学性能

来源: 西安工程大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 西安理工大学材料科学与工程学院,西安工程大学材料工程学院

基金: 陕西省教育厅重点研发计划项目(2018GY-110)

分类号: TG156;TG146.23

DOI: 10.13338/j.issn.1674-649x.2019.04.015

页码: 446-451

总页数: 6

文件大小: 2042K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].热处理对Al-11Si-2.5Cu-Mg合金组织及性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [2].热等静压处理对铸造Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织和力学性能的影响[J]. 铸造 2017(01)

- [3].时效温度对汽车用电极Cu-5.5Zn-0.44Cr合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(14)

- [4].Mg-xGd-2.5Nd-0.5Zr合金组织和性能研究[J]. 轻合金加工技术 2017(08)

- [5].热处理对Mg-8Gd-2.5Nd-0.5Zr合金组织和力学性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2017(01)

- [6].均匀化热处理对Mg-5Gd-3Y-1Nd-2Zn-0.5Zr合金组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(06)

- [7].退火温度对Mg-1Zn-0.6Zr-2Y合金组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(22)

- [8].冷轧态Ti-35Nb-2Zr-0.3O合金的异常热膨胀行为[J]. 金属学报 2019(06)

- [9].铸态Mg-11Gd-2Y-xSm-0.5Zr合金组织和性能分析[J]. 铸造 2017(02)

- [10].热处理对Cu-0.8Cr-0.15Zr-2.8Co-0.7Si-0.1RE合金组织与性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [11].电渣重熔对4J36合金组织和力学性能的影响[J]. 特殊钢 2020(02)

- [12].时效态Mg-4Y-2Sm-xGd-0.5Zr合金组织与力学性能[J]. 材料热处理学报 2019(12)

- [13].反复镦拔对Ni-20Cr-11Co-8Mo-4W合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2015(02)

- [14].轧制和退火对Cu-Mg-Te-Y合金组织和性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(04)

- [15].固溶和时效对Mg-2Er-1Zn-0.18Zr合金组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2014(07)

- [16].稳定化热处理对Zn-10Al-2Cu-0.02Ti合金组织及蠕变行为的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(01)

- [17].合金元素对Al-Fe-Cu-RE-Zr合金力学和电学性能的影响[J]. 铸造 2019(08)

- [18].离心转速对Mg-13Al-1Ca-2.5Nd合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(21)

- [19].预变形量对2297合金组织与性能的影响[J]. 铝加工 2015(04)

- [20].冷却速度对TB3合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S4)

- [21].Mg-5Y-3Sm-4Ho-0.5Zr合金组织与力学性能[J]. 材料热处理学报 2020(09)

- [22].稀土Sm元素对铸态Al-Si-Cu合金组织和力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(11)

- [23].磷对GH4169Plus合金组织及性能影响机理的研究[J]. 钢铁研究学报 2011(S2)

- [24].Mg-8Zn-1Ag-0.7Zr合金组织和力学性能研究[J]. 特种铸造及有色合金 2020(05)

- [25].热处理对Ti-48Al-6Nb-xSi合金组织与力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(07)

- [26].超声处理对Mg-3Y-3.5Sm-2Zn合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(08)

- [27].Mg-4Y-2Sm-1Gd-0.5Zr合金的组织与性能[J]. 材料热处理学报 2018(12)

- [28].原料粉末对SPS烧结W-10Ti合金组织及性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(09)

- [29].热处理对铸造Al-10Si-5Cu-0.75Mg合金组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(01)

- [30].镝添加对Mg-4Y-3Nd-0.4Zr合金组织和力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/97eaaafee94d5c7db89b717e.html