# 短波通论文_黄克俭,柴健,邳莹

导读:本文包含了短波通论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:短波,薄膜,滤光片,指纹,电流,光学薄膜,导纳。

### 短波通论文文献综述

黄克俭,柴健,邳莹[1]（2019）在《基于试验的MOV长波与短波通流容量的折算关系研究》一文中研究指出采用冲击电流发生器,对不同厂家、不同压敏电压(U1 mA)的20 kA标称放电电流(In)金属氧化物压敏电阻(MOV)施以长波10/350μs和短波8/20μs冲击电流,以期考察MOV耐受长波与短波冲击电流的折算关系。实验结果表明:MOV在长波和短波下的通流容量折算关系与MOV的压敏电压相关,其折算值与压敏电压成正比例的关系,相比于短波,长波电流耐受能力随压敏电压升高而减弱;通过实验得出,MOV在短波和长波冲击下的通流容量比值为:当压敏电压为430 V时14. 44倍,当压敏电压为620 V时16. 32倍,当压敏电压为910 V时22. 27倍。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年05期）

吴博琦,董连和,孙艳军,冷雁冰,王丽[2]（2016）在《光纤公共电视天线传输系统中短波通截止滤光片》一文中研究指出短波通截止滤光片(SWPF)能够对公共电视天线(CATV)传输系统中的不同信号进行抑制和区分,是光纤CATV传输系统中的重要组成器件。为了降低传输噪声,改善信号传输质量,针对传输系统中截止滤光片的参数要求,选择适合的薄膜材料。通过建立膜系结构的等效层模型,对其求导模拟测试结果,并对膜料光控tooling值及对特定敏感度较高膜层的膜厚进行调整,解决了实际镀膜过程中的膜层失配问题,制备了采用较少膜层的短波通截止滤光片,在1110~1360 nm波段反射率小于1%,在1490 nm±20 nm波段透射率小于0.08%,在1550 nm±20 nm波段透射率小于0.05%。该滤光片可以满足CATV传输系统环境使用要求。(本文来源于《中国激光》期刊2016年02期）

鲍刚华,焦宏飞,程鑫彬,刘华松,王占山[3]（2014）在《一种抑制二倍频半波孔现象的短波通设计方法》一文中研究指出短波通滤色片是光学系统,尤其是激光系统中普遍使用的一种薄膜,它的基本结构为(0.5LH0.5L)N。但薄膜的非均质性会产生半波孔现象,从而影响滤色片的光学特性。利用导纳技术分析了折射率非均质性产生半波孔现象的原因:非均质性使常规膜系基本周期内导纳轨迹的终点偏离起点;这种偏离越大,半波孔现象就越严重。优化了常规膜系的基本周期结构,通过在高低折射率膜层之间引入导纳匹配层,使得改良后的基本周期导纳轨迹的终点与起点偏差大大减小,提高了半波处的透射率,从而提出了一种可以抑制由非均质性引起的半波孔现象的短波通设计方法,并依据实际制备工艺进行了误差分析。最终成功制备出了具有超宽透射带的短波通滤色片,实验和理论曲线具有很好的一致性。(本文来源于《光学学报》期刊2014年08期）

孙可[4]（2012）在《模造光学玻璃非球面镜片短波通滤光膜的镀制》一文中研究指出论述了短波通滤光膜的设计原理和计算方法,根据等效折射率和周期性对称膜系的理论,结合短波通滤光膜的技术要求,采用二氧化钛和二氧化硅作为高折射率材料和低折射率材料,计算出短波通滤光膜所需要的周期数和截止带宽度。用膜系设计软件对滤光膜系进行了优化,最终确定了满足实际制备条件的滤光膜周期数和每层膜厚,设计的短波通滤光膜光谱曲线达到了透射率的要求。依照设计结果,采用电子束蒸发的方法,在模造光学玻璃非球面镜片上镀制出符合技术要求的短波通滤光膜。滤光膜经过各种耐环境实验后,各项性能指标满足应用要求。(本文来源于《真空》期刊2012年06期）

张佰森,陈焘,熊玉卿,王多书,王超[5]（2010）在《中波红外短波通滤光片的设计与镀制技术研究》一文中研究指出研究了中波红外宽光谱短波通滤光片优化设计和镀制,论述了设计该种滤光片的原则和方法。根据等效折射率理论,以周期性对称膜系为基础,使用部分膜层优化方法,设计了中波红外宽光谱短波通滤光片,在2 300～4 700 nm透射波段范围上的平均透射率设计值大于90%,在5 000～6 300 nm截止波段范围上的平均透射率小于1.00%。采用"会聚光红外光学系统"和等离子体辅助沉积工艺实验制备了滤光片。实验表明,在透射波段范围上的平均透射率约为83%,截止波段的平均透射率约为0.45%。结果表明,部分膜层优化方法设计的膜系,膜层结构简单,有利于膜层厚度的监控。(本文来源于《真空与低温》期刊2010年03期）

耿似玉[6]（2010）在《用于紫外指纹仪的短波通滤光片的研制》一文中研究指出为了加强国家安全和社会的安定,要求使用指纹仪进行指纹识别,身份鉴别,安全防伪,检测等。本课题主要研究用于指纹仪镜头的各种波长的短波通滤光片的设计与制备,根据薄膜光学的基本理论,选取二氧化钛与二氧化硅作为薄膜材料,具体工作波段为380m～800nm,借助膜系设计软件优化设计膜系。采用离子源辅助沉积的真空镀膜方法,通过调整镀膜工艺参数,减少膜厚控制误差,并用UV-3150型分光光度计测试光谱特性曲线,在K9基底上成功镀制了符合使用要求的短波通滤光膜。所镀膜层能够承受恶劣的环境测试,完全满足紫外指纹仪的使用要求。(本文来源于《长春理工大学》期刊2010-06-01）

于玥,付秀华,孟嘉译[7]（2010）在《指纹仪系统宽截止短波通滤光片的研制》一文中研究指出为满足指纹仪系统中光学元件的使用要求,常采用干涉截止滤光片使一部分光透过而另一部分光截止,由于截止带要求较宽,为了展宽截止带,采用在一个多层膜的基础上加镀一个不同中心波长多层膜的方法设计膜系,通过对膜系的优化压缩了通带的波纹,用电子束蒸发法进行膜层制备,采用石英晶体振荡法控制膜厚,通过对工艺参数的调整有效的减少了TiO2材料的吸收,最终制备出的膜层在380～550nm平均透过率T>90%,570～900nm平均反射率R>99%,满足指纹仪系统的使用要求。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）

关钧戈[8]（2010）在《380nm-570nm短波通滤光片的设计与制备研究》一文中研究指出短波通截止滤光片在军用,数码影像以及光学全息的光学系统中占有重要的一环,因此其市场应用前景可观。尤其是在指纹仪中的应用,对身份识别以及刑侦工作有着巨大的影响。本文从介绍截止滤光片在指纹仪上的作用及工作原理,说明了短波通滤光片的研究目的和意义。要实现指纹仪精确度的提高,需建设良好的膜系设计与提供优良的生产工艺。本文结合薄膜的基本原理,通过相关理论,选取了合适的膜料,讨论了在现有生产条件下,进行了短波通滤光片的膜系设计。设计并制造出了满足监控波长是650nm,在380—570nm波段都是高增透,在580—900nm波段高截止的滤光片。(本文来源于《长春理工大学》期刊2010-03-01）

李莉[9]（2010）在《基于TiO_2/SiO_2材料的短波通滤光片的设计与制备》一文中研究指出根据短波通滤光片的设计原理,采用二氧化钛和二氧化硅作为高折射率材料和低折射率材料,从理论上计算出用这两种材料设计的短波通滤光片所需要的周期数及主膜系,并用膜系设计软件对该膜系进行优化。依照改进的设计,采用电子束蒸发的方法制备出符合要求的短波通滤光片,并找到最佳制备工艺和方法。UV-3100分光光度计测量结果表明,在波长380-670nm处,平均透射率T>90%;在波长690-800nm处截止,平均透射率T<1%,镀制膜层的透射率曲线与理论曲线符合技术要求。(本文来源于《硅谷》期刊2010年03期）

薛建军,朱建华,蒋茂清,金崇伟[10]（2008）在《膜层渗透产生短波通截止滤光片半波孔现象的分析》一文中研究指出半波孔现象的出现会极大地影响短波通截止滤光片的光谱性能,已有文献报道膜料色散、膜层折射率非均匀性以及膜厚控制误差积累等是产生半波孔现象的几个可能因素。本文通过模拟计算发现膜层间的相互渗透也是产生半波孔现象的重要原因之一,分析表明不同的渗透模式对半波孔现象的形成及大小具有不同的影响。(本文来源于《光散射学报》期刊2008年04期）

### 短波通论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

短波通截止滤光片(SWPF)能够对公共电视天线(CATV)传输系统中的不同信号进行抑制和区分,是光纤CATV传输系统中的重要组成器件。为了降低传输噪声,改善信号传输质量,针对传输系统中截止滤光片的参数要求,选择适合的薄膜材料。通过建立膜系结构的等效层模型,对其求导模拟测试结果,并对膜料光控tooling值及对特定敏感度较高膜层的膜厚进行调整,解决了实际镀膜过程中的膜层失配问题,制备了采用较少膜层的短波通截止滤光片,在1110~1360 nm波段反射率小于1%,在1490 nm±20 nm波段透射率小于0.08%,在1550 nm±20 nm波段透射率小于0.05%。该滤光片可以满足CATV传输系统环境使用要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 短波通论文参考文献

[1].黄克俭,柴健,邳莹.基于试验的MOV长波与短波通流容量的折算关系研究[J].电瓷避雷器.2019

[2].吴博琦,董连和,孙艳军,冷雁冰,王丽.光纤公共电视天线传输系统中短波通截止滤光片[J].中国激光.2016

[3].鲍刚华,焦宏飞,程鑫彬,刘华松,王占山.一种抑制二倍频半波孔现象的短波通设计方法[J].光学学报.2014

[4].孙可.模造光学玻璃非球面镜片短波通滤光膜的镀制[J].真空.2012

[5].张佰森,陈焘,熊玉卿,王多书,王超.中波红外短波通滤光片的设计与镀制技术研究[J].真空与低温.2010

[6].耿似玉.用于紫外指纹仪的短波通滤光片的研制[D].长春理工大学.2010

[7].于玥,付秀华,孟嘉译.指纹仪系统宽截止短波通滤光片的研制[J].长春理工大学学报(自然科学版).2010

[8].关钧戈.380nm-570nm短波通滤光片的设计与制备研究[D].长春理工大学.2010

[9].李莉.基于TiO_2/SiO_2材料的短波通滤光片的设计与制备[J].硅谷.2010

[10].薛建军,朱建华,蒋茂清,金崇伟.膜层渗透产生短波通截止滤光片半波孔现象的分析[J].光散射学报.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/98624219ee8a90b0b6e9ba69.html