# 芝麻香型酒醅堆积过程中微生物结构变化分析

### 论文摘要

【背景】高温堆积发酵过程是芝麻香型白酒生产过程中的一个重要环节,是芝麻香型白酒典型风格形成的关键工序。【目的】解析堆积发酵过程中原核和真核微生物群落的演替规律。【方法】分别对高温堆积酒醅样本的细菌16S rDNA V3-V4区和真菌ITS2区进行Illumina高通量测序,解析高温堆积过程中酒醅的真菌和细菌菌群结构变化规律,同时解析发酵过程中温度、水分、酸度、淀粉、还原糖的变化规律。【结果】酒醅堆积初期0-6 h,占优势的原核微生物菌属是Bacillus、Weissella和Acetobacter。堆积20 h后微生物群落结构变化显著,Weissella的比例降低,Acetobacter的比例显著增加。堆积初期,占优势的真核微生物菌属是Aspergillus、Saccharomyces和Pichia。堆积6 h后,Aspergillus比例下降,而Pichia和Saccharomyces则逐步增多,其绝对优势地位一直保持至堆积结束。酒醅微生物群落结构受翻堆操作的短暂影响（堆积20 h时）,最终恢复至平衡状态。高温堆积36 h以后,酒醅中的原核和真核微生物群落均趋于稳定。还原糖数据显示堆积前期微生物糖化作用迅速,36 h后糖化趋于稳定,温度、酸度、淀粉含量参数基本平稳。【结论】酒醅高温堆积发酵过程中,原核微生物和真核微生物有其不同的变化规律。原核微生物的变化是以20 h时的翻堆为结点,翻堆前的优势菌属是Bacillus、Weissella和Acetobacter;堆积后的优势菌属是Weissella和Acetobacter,其中后者占绝对优势。与原核微生物相比,真菌微生物的结构逐步集中,到发酵结束时毕赤酵母和酵母两者占真菌总量的93%以上。芝麻香型白酒发酵过程的高温堆积环节,原核和真核微生物的菌种繁殖以及相应的菌群结构变化为稍后的高温发酵奠定了微生物基础。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 主要试剂和仪器

- 1.2 取样方法

- 1.3 高通量测序

- 1.4 理化分析

- 2 结果与分析

- 2.1 测序结果

- 2.2 原核微生物群落多样性与群落组成

- 2.2.1 门水平上的原核微生物多样性

- 2.2.2 属水平上的原核微生物多样性

- 2.3 真核微生物群落多样性与群落组成

- 2.3.1 门水平上的真核微生物多样性

- 2.3.2 属水平上的真核微生物多样性

- 2.4 微生物群落多样性分析

- 2.5 理化结果分析

- 3 讨论与结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹润洁,何宏魁,葛向阳,袁志强,胡传旺,李冬冬,刘国英,李安军

关键词: 高通量测序,高温堆积,微生物群落结构,理化指标

来源: 微生物学通报 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 安徽古井贡酒股份有限公司,安徽省固态发酵工程技术研究中心

分类号: TS262.3;TS261.1

DOI: 10.13344/j.microbiol.china.180482

页码: 1371-1380

总页数: 10

文件大小: 1340K

下载量: 333

### 相关论文文献

- [1].酱香型白酒下沙、造沙轮次堆积发酵过程中酒醅温度与微生物的变化规律分析[J]. 酿酒科技 2020(02)

- [2].基于单片机技术的酒醅发酵过程多参数智能监测系统的设计[J]. 电子世界 2020(09)

- [3].近红外光谱仪在白酒酒醅检测中的应用[J]. 检验检疫学刊 2020(03)

- [4].十里香酒酒醅发酵过程中风味物质的变化及菌群分类学组成的研究[J]. 酿酒 2020(03)

- [5].基于液体样品近红外模型在白酒酒醅分析中的应用[J]. 酿酒 2019(06)

- [6].馥郁香糖化酒醅还原糖的测定及不确定度评价[J]. 酿酒 2019(06)

- [7].影响出池酒醅还原糖测定因素的探讨[J]. 酿酒 2017(03)

- [8].入池酒醅酸度快速测定方法的研究[J]. 酿酒 2017(03)

- [9].两种控温方式对衡水老白干机械化酒醅发酵的影响[J]. 酿酒 2017(05)

- [10].酒醅温度调控对清香型白酒发酵过程的影响分析[J]. 食品界 2016(12)

- [11].浓香型酒醅微生物菌群演替规律及其空间异质性[J]. 食品与发酵工业 2020(10)

- [12].陶融型酒醅中产香芽孢杆菌的筛选、鉴定及发酵产物分析[J]. 中国酿造 2020(09)

- [13].延迟封窖对轮次酒的影响[J]. 酿酒科技 2017(01)

- [14].酒醅温度调控对清香型白酒发酵过程的影响[J]. 食品与发酵工业 2016(06)

- [15].机械装甑与人工装甑的酒醅蒸馏效果对比[J]. 酿酒科技 2015(01)

- [16].堆积发酵过程中酒醅倒堆试验工艺总结[J]. 酿酒 2013(05)

- [17].液液微萃取分析不同层酒醅原酒的挥发性成分[J]. 精细化工 2020(05)

- [18].浓香型酒醅水份与蒸馏效率关系的研究[J]. 酿酒 2018(06)

- [19].白酒地缸发酵过程中酒醅温度及理化指标分析[J]. 食品与发酵工业 2019(10)

- [20].产酯香功能菌对酱香型酒醅的影响[J]. 食品科学 2018(10)

- [21].泸型酒酿造过程中上层和下层酒醅的有机酸变化分析[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2018(05)

- [22].浓香型纯粮固态发酵酒醅传统分析方法与近红外光谱分析技术的比较[J]. 酿酒 2017(02)

- [23].酒醅发酵过程的多参数自动监测系统[J]. 中国酿造 2017(05)

- [24].白酒酿造过程酒醅中尿素的控制与减少[J]. 食品与发酵工业 2017(08)

- [25].近红外光谱波段优化在白酒酒醅成分分析中的应用[J]. 光谱学与光谱分析 2016(01)

- [26].白酒固态发酵酒醅中微生物研究概况[J]. 酿酒 2016(02)

- [27].沉香型白酒酒醅理化特性及细菌群落结构研究[J]. 中国酿造 2020(02)

- [28].近红外光谱快速分析白酒酒醅指标的研究[J]. 酿酒 2017(06)

- [29].酱香型酒曲及窖内酒醅挥发性成分的分析[J]. 中国酿造 2018(11)

- [30].酱香高温堆积酒醅中原核微生物构成的分析[J]. 酿酒 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9921a95f80d5f19ff1c6869c.html