# 危险废物综合利用存在的主要问题及对策研究

重庆市生态环境建设有限公司重庆410023

摘要：随着我国经济社会的高速稳步发展，危险废物产生量和综合利用量也随之逐年快速增长。危险废物占固体废物的比重虽然不大，但是其环境影响却很大，综合利用不当会造成严重的“二次污染”。文章分析了我国危险废物综合利用过程中存在的主要问题，并提出了几点建议，以期对推进危险废物综合利用产业健康有序发展提供借鉴。

关键词：危险废物；综合利用；二次污染；对策

1前言

在我国工业化及其机械化不断发展的背景下，我国的环境监管迎来了巨大的挑战。地球是人类赖以生存的家园，与人类社会的发展息息相关。在经济高速增长的今天，人人都在追求经济效益的最大化，很多人的环保意识没有得到明显的强化。关于经济与环保同时、稳步发展的重要构想，已经渐行渐远，转而出现一系列有关环境污染与危险废物大批量排放的重要问题。针对危险废物的管理，首先要明确何为危险废物，然后不断发现危险废物管理过程中存在的主要问题，并解决问题，进而引入环境监理体系。

2危险废物基本概述及其管理的必要性

危险废物，顾名思义，就是具有高度危险性的在人类社会化大生产活动中产生的一系列废弃物。危险废物的形成路径非常多，如社会工业化及其机械化生产过程中的贮存、运输、工艺进展、工艺处理等。危险废物一旦形成，后果不堪设想。常见的危险废物主要如下:①重金属危险废物。关于重金属的处理问题，已经被推上了目前时代发展的前沿。重金属一般在社会工业化生产中形成，重金属危险废物产生，将会严重影响人类的正常生活质量及其生存环境的安全性。重金属流失到土壤当中，意味着对农作物形成巨大的伤害，如植株矮小、减产等。重金属扩散到人类水资源中，当人类饮用水资源时，容易出现重金属中毒，影响人体正常的生理活动和健康。②废水废气，工艺废物等。主要是指一些常见的医疗器械废物，工业生产废水及其废气。无论是流入环境，还是扩散到正常人体中，都会构成巨大的生命威胁。大多数的危险废物都具有高度的易燃性、易爆炸性、强烈的腐蚀性，在人类环境中长期存在，会给人类造成一些急性中毒或者慢性中毒的重要影响。综合治理与管理危险废物，已经成为今天时代环境监管的重要方向。鉴于危险废物对于正常人体的威胁性和伤害性，管理危险废物，具有一定的重要性。近年来，随着我国临床事业发展的高速进展，各种各样的罕见疾病应运而生。其中，由于危险废物引发的疾病不胜枚举。危险废物在给人类农业生产、食品工业、生物技术发展等带来不良影响的同时，也对人体正常生命的健康发展起到了一定的阻碍作用。综合管理并引入环境监理危险废物，势在必行。

3危险废物综合利用过程存在的问题

3.1缺少相应的污染控制标准

目前，我国危险废物的无害化处置包括填埋、焚烧等均有相应的污染控制标准，便于环保部门管理和规范。但在危险废物综合利用方面，除废矿物油以外缺乏相应的污染控制标准，难以实施有效的监管，存在较大的环境风险。

3.2综合利用过程中的污染防治措施不充分或针对性不足

危险废物综合利用应在保证全过程环境安全的前提下进行，需对工艺过程中各技术环节可能产生的污染物进行识别，并采取有针对性的污染防治措施。但是目前综合利用单位的危险废物经营许可证对危险废物来源的规定以及对具体经营许可条件的描述比较宽泛，接受的危险废物成分比较复杂。同时危险废物综合利用单位普遍运行管理水平不高，对危险废物组分及特性分析难以做到全面准确，导致综合利用过程中污染防治措施不到位，次生污染难以彻底消除。例如一家回收处置含钯、银、铂等废催化剂的企业，如废催化剂均来自石化企业特定的工序，则污染物相对稳定，污染防治措施在设计阶段均可考虑到位，环境风险较小；如废催化剂来源不稳定，比如来源于各个医化企业，则废催化剂中贵金属的含量、杂质总类、杂质含量等均不稳定，污染防治措施无法配套到位，污染物容易通过废水、废气、固废进入环境中。

3.3危险废物综合利用加工产品可能引起的环境及安全问题

一些危险固废综合利用单位仅考虑产品能否满足相关性能需求，对产品在使用过程中是否对环境造成不利影响未进行充分研究分析，生产出来的产品造成污染的情况时有发生。如利用废溶剂提取燃料油，其中含有的卤代烃类等燃烧易产生卤代烃等污染物；利用含重金属的废酸作为废水处理剂，易导致排水重金属超标；利用含农药成分的工业盐作为道路融雪剂，易导致水体污染。同时一部分产品由于含有的杂质与综合利用单位的其他原料会发生反应，出售方未在产品质量检测报告中告知主要的杂质及禁忌物，易引发安全风险。

4对策与建议

4.1进一步细化危险废物分类与管理

很多企业危险废物种类、分类以及相应的管理措施与环评不符，例如，在16年新版危废名录颁布以前，环评对部分危废的定性及分类与现行危废名录的要求不符，甚至由于项目建设较早，建设时对环评手续没有要求以及企业并购等原因导致部分项目环评缺失。这类情况下，就需要根据现行危废名录对企业所产生的所有固废重新进行定性与分类，对其中的危废建立相应的管理制度，有必要的话，对这类项目开展后环评。

4.2进一步加强对非生产工艺危废的管理

非生产工艺危废是企业产生危废的重要组成部分，但是在企业危险废物管理工作中尚未引起足够的重视，且由于历史原因，大多数项目的环评中未提及这部分危废，也未对其进行定性与分类，更未提出合理的贮存、运输与处理处置规范。非生产工艺过程中产生的危废处理处置方式有待进一步规范化。

4.3进一步提高危险废物综合利用及处理处置技术水平

鼓励企业与高校、科研院所等研究机构合作，充分发挥资源优势，研发危险废物焚烧、安全填埋、（预）处理等危险废物集中处理处置关键技术、材料、药剂和设备，促进产学研的转化，既可取得具有自主知识产权的危险废物处理处置技术，又可提高危废综合利用及处理处置技术水平，帮助企业自行消化自身产生的危废。例如，在调查中我们发现某石油化工企业产生了大量的含油污泥，堆存于厂区内的污泥池。该企业积极与多家研究机构寻求产学研合作，共同探讨研究含油污泥的综合利用与处理处置方式，将研究机构的科研成果应用于企业实际问题的解决中，已妥善处置所有含油污泥，这一做法值得企业借鉴。

4.4进一步提高危险废物综合利用及处理处置能力

要满足日益增长的危险废物处理处置需求，政府就必须着力推动危险废物综合利用与处理处置能力的建设。鼓励大型企业提高技术水平，加大投入，努力消化自身产生的废物，同时在工业相对集中的区域，建立工业危险废物交换与处置中心，规范并扶持一批综合型、实力强的危险废物处理企业，维护危险废物处置利用产业良性发展，带动危险废物处理市场的发展。

5结束语

对危险废物的处理，是一项长期艰巨的任务。危险废物对于人体、土壤、生态建设的影响非常大，会影响人体正常的生命健康和生理活动，还会制约我国其他产业的发展，如农业、食品工业、生物领域等。对危险废物实施一系列的处理措施，至关重要。通过引入环境监理的方法，可以达成对危险废物处理的高效率。通过监理健全相关危险废物管理标准、构建相关监管部门、进行回收利用等途径，可以提升危险废物管理的水平。

参考文献

[1]孙绍锋,胡华龙,郭瑞,蒋文博.我国危险废物鉴别体系分析[J].环境与可持续发展,2015,40(02):37-39.

[2]王琪,黄启飞,闫大海,李丽.我国危险废物管理的现状与建议[J].环境工程技术学报,2013,3(01):1-5.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/99756d5d32c7117f4e8aab27.html