# 土木工程施工中的测量施工分析黄永珂

开封市大中市政混凝土制品有限公司河南省475000

摘要：测量工作是土木工程施工中的重要环节，在土木工程建设中发挥着至关重要的作用。测量主要是在施工中实时收集施工中对应的数据，从而进行处理和校对。通过这种检测方法确定工程施工是否符合规定的要求，保证施工的顺利进行以及土木工程建设的质量。测量工作需要贯穿于土木工程中的每个项目和环节，有着十分广泛的应用范围，发挥着质量检测和监督的作用，对于土木工程的质量控制有着重要的作用。为了进一步提高测量工作效果，文章重点就测量施工展开分析。

关键词：土木工程；施工；测量

1我国土木工程施工中测量技术的主要内容

在我国土木工程中，测量施工技术是一种各项测量施工的总和。其中包括了在工程勘探设计过程中的测量；工程在建设施工过程中的测量；工程在运行管理过程中的测量等等。土木工程测量施工技术最主要的科学依据就是工程测量学。主要是在工程施工过程中通过空间几何实体的具体实际测量以及描绘，通过相应的科学测量以及描述能够有效地收集关于工程施工的相关测量数据，为整个土木工程施工建设提供了非常重要并且准确的施工测量数据，有利于整个施工的施工质量以及施工进度的提升。在工程施工的各关阶段中测量提供的数据能够有效的提供现场的施工放样所需的数据；现场设备安装所需的数据以及现场施工变形测量所需的参考数据等。上述的测量数据我们还可以通过相应的理论测量数据进行比较，来找出相应的测量偏差，经过对丈量误差的调整来保证丈量技能在使用中的精确率。

2工程测量的工作原则

工程测量在土木工程中的一项扮演非常重要角色的工作，可以有效的保证工程质量。与此同时，其服务于工程建设的每个阶段，广泛地应用在项目工程的各个环节，是一项基础性以及先导性的工作。测量工作的质量与工程建设的整体质量密切相关，在整个工程施工的过程当中，必须要借助于精确的工程测量来提升土木工程的质量。质量是企业生存的根本，是保证工程项目安全的基础。国家和人民的生命财产安全都和土木工程息息相关，一旦土木工程出现了质量问题就会威胁到人们的生命财产安全以及社会的稳定和谐，同时会严重影响企业的形象。为此，应当加强对施工人员意识和责任心的培养，进而保证在土木工程手工中能够按章办事，降低意外事故出现的可能性。当前我国施工单位的整体能力都有待提升，施工人员在基础理论知识方面有着严重的不足，导致施工中质量、安全等意识不强。因此有必要加强对土木工程施工队伍的管理，加强对施工人员的培训，提升施工的技术性和深度。坚持全面控制原则，要保证建设场地测量的准确性，加强对定位基准工作的控制；在布局上要坚持整体性原则，着眼于全局，同时也要关注细节，不可忽略每个项目。精度上要坚持登记原则，尽量采用高等级的测量方法，提高测量精度，根据土木工程项目的需要确定好精准度登记，这也体现了实际操作测量的技术水平。

3土木工程测量施工分析

3.1土木工程测量中的控制测量

从整体到部分以及先控制后细部的原则为测量工作中必然要遵从的准则。因此必然要在建筑实施放样和地理形态图形的细部测量之前进行的是控制测量。其使用的导线网和三角网进行控制的某块线路以及某块测量地区的面积，都必然要依照国家所要求的测量规定和设计所要求的精准程度来选择控制网的层级，以及选取进行测量的设备和工具的产品或测算方式等。

依照所需的精准度和和反馈的的控制测角量距工作，对于规模较大的建筑项目来说，必然需要预计存在偏差的计划来有效的指向引导控制和实施测量的的整个过程。光电测角量距的设备目前在我国大范围的使用，该设备可以让项目控制测量的工作更为简便，因测角尤其是量距的精准程度大幅度的提升，促使小型的三角网的测量设计和计算工作都失去了原本的色彩。现阶段使用导线网就能将相关的问题快速的解决，但是大型的三角网在测量面积较大的情况下依然重要。

3.2土木工程中定测中线的复测

对中线和水准基点实施必要的重复测量是进行实施建工的工人开始前的就要完成的工作，以此来有效的避免前期测量过程中存在的问题和测量出现的偏差。根据早期的定测标准，对于规模较大的建设项目来讲，其实施工建的精准度无法有效的保障，因此该地区就采用构建控制网的方式，对设计偏角和中心线的长度进行有效的调整，并将曲线主要点的方位进行调整，尾部放置为形成的断链。对中心线进行重复测量的工作首先要对直线进行串线，选择距离较远的通视转点测不同角的方式其精确的程度较高，而使用正倒镜直接分中定点法进行测量的精准程度相对较低。

对不同的角测量完成以后，计算一次性的调正点位到同条直线上，中间非测角之点可用正倒镜法进行校正。进行转角重复审核，如果有交互的点存在的话，可以非间接的在交互的点进行角的测量，要注意的是视线的距离不可以过近反而是距离相对较远则更好。最后是对距离进行测量。选取较为普遍的钢尺作为测量的工具，依照不同的地理形态使用不同的测量方式，在没有钢尺的情况下，对测量出数据的偏差不能超过1比20。

3.3建筑物桩基的定位

非间接的利用中线的情况要基于导线控制网小的情况下，可以有效的选择较为相近的的导线点对多个墩位实施交会，拨角交会处应该有三个方位。在实施的过程中，导线变为中线的情况产生后，就要以桩基为中点，而后置桩基的中心依照垂直线路的方位构建不少于三个的保护桩，或者使用光电仪非间接的定位出每个桩基的法线保护桩。

在现阶段的施工过程中，较为简便的方式为使用普通的经纬仪，因为建筑物所处于的地理位置不同，所以其直线和曲线等各方面都不尽相同，因此要依照具体的地理情况，在基于使用方便和精准度较高的原则下进行桩基的位置确定和保护桩进行设定。综合来讲，在进行建筑项目实施的工作中，要经常性时时测量的为距离相邻的桩基跨度。

3.4水准测量问题

闭合是进行水准测量的前提，同时也是进行测量的工作人员必须遵照的准则。但是较多的测量工作人员因经验性较强，认为在测量的过程中不会出现偏差，导致水准测量出现问题造成严重的后果。对于水准仪来讲，对其进行定时的精准度校正有助于测量的工作人员在使用中减小或降低出现偏差的情况，且进行测量的员工需要注意的是，对于存在的偏差要心中有数。在进行实际的测量中，对调焦完成后且没有存在视差的情况下，再调正附合水准气泡后及时的将数字读取。仪器操作人员负责水准尺向左或者向右歪斜的具体指引，而对于向前或者向后的倾斜可以让使用仪器的测量人员来把握。

结语

人们已经提高了对土木工程建设项目质量的关注，而作为质量控制中的重点方法和技术，工程测量技术也取得了一定的发展和成效。但是当前我国土木工程测量工作中仍然存在一定的问题，比如人员素质有待提高，相关制度有待完善等。土木工程测量施工任重道远，应当加强测量工作的研究，在土木工程设计、施工以及竣工阶段更好地利用测量方法，提高测量的准确性。文章重点分析了土木工程测量施工的方法，提出了工程各个阶段测量工作的重要性，并且就测量行业未来的发展进行了展望，希望能为相关工作者提供一定的参考。

参考文献

[1]王娟.测量放线在工程施工中的重要性[J].民营科技,2015,06:162.

[2]罗新望.浅谈施工测量在高层建筑施工中的重要性[J].中国建筑金属结构,2013,24:162-163.

[3]张莉梅.工程测量在建筑施工中的应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2013,07:102-103.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/99817dcf8ae88356ed645088.html