# 提高智能配产器电动机驱动稳定性方法研究

### 论文摘要

针对现有技术中传统电动机驱动芯片存在的易发热、集成度低等问题,开展了提高智能配产器电动机驱动能力及控制模块稳定性的研究。优选并使用了一种能够适应井下工作环境的TB6612FNG型芯片作为新型电动机驱动芯片,并通过搭建软件和硬件实验环境对TB6612FNG型电动机驱动芯片的驱动能力及稳定性进行测试。实验结果表明, TB6612FNG型电动机驱动芯片输出波形平滑,在应对井下实际工况中可能出现的电压跳变、长时间转动、电动机遇阻等情况时工作稳定。TB6612FNG型电动机驱动芯片能够适应实际工况,并能够有效提高智能配产器的工作稳定性及测调质量,可延长智能配产器的使用寿命。

### 论文目录

- 1 技术关键

- 1.1 性能对比

- 1.1.1 驱动能力

- 1.1.2 热耗性及集成度

- 1.1.3 电动机控制

- 1.2 电动机控制模块硬件设计

- 1.2.1 TB6612FNG功能引脚配置

- 1.2.2 控制模块硬件原理

- 1.3 电动机控制单元软件设计

- 1.3.1 通用定时器配置

- 1.3.2 电动机控制引脚配置

- 2 实验验证与分析

- 2.1 实验硬件环境搭建

- 2.2 实验软件模拟

- 2.3 实验结果分析

- 2.3.1 输出波形分析

- 2.3.2 连续测试质量分析

- 2.3.3 工况适应性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 欧海晨

关键词: 分层采油,智能配产器,电动机驱动,型电动机驱动芯片,脉宽调制

来源: 采油工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 大庆油田有限责任公司采油工程研究院

分类号: TE937

页码: 34-39+83

总页数: 7

文件大小: 1746K

下载量: 6

### 相关论文文献

- [1].油田效益配产新模式探索与实践[J]. 复杂油气藏 2019(01)

- [2].二层段液压可调配产技术研究[J]. 内蒙古石油化工 2013(22)

- [3].多元回归分析在致密气藏压裂水平井初期配产中的应用[J]. 化工管理 2017(09)

- [4].基于动态预测的优化配产系统研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(04)

- [5].基于动态预测的优化配产系统研究[J]. 石油工业计算机应用 2011(02)

- [6].基于单井效益评价的油田效益配产方法研究[J]. 国际石油经济 2011(07)

- [7].气藏动态优化配产方法研究和应用[J]. 天然气技术与经济 2016(02)

- [8].适合配产器内部通道测试的油水两相测井仪研制[J]. 石油仪器 2014(01)

- [9].一种高中压气田自动配产系统研究及设计[J]. 山东化工 2014(08)

- [10].徐深气田气井多因素动态配产方法研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [11].分层开采气井动态优化配产方法[J]. 特种油气藏 2012(03)

- [12].探索油田效益配产新模式[J]. 中国石油企业 2018(09)

- [13].苏36-11区块北部气井合理配产研究[J]. 科技创新与应用 2016(23)

- [14].非接触电控无限级压裂配产一体化工艺探讨[J]. 采油工程 2020(02)

- [15].水驱气藏合理生产压差及优化配产[J]. 辽宁化工 2013(12)

- [16].油田配产影响因素及方法研究——以克拉玛依油田八区下乌尔禾组油藏为例[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(09)

- [17].X气藏气井的合理配产分析[J]. 科技资讯 2013(24)

- [18].低孔低渗气藏水平井初期配产标准[J]. 石油工业技术监督 2017(03)

- [19].涪陵页岩气田合理配产方法对比优选研究[J]. 石油地质与工程 2019(01)

- [20].伏龙泉气井合理配产研究[J]. 中国石油石化 2016(S1)

- [21].火山岩气藏气井生产规律分析及配产优化[J]. 化工管理 2016(27)

- [22].气井及气藏优化配产综述[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [23].低渗透气田气井分类评价与配产研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2014(31)

- [24].凝析气井动态优化配产研究[J]. 石油天然气学报 2011(01)

- [25].榆林气田稳定配产器试验效果分析[J]. 石油化工应用 2008(03)

- [26].大牛地气田增压开采条件下合理配产研究[J]. 石油化工应用 2018(12)

- [27].一种综合考虑气藏工程和采气工程的配产方法[J]. 采油工程 2011(02)

- [28].油气配产问题的多目标规划模型及实证研究[J]. 价值工程 2010(23)

- [29].普光气田气井合理配产方法分析[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [30].涩北气田气井动态多因素合理配产研究[J]. 青海石油 2014(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9a438f2092af20890a44f759.html