# 运营通风论文_曾石发,田源,唐莎,邓涛

导读:本文包含了运营通风论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:隧道,通风系统,作业,空调,麒麟,地铁,匝道。

### 运营通风论文文献综述

曾石发,田源,唐莎,邓涛[1]（2019）在《城市慢行隧道运营通风控制标准研究》一文中研究指出为了对城市慢行隧道通风系统进行合理设置,以保证隧道运营的安全性与舒适性,以珠海某慢行隧道为工程依托,在调研分析的基础上从慢行隧道安全性和舒适性出发,首先通过经验公式对人体CO_2释放速率进行计算,并推导给出隧道高峰时刻人员滞留量计算公式,进而预测可得隧道内行人CO_2释放量,故可确定基于CO_2稀释的慢行隧道通风换气控制标准。同时,对其他地下空间通风换气控制标准进行调研总结,并结合城市慢行隧道自身特点给出基于新鲜风量补充的慢行隧道通风换气控制标准。此外,通过不同温湿度环境条件下的人体舒适性通风风速控制标准结合隧道等效换气频率公式计算得到基于湿热环境舒适性的慢行隧道通风换气控制标准,并基于所得运营通风控制标准给出了依托工程板障山隧道的运营通风设计方案。研究结果表明:城市慢行隧道通风设计安全标准应以稀释CO_2为主,其浓度不宜超过0.1%;在湿热环境下慢行隧道的舒适性通风风速控制标准为温度低于30℃时为0.6～1.0 m/s,反之则为1.0～1.25 m/s,且慢行隧道应结合隧道内行人密度来确定新鲜空气的补给量;在考虑预留一定富余量的情况下可按换气频率为4次/h进行依托隧道工程运营通风设计,相对应的隧道换气风速为1.36 m/s,需风量为57.77 m~3/s。(本文来源于《公路交通科技》期刊2019年12期）

邹永艳,袁慧[2]（2019）在《麒麟观特长公路隧道运营通风方案比选》一文中研究指出麒麟观隧道是呼和浩特至北海高速公路宜都(全福河)至鄂湘界段的重大控制性工程,长约2×8.2km,属于特长公路隧道,隧道岩溶发育,平面线型呈S型,结合隧道交通量小、需风量小的特点和岩溶勘察成果,选定斜竖井位置,合理确定隧道分段,并提出了3个通风方案,考虑斜井可以辅助隧道主洞施工,加快施工进度,经技术经济比选,推荐采用左洞1竖井+右洞1斜井的运营通风方案。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年11期）

王向前[3]（2019）在《简述公路隧道射流风机运营通风设计方法》一文中研究指出在公路工程建设的时候,经常会受到地质环境的影响,需要设隧道工程。由于公路隧道工程具有一定的半封闭性,做好通风设计不仅可以保证公路隧道的使用性,也大大提升了其安全性。因此,本文对公路隧道射流风机运营通风设计的相关内容,展开了分析和阐述,希望对公路隧道工程建设的展开,给予一定的支持。(本文来源于《科技风》期刊2019年26期）

巫丰宏,郑玉玲,黄荣峥,盘毓毅,何敏[4]（2019）在《南宁轨道交通2号线地铁站运营前集中空调通风系统的卫生状况》一文中研究指出目的调查南宁轨道交通2号线地铁站运营前集中空调通风系统的卫生状况。方法在南宁轨道交通2号线运营前,根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求,在16个车站同类型的集中空调通风系统中随机抽取1套,检测其送风、风管内表面、新风量、冷凝水和冷却水的卫生状况。结果 16个车站中,集中空调通风系统送风中可吸入颗粒物(PM_(10))、β-溶血性链球菌、人均新风量、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、集中空调系统冷凝水和冷却水中嗜肺军团菌指标均符合卫生标准要求,但其中13个车站(81.3%)集中空调通风系统送风中细菌总数和真菌总数均不符合卫生标准要求。结论南宁轨道交通2号线地铁站运营前集中空调系统卫生状况不佳,存在微生物污染的风险。(本文来源于《广西医学》期刊2019年17期）

凌虎[5]（2019）在《安全运营条件下公路隧道照明通风系统节能优化设计》一文中研究指出隧道作为高速公路的重要组成部分,对社会经济的发展发挥着重要作用。隧道照明、通风系统的耗电费用是隧道营运中最大的一笔开销,在确保隧道营运安全的前提下,如何减少照明、通风带来的高能耗问题,已经成为高速公路建设与营运部门迫切需要解决的关键问题。论文通过分析影响隧道交通安全的主要因素,并提出了照明、通风系统节能优化的主要措施,为后期隧道的安全和节能研究提供新的方向。(本文来源于《中小企业管理与科技(中旬刊)》期刊2019年07期）

石斌,何振宇,陈智,王芳,王佩[6]（2019）在《武汉市地铁站运营前集中空调通风系统微生物污染成因初步探析》一文中研究指出目的分析武汉市新建地铁站运营前集中空调通风系统污染状况,探析其污染成因。方法 2016和2017年,随机抽取武汉市新建地铁站30%的站点,开展集中空调通风系统卫生监测。结果集中空调通风系统共完成监测样品116件,送风细菌总数、送风真菌总数合格率分别为96.6%、89.7%,其余指标合格率均为100.0%。风机柜、站厅层、站台层送风监测结果显示,送风真菌总数结果有统计学差异(χ~2=16.436,P<0.05),送风细菌总数结果差异无统计学意义(χ~2=1.078,P>0.05)。结论武汉市新建地铁站运营前集中空调通风系统送风细菌污染源自风机柜(及其前端),送风真菌污染源自风机柜(及其前端)和送风管。(本文来源于《环境卫生学杂志》期刊2019年02期）

李义田[7]（2019）在《浅谈焊接作业厂房通风除尘改进措施及运营管理》一文中研究指出伴随出产与经济的不断发展,焊接技术的应用也是非常的具有普遍性,人们对出产的安全措施也必不可少。但是在焊接作业厂房当中仍旧存留着一连串地对工作人员的安全以及健康构成的潜在威胁。例如,在进行焊接时会出现一些有毒气体以及灰尘等,这种危险在一定时期内可能会发生爆炸,着火以及会引起身体的不适感等因素,有些时候还会危害到在厂房外附近的人们的安危,并且给国家以及社会都会引起不必要的耗损。所以要采取准确地通风除尘的措施,以实现焊接厂房的正常运营。本文针对焊接作业厂房通风除尘的改进以及运营方面的实施展开探究。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年06期）

姜学鹏,毛杨苏宜,谢智云[8]（2018）在《特长城市复杂隧道通风系统运营优化研究》一文中研究指出为解决特长城市复杂隧道通风系统因计算复杂而导致的运营规划困难、验证初始理想运营设计方案是否可靠等问题,针对某特长城市复杂隧道,采用SES通风软件,对南北线隧道在不同运营工况下的通风量进行模拟计算。计算比较不同车速工况下隧道风机总装机功率和洞口排污比例,确定隧道轴流风机和射流风机的开启位置和开启数量;分析阻滞工况下隧道内部和出口的污染物体积分数情况,验证优化方案的可行性。经研究发现:车辆行驶产生的活塞风不能满足特长城市复杂隧道正常运营需风量的需求,需开启部分射流风机;离隧道主线出入口过近的排风井排污效果较差,开启后会增大隧道通风能耗。(本文来源于《隧道建设(中英文)》期刊2018年09期）

蔡德宏[9]（2018）在《浅谈焊接作业厂房通风除尘改进措施及运营管理》一文中研究指出随着生产和经济的不断发展,焊接的应用越来越广泛,人们对生产安全越来越重视。在焊接作业厂房也存在一系列危害操作人员安全与健康的因素,比如,在焊接过程中产生有毒气体和粉尘等,这种危害在一定条件下可能会引起爆炸、火灾甚至会造成职业病等,有时还会危及厂房周围人员的安全,给国家和企业带来很大的损失。因此采用正确的通风除尘的措施对焊接厂房正常运转是相当有必要的。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年07期）

吴小燕,张峰,刘心苗[10]（2018）在《西安市地铁3号线运营前集中空调通风系统卫生状况》一文中研究指出目的了解西安市地铁3号线运营前集中空调通风系统卫生状况,为卫生管理提供参考依据。方法检测19个车站集中空调通风系统卫生状况。检测指标包括风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数,送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌,冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌。结果风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数合格率分别为100.00%、100.00%、99.44%;送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌合格率分别为98.89%、92.78%、100.00%;站厅、站台风管内表面及送风中卫生指标差异无统计学意义(P>0.05)。冷却水、冷凝水中未检出嗜肺军团菌。结论西安市地铁3号线运营前集中空调通风系统卫生状况良好,但仍存在一定程度污染,应加强卫生管理并定期清洗。(本文来源于《公共卫生与预防医学》期刊2018年02期）

### 运营通风论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

麒麟观隧道是呼和浩特至北海高速公路宜都(全福河)至鄂湘界段的重大控制性工程,长约2×8.2km,属于特长公路隧道,隧道岩溶发育,平面线型呈S型,结合隧道交通量小、需风量小的特点和岩溶勘察成果,选定斜竖井位置,合理确定隧道分段,并提出了3个通风方案,考虑斜井可以辅助隧道主洞施工,加快施工进度,经技术经济比选,推荐采用左洞1竖井+右洞1斜井的运营通风方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 运营通风论文参考文献

[1].曾石发,田源,唐莎,邓涛.城市慢行隧道运营通风控制标准研究[J].公路交通科技.2019

[2].邹永艳,袁慧.麒麟观特长公路隧道运营通风方案比选[J].中国水运(下半月).2019

[3].王向前.简述公路隧道射流风机运营通风设计方法[J].科技风.2019

[4].巫丰宏,郑玉玲,黄荣峥,盘毓毅,何敏.南宁轨道交通2号线地铁站运营前集中空调通风系统的卫生状况[J].广西医学.2019

[5].凌虎.安全运营条件下公路隧道照明通风系统节能优化设计[J].中小企业管理与科技(中旬刊).2019

[6].石斌,何振宇,陈智,王芳,王佩.武汉市地铁站运营前集中空调通风系统微生物污染成因初步探析[J].环境卫生学杂志.2019

[7].李义田.浅谈焊接作业厂房通风除尘改进措施及运营管理[J].大众投资指南.2019

[8].姜学鹏,毛杨苏宜,谢智云.特长城市复杂隧道通风系统运营优化研究[J].隧道建设(中英文).2018

[9].蔡德宏.浅谈焊接作业厂房通风除尘改进措施及运营管理[J].当代化工研究.2018

[10].吴小燕,张峰,刘心苗.西安市地铁3号线运营前集中空调通风系统卫生状况[J].公共卫生与预防医学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9a496db1b04e0656b8e82a63.html