# 防水卷材质量检测误差分析和应注意的问题探讨

房娟

泰州市中度工程质量检测有限公司江苏省泰州市225400

摘要：屋面防水是房屋建筑工程中一项重要的环节，设计及施工不当容易造成渗漏问题，影响正常使用功能，为确保工程质量就必须做到规范施工，严格验收。本文主要从人、机、料、法、环几个方面着手分析了防水卷材质量检测的误差来源，并结合笔者从事质量检测工作的经验，指出了防水卷材质量检测中应注意的问题。

关键词：防水卷材；质量检测

引言

随着我国建筑业的飞速发展，建筑工程材料的需求量也在不断上升。就建筑防水材料而言，产品类别和品种每年都在不断增加和扩大，其中又以防水卷材增速最快。防水卷材还因其种类多、性能好，应用范围逐步从民用建筑工程领域扩大到地下、道桥、水利以及特殊构筑物等领域。作为对产品质量把关的重要步骤和手段—防水卷材质量检测，其检测结果影响着消费者的选择和判断，直接关乎到建筑防水工程的质量。因此，找准检测误差来源，减少检测误差，显得尤为重要。

一、防水卷材质量检测误差分析

（一）人为因素

检测人员作为检测工作的主体，是检测过程中误差来源的重要因素，检测结果往往会因检测人员个人习惯、工作态度、操作熟练程度以及对检测方法的理解不同而出现不同程度的检测误差。防水卷材产品检测过程中由于检测人员因素引起的检测误差主要体现在以下三个方面：

（1）对于采用非微机控制式拉力试验机进行卷材最大拉力时延伸率检测试验的时候，将试件第一次出现屈服时刻认为是试件拉力达到最大而停止试验，导致最大拉力时延伸率检测结果偏小，或者在试件出现最大力时没有及时停止试验，导致最大拉力时延伸率检测结果偏大。

（2）在进行可溶物含量检测的时候，对“萃取至回流的溶剂第一次变成浅色为止”的捕捉判断不准，过早停止试验导致可溶物含量结果偏小，反之偏大。

（3）在进行高分子防水卷材检测结果数据处理的时候，以平均值代替中位值，因高分子防水片材延伸率的不稳定性，导致单个较大或较小检测结果影响产品的最终合格判定。

（二）内部因素

1.机械因素

防水卷材的质量检测主要是针对其物理力学性能，主要涉及拉力试验机、烘箱、低温箱、天平、测厚仪、钢卷尺等检测装置，设备的分辨率、灵敏度、量程和精度等对检测结果的准确性将产生决定性的影响。防水卷材产品检测过程中由于检测装置因素引起的检测误差包括：检测设备的示值误差；拉力试验机的拉伸速度的不稳定性。

2.材料因素

其是指由产品自身的因素引起的检测误差。一方面，由于生产工艺和设备等诸多方面的原因，防水卷材不同部位均存在不同程度的质量差异，质量波动尤为明显；另一方面，产品在储存、运输过程中造成的损伤也会影响其产品性能，比如厚度较薄的沥青基防水卷材在经多次折叠、反向成卷后其拉伸性能将明显降低。

（三）外部环境因素

对于防水卷材的检测，环境的变化对其性能的影响是不可忽略的。防水卷材检测过程中因环境条件不同造成检测误差包括以下方面：

（1）进行拉伸性能检测的时候，如果环境温度偏高，则拉力偏小、延伸率偏大，反之拉力偏大、延伸率偏小。

（2）对同一改性沥青防水卷材产品都不进行状态调节情况下而进行耐热和低温试验的时候，冬天其耐热性明显优于夏天的耐热性，而夏天的低温柔性明显优于冬天的低温柔性。

二、防水卷材检测中应该注意的问题

（一）试样的代表性

试样作为检测活动直接的对象，一般是通过试样技术指标的高低来推测批量产品的质量好坏，因此试样是否具有代表性，直接影响着对批量产品质量的判定。因此不论是在工厂还是工程上，取样时一定要采取随机抽样的方式进行，在采取试样时应切除距外层卷头至少2500mm。

（二）试件的制备和养护

首先，在裁取试件前试样应该在（23±2）℃放置至少20h，确保试样的各部分性能趋于均匀一致，同时试件在进行单项技术指标检测前，也必须在一定的温度范围和湿度条件下放置相应的时间，并在此环境条件下进行检测，以避免或消除因环境条件因素引起的检测误差；其次，裁取试件的时候，应该避开试样的边缘和有折痕等人为明显缺陷的部分，同一检测指标所需的试件，应按标准要求均匀分布裁取；最后，在制备试件时，除了尺寸大小应准确无误外，切口还应垂直齐整，避免造成割口等损伤。需要特别注意的问题：

（1）制备沥青类防水卷材的拉伸性能、耐热性、低温柔性等试件时，均需要去除表面非持久保护层，方法一般采用低温方式或压缩空气吹的方式进行，都不能去除时则可以用火焰烤，但应注意控制时间，应用最少的时间破坏膜而不损伤试件.

（2）制备高分子类防水卷材拉伸性能等试件的时候，试件中的网格布、织物层，衬垫或复合增强层在长度或宽度方向应裁一样的经纬数，并且要避免切断筋，裁切织物增强卷材时应顺着织物的走向，使工作部位有最多的纤维根数。

（三）卷材厚度的检测

在对防水卷材厚度进行检测的时候，一定要注意正确选用测量仪器，GB/T328.4-2007、GB/T328.5-2007试验方法中规定了测厚仪的测足直径为10mm，而GB18173.1-2012试验方法中规定的测足直径为6mm。厚度测量时应该清除测量装置测量面的污染，检查并调整测量装置的零点，测量装置的测足应该慢慢落下，施加压力为20kPa左右，保证测量面与试件表面紧密接触，切不可人为的施加压力，以免造成试件变形。

（四）卷材拉伸性能的检测

在进行防水卷材拉伸性能试验的时候，首先应选用量程恰当的测试装置，准确调试好夹具间距离和拉伸速度，在安装试件时，试件拉伸方向的中线应尽量与夹具中线重合，不可歪斜或偏离。在拉伸过程中，应尽量避免试件在夹具中滑移，对于滑移超过极限值或在距夹具10mm以内断裂的检测结果，应采用备用试件重新检测。根据多年的检测经验，对于采用矩形试件进行拉伸性能检测时，试件断裂发生在距夹具10mm以内的情况不在少数。针对这种情况，为了避免或消除夹具对试件产生损伤，可以采用缠绕式夹具或在夹具内表面粘贴两块材质与试件材质相近的橡胶片，使试件受力均匀，从而能得到稳定的检测结果。

（五）卷材耐热性检测

防水卷材耐热性试验的时候，应该注意以下两个问题。

（1）烘箱应该事先预热，达到规定温度后，才能将试件放入，此时才是试验的起始时间，先悬挂试件再启动烘箱的做法或者温度未达到标准要求便悬挂试件并开始计时的做法，都是错误的。

（2）悬挂试件的时候速度要快，试件悬挂位置应尽量让试件中心与控制温度的热电偶保持一致且控制好试件相互间的距离，避免单个试件不同部位或不同试件受热不均匀。

结束语

综上所述，把预防性养护技术运用于现代公路养护之中，这不仅仅是对现代公路进行科学性养护的具体表现，同时也是对现代公路损坏进行有效控制的具体措施。因此，在实际工作中，把预防性公路养护技术运用于现代公路养护之中，这不仅可有效避免公路的损毁、最大限度提高公路的使用期限，而且还可促使我国公路养护工作效率的大幅度提高，所有这些，奠定了坚实的公路运输基础。

参考文献

[1]王光辉.SBS改性沥青防水卷材屋面的施工质量控制[J].城市建筑,2017(2):112-112.

[2]林文进.弹性体改性沥青防水卷材可溶物含量检测研究[J].四川水泥,2018(8):350.

[3]苏长泳,吴士玮,刘金景,etal.改性沥青防水卷材厚度差异原因分析及其改进措施[J].新型建筑材料,2018(7):105-107.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ab78aa437e9c20fdb9c3172.html