# 变电站一次设备常见故障与检修方法陈琦

(国网咸宁供电公司湖北咸宁437100)

摘要：随着时代飞速发展，智能变电将会是未来变电站的发展趋势，目前我国人口用点需求与日俱增，我国开始扩张电网数量，由此大量的增加了电网设备数量，而检修电网设备状态的工作人员是有限的。因此，为了提升变电一次设备运行的安全性，需加大变电一次设备状态检修技术体系的构建与完善力度，本文主要对电力系统变电一次设备状态检修措施常见故障进行分析，以提出相应的检修方法和解决措施。

关键词：变电站；一次设备；常见故障；检修方法

引言

在科学技术迅速发展的背景下，电力企业只有不断地引进先进技术，为生产单位提供稳定可靠的电能，才能保证生产设备的高效运行，才能确保企业的经济效益。因此，电力企业设备能源部门应采取合理的一次设备检修与试验方法，采用先进的技术提高一次设备的寿命和使用质量。在保证一次设备正常运行的条件下，可以确保正常有序的供电，进而为企业生产提供安全、稳定的供电环境。

1变电站一次设备常见故障

1.1一般故障有：保险丝熔断、接地短路、线断等。如果不是直接接地或者已经经过消弧的比较小的电流的接地设备，中央信号输出“系统接地”的信号，这种现象是因为在小电流的接地系统中，在由母线辅助的线圈处的开口三角处装备有继电器，在三相电压接近平衡的时候，开口处的三角电压几乎接近于零。一旦系统发生接地、保险丝熔断以及线断等情况时，电压达到整数值的时候，继电器就会发生动作，输出接地的信号。

1.2避雷器故障

避雷器也是变电站一次设备系统常见的设备，当外界发生雷电袭击时，则可能导致避雷器遭遇电压袭击，陷入过电压状态，同时，操作过程中内部电压超出了规定标准，则要采取必要的保护性措施。在众多的避雷设备中，氧化锌避雷器运用较多，实际运转中却可能出现多种故障，例如:阀片破损、腐蚀或受潮等，避雷器自身也可能因为发生电击而出现故障，严重情况下可能出现爆炸。同时，如果遇到强雷电天气，避雷器则可能出现电位差，进而导致局部放电现象，不仅会使避雷器受损，还可能带来更加严重的问题。为了预防这一问题就必须做好绝缘电阻检测工作，以此来动态掌握绝缘电阻的绝缘水平，确保及时发现其有无受潮、腐蚀等问题，也能凭借装置测试来分析判断避雷设备的工作状态。

1.3变压器故障

变压器可能出现多种故障问题，其中较为普遍的故障体现为:油体渗漏，具体体现为机器一端有黑乎乎、发亮的粘质液体，当其处于配电设备内部时，设备中的坑槽内部则会有油体泄漏现象。导致漏油的因素是多方面的，其中设备密封度不达标为主要原因，零部件未能牢固安装与配置，则容易导致油体从局部流出，同时，如果局部铸件的焊接质量不合格也可能出现渗漏故障。同时，如果变压器长期受压于大的负荷，巨型负荷的作用以及外力的不良作用等，使得其发生振动，频繁的振动也会带来渗漏问题。或者变压器自身就存在质量低下、材料劣质等问题，实际运行中经不起外力的打击，从而出现渗漏问题。同时，变压器故障过程中最典型的问题体现为:变压器温度值超高，之所以出现温度过高问题，主要来自于其铁芯发生短路问题，或者当变压器实际运转中发生漏磁、涡流问题时也可能造成设备金属出现温度过高问题，或者当变压器线圈以及其他相关线路等绝缘性下降时，绝缘层破损，都可能导致短路问题，从而出现设备局部过热现象。

1.4过度的工作任务量

传统的电网行业在进行变电运行的过程中，相关的维修工作都是需要不同的部门进行维修管理工作。如今的一体化体制下的变电运维方式要求将各个部门之间的工作紧密的联系起来，虽然在一定程度上有效的提高了工作效率，但是员工在维修的过程中需要对电力设备出现的相关问题进行及时的维修管理，对于各个设备的运行情况都要有相应的掌握，无形中加大了员工的工作任务量。随着人们用电需求量的增大，这就需要变电站在设备方面和相应的建设方面进行相应的变革改造，并且还要根据变电站运行的实际情况进行相应的建设，用合理化、科学化的技术进行对相应设备的变换。在此建设的过程中，员工所要承担的工作任务量比较大，相应的工作风险也会随之增加。

2变电站一次设备常见故障与检修方法与防范措施

2.1加强变电站管理

要对设备进行巡查，判断是否接地短路；通过检查二次电压的情况来判断电压保险丝是否熔断；通过改变设备的不同运行方式来消除谐振影响；倘若发生断线情况，应立即向上级汇报。另外，要有计划且仔细地对设备及电力设备的绝缘体、避雷针进行常规的检查，避免跌落、脱落；定期对配电线路的变压器、电线进行检查和日常维护，及时处理设备中存在的缺陷和安全隐患，提高配电线路的运行能力；及时淘汰和更换老化的设备。同时，要有专门的人员对电容器进行巡视，尤其是温度方面，一旦发现问题，及时处理；还要定期通过实验来检验电容器。

2.2加快设备检修智能化

现代社会，高端信息科技、通讯技术、网络科技等被逐渐应用于电力系统，这些先进的智能化技术推动着电力系统的智能化运行，这也为变电站一次设备检修工作带来了全新的机遇。一次设备检修应该充分利用现代化智能技术，逐步推动并实现智能化检修，利用智能监测技术来动态检查变电站各项一次设备、装置等的运行状态，实行运行状态动态监测与检修制度，以此来实现设备检修的智能化，提高变电站一次设备故障检修工作效率，发挥智能化技术积极的预测功能，确保各项故障、问题被及时发现，保证故障检修工作质量，逐步推动并实现变电站一次设备的安全、高效检修，提前排查故障，减少故障问题。

2.3变压器故障检修

由于变压器经常出现局部渗漏现象，对此，变压器检修的首要任务就是要做好密封度检测，具体的检测对象包括:各个零件、部件的密封度，变压器局部有无缝隙，铸件质地合格与否等，当发现任何一个部件出现质地问题时都要及时加以更新、调换，确保局部部件功能正常。为了预防变压器局部因为受污染而出现的腐蚀性问题，应该对不同零件、部件等实施清洁处理，使变压器整体上处于干净整洁状态，这样才能确保变压器质量，预防油体局部渗漏，维持整个变压器的安全运转。如果变压器出现局部温度失调现象，就要深入测试变压器设备有无高负荷、高负载工作现象，出现超负荷运行问题时要及时采取措施来减轻运行负载。而且要时刻关注变压器有无温度异常现象，一旦温度发生变化或者出现异常，则要及时检测各个可能导致变压器高温多种因素，例如:局部线路有无老化、线圈是否出现绝缘下降等，这些关键又重要的因素都应该成为变压器故障检修的关键点，当发现局部线圈或线路出现绝缘受损、老化等故障时，则要及时更新线圈或线路，对局部部件也要及时调换、更新，以此来确保变压器质量，预防故障问题。

2.4明确相关的实施方案

在变电运维一体化的具体实施的过程之中，工作人员遵循相关的安全准则之外，还要明确具体变电一体化的实施工作内容。相关的工作人员必须明确自己的职责以及在开展工作的过程中需要注意的问题，严格根据变电运维一体化的相关实施方案进行相关的工作流程。相关的管理人员可以给员工在私下进行职责责任意识的加强工作，建立规章制度，明确安全责任意识。用各种形式的手段进行思想方面的教育工作，比如安全标语、快捷通报事故、手抄报、黑板报等，也可以经常开展安全方面的讨论会，提高全体人员的安全意识。此外，还要积极建立奖励和惩罚制度，根据企业设定的安全目标和各个岗位的不同分工职能进行责任细化，使得每一个岗位都具备完备的奖励和惩罚责任规章制度，以激发全体工作人员的安全意识，增强责任心。

结语

变电站一次设备实际运行中经常出现故障问题，故障如果得不到及时处理则可能影响系统的安全运行，必须加大变电站一次设备故障检修工作力度，及时发现故障，排除故障，提高系统运行水平，维护变电站的安全稳定运转，发挥电力系统应有的功能和作用。

参考文献:

[1]李毅.浅析智能变电站继电保护系统的运行思路[J].中国新技术新产品，2015（10）：11~12.

[2]万鹏.浅析智能变电站继电保护实际运行中存在的问题[J].中国高新技术企业，2016（12）：129~130.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9abe5c19db398a528f9c5e7b.html