# 防渗漏施工技术在房建施工中的应用

### 论文摘要

在房屋建筑的实际施工过程中,由于受到诸多层面因素影响,会存在渗漏的质量问题,影响房屋的正常使用。本文主要就房建施工渗漏原因以及防渗漏施工重要性进行阐述,对防渗漏施工技术的应用作用起到积极促进作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 房建施工渗漏原因以及防渗漏施工重要性

- 1.1 房建施工渗漏原因分析

- 1.2 房建施工防渗漏施工重要性

- 2 房建施工防渗漏施工技术应用措施

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陆军

关键词: 房建施工,防渗漏,渗漏原因

来源: 现代物业(中旬刊) 2019年09期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 北京国际建设集团有限公司

分类号: TU761.11

DOI: 10.16141/j.cnki.1671-8089.2019.09.223

页码: 241

总页数: 1

文件大小: 1268K

下载量: 3

### 相关论文文献

- [1].试论绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用[J]. 住宅产业 2019(12)

- [2].绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用分析[J]. 住宅与房地产 2020(03)

- [3].房屋建筑测量放线施工技术[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [4].桥梁施工中的干成孔旋挖桩施工技术[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [5].大体积混凝土冬季温控施工技术的实际应用[J]. 居舍 2020(13)

- [6].土木工程高支模施工技术[J]. 四川水泥 2020(06)

- [7].土木工程专业公路施工技术课程教学改革的措施[J]. 住宅与房地产 2020(05)

- [8].浅谈建筑工程节能施工技术[J]. 产业科技创新 2020(02)

- [9].基于优化高速公路施工技术的反思探索[J]. 科技创新与应用 2019(14)

- [10].建筑工程质量问题及施工技术质量改进策略[J]. 住宅与房地产 2019(12)

- [11].公路施工中关键部位施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(35)

- [12].房建施工技术的应用与施工管理[J]. 居舍 2019(32)

- [13].浅析建筑工程施工技术创新[J]. 科技创新与应用 2017(36)

- [14].绿色建筑中环保节能施工技术的运用研究[J]. 建材与装饰 2018(28)

- [15].浅谈建筑混凝土施工技术要点研究[J]. 四川建材 2018(05)

- [16].浅谈铁路钢梁桥换枕施工技术及安全控制[J]. 科技风 2018(17)

- [17].高速公路路面测量施工技术[J]. 低碳世界 2018(06)

- [18].分析桥梁施工技术存在的问题及措施[J]. 建材与装饰 2018(31)

- [19].关于公路与桥梁施工技术管理的讨论经验谈[J]. 居业 2018(10)

- [20].试分析节能施工技术在建筑工程中的运用[J]. 建材与装饰 2016(41)

- [21].微课在《施工技术与组织》课程教学中的运用[J]. 智能城市 2017(01)

- [22].公路深基坑施工技术[J]. 中华建设 2017(03)

- [23].探讨建筑工程中节能施工技术的应用[J]. 低碳世界 2017(10)

- [24].建筑工程监理与施工技术创新的关系研究[J]. 门窗 2017(05)

- [25].试析高层建筑钢结构施工技术与工艺[J]. 黑龙江科技信息 2017(18)

- [26].转换层施工技术在房屋建筑中的应用分析[J]. 中国标准化 2016(17)

- [27].浅析建筑工程中的节能施工技术[J]. 建材与装饰 2017(21)

- [28].分析建筑工程节能施工技术及其现场施工管理[J]. 建材与装饰 2017(30)

- [29].建筑工程节能施工技术的应用研究[J]. 建材与装饰 2017(28)

- [30].中国水电十局六分局召开第九届施工技术交流会[J]. 四川水力发电 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ad8ab9b924d37fcbe97ab36.html