# 自调谐宽带旋转压电能量收集器关键参数分析

### 论文摘要

在旋转压电能量收集器结构中,通过对离心力的设计可使共振频率被动式跟随旋转频率的变化而自调谐,以达到宽频带的目的。然而该收集器的性能对参数的设计非常敏感,对该收集器的关键参数进行了分析优化。利用欧拉-拉格朗日定理建立机电耦合方程,提出了调谐因子D的概念,将多个参数的设计集中到调谐因子中,大大提高了收集器的设计效率。通过数值仿真及实验对调谐因子的设计作用进行了研究,结果表明:在D<1时,随着D的增大,带宽提高而峰值降低,在D≥1时,性能显著下降。在D=0. 9时,与无离心力收集器相比,峰值降低了31. 6%,6 d B带宽从0. 6 Hz提高到7 Hz,提高了11. 7倍。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工作原理及建模

- 2 参数分析

- 3 实验平台设计

- 4 实验及结果分析

- 4.1 负载最优化

- 4.2 频带响应分析

- 4.3 不同调谐因子的性能统计分析

- 4.4 讨论

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 芮小博,李一博,曾周末

关键词: 能量收集,压电,旋转,宽频带

来源: 仪器仪表学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室

基金: 国家重点研发计划项目(2018YFF0212201),国家自然科学基金项目(61973227),天津市自然科学基金项目(17JCYBJC19300),天津市重点研发计划项目(19YFSLQY00080)资助

分类号: TM619

DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1905275

页码: 73-80

总页数: 8

文件大小: 415K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].基于感应取能的微功率能量收集器[J]. 中国电机工程学报 2020(05)

- [2].梯形梁振动能量收集器的仿真与实验[J]. 传感器与微系统 2020(05)

- [3].电焊火花收集器在造纸法再造烟叶设备维修中的应用研究[J]. 黑龙江造纸 2020(02)

- [4].圆弧树杈型压电能量收集器的设计与研究[J]. 仪表技术与传感器 2020(07)

- [5].一种电磁式低频振动能量收集器建模仿真与分析[J]. 高技术通讯 2020(07)

- [6].非谐振式低频电磁-摩擦电复合振动能收集器[J]. 物理学报 2020(20)

- [7].一种人工流产组织收集器的设计与应用[J]. 医疗装备 2017(04)

- [8].《病毒集中收集器》[J]. 科幻画报 2020(02)

- [9].春光收集器——亲手做张花草纸[J]. 学与玩 2020(04)

- [10].我的“朋友收集器”[J]. 课堂内外创新作文(小学版) 2017(03)

- [11].微播报[J]. 摩托车信息 2017(03)

- [12].雨水收集器[J]. 科学启蒙 2017(08)

- [13].雷电收集器[J]. 学苑创造(1-2年级阅读) 2016(03)

- [14].白云收集器[J]. 小星星(低年级版) 2008(Z2)

- [15].机械/磁双能收集器磁-力-电行为的有限元分析模型[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [16].一种景观式静态水域水面垃圾自动收集器的设计[J]. 汽车实用技术 2019(20)

- [17].清扫收集器限位座存在问题及改进措施[J]. 工程机械与维修 2016(04)

- [18].粉尘收集器的改造应用[J]. 广东化工 2016(11)

- [19].5H型浮油收集器在石化污水处理中的应用[J]. 化工管理 2015(06)

- [20].油井多项存储收集器的应用及改进[J]. 今日科苑 2010(06)

- [21].新型垃圾收集器的设计与制作[J]. 科技资讯 2010(35)

- [22].空间行波管降压收集器性能的模拟分析研究[J]. 真空与低温 2009(01)

- [23].自制手术台上废物收集器[J]. 家庭护士 2008(26)

- [24].三维全自动馏分收集器的研制[J]. 现代科学仪器 2008(02)

- [25].便利式锐器收集器及固定架的研制及应用[J]. 齐鲁护理杂志 2008(12)

- [26].新型利器收集器在临床护理职业防护中的应用效果[J]. 解放军护理杂志 2019(05)

- [27].基于风致振动效应的微型风能收集器研究现状[J]. 振动与冲击 2017(16)

- [28].一种新型蒸馏收集器提取土壤中的总氰化物[J]. 理化检验(化学分册) 2016(06)

- [29].尿袋作为冰帽融化水收集器的临床研究[J]. 齐齐哈尔医学院学报 2015(23)

- [30].旋转运动能量收集及其实现[J]. 仪器仪表学报 2020(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9b118ab141baf00f06bde4b7.html