# 基于配电网地理接线图的混合型线路自动排布算法

### 论文摘要

该文针对包括展开站房设备的混合型线路的自动排布算法兼容性差的现状,通过分析混合型区域接线图的特点,该文提出了依据站房设备进出线位置不同展开站房设备的排布方法。针对站房设备多条出线的分层排布、末端站房设备的排布和站房设备进出线位置不同的排布3种典型实例,展开研究和实验。实验基于配电网地理接线图的拓扑数据完成配电线的有向树建模,按分支级数从小到大依次完成所有分支的排布,最终自动生成展开站房设备的混合型线路的区域接线图,布图科学,有效降低了工程实施成本。

### 论文目录

- 0引言

- 1建立数据模型

- 2混合型区域接线图的自动排布算法

- 2.1区域接线图的排布原则

- 2.2站房设备排布

- 3实例

- 3.1分支中包括站房设备节点且站房设备有多条出线的区域接线图排布

- 3.2站房设备的多条出线的分层排布以及支线中包括站房设备的区域接线图的排布

- 3.3站房设备及其内部设备的排布

- 4结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁艳,张世佳

关键词: 区域接线图,自动排布,展开站房设备

来源: 中国新技术新产品 2019年23期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 成都工业学院

基金: 成都工业学院重点领域校级项目,2019ZR023

分类号: TM73

DOI: 10.13612/j.cnki.cntp.2019.23.001

页码: 1-3+7

总页数: 4

文件大小: 1435K

下载量: 25

### 相关论文文献

- [1].面向规划的电网地理接线图制图及管理研究与实现[J]. 大众用电 2016(S2)

- [2].基于移动客户端的配网接线图移动浏览功能的研究及应用[J]. 科技风 2018(34)

- [3].配电网地理接线图的绘制[J]. 农村电工 2009(10)

- [4].地理接线图自动编绘系统研制[J]. 地理空间信息 2017(01)

- [5].绘制地理接线图 提高配网运维水平[J]. 农村电工 2014(01)

- [6].基于逻辑推理的配电网地理接线图生成算法[J]. 中国制造业信息化 2011(03)

- [7].浅谈电力拖动控制电气线路接线图画法和接法[J]. 硅谷 2010(20)

- [8].基于调控云的电网接线图全息化展示技术应用[J]. 计算机系统应用 2020(11)

- [9].人机交互友好型电力系统地理接线图设计与开发[J]. 电力信息与通信技术 2017(06)

- [10].基于ArcEngine的输电网地理接线图管理平台[J]. 测绘与空间地理信息 2015(10)

- [11].电网一次设备接线图纸数字化加密管理方法[J]. 自动化与仪器仪表 2020(10)

- [12].基于地理相对位置的省级输电网均匀接线图自动生成[J]. 电力系统自动化 2010(24)

- [13].基于GIS的配电网地理接线图绘制系统研究与应用[J]. 电力大数据 2018(01)

- [14].基于Qt的电力系统地理接线图绘制软件设计[J]. 电力系统自动化 2013(07)

- [15].配电网均匀接线图生成及态势图察觉度计算[J]. 电力系统自动化 2014(13)

- [16].一种基于CIM的厂站接线图自动生成技术[J]. 电力系统自动化 2008(21)

- [17].GCS系统的数据电缆接线图故障与消除[J]. 湖南邮电职业技术学院学报 2019(01)

- [18].可视化视角下贵州省电力系统接线图效率改善研究[J]. 贵州科学 2019(02)

- [19].用Word绘图功能画变电站系统接线图[J]. 农村电气化 2009(03)

- [20].浅析网络布线故障与消除措施[J]. 电子世界 2017(10)

- [21].接线图纠错校验系统在省级电力调度中心应用分析[J]. 华电技术 2014(05)

- [22].INtools软件在工程设计中生成接线图、回路图时的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(20)

- [23].浅谈PLC的I/O接线图中触点的接法[J]. 机床电器 2008(06)

- [24].县城电网地理接线图绘制及设备GPS定位应用探讨[J]. 电子技术与软件工程 2014(22)

- [25].一种GPS定位技术在绘制10 kV电气线路地理接线图中的应用[J]. 陕西电力 2012(05)

- [26].DCS(IA)通道试验分析[J]. 山东工业技术 2015(07)

- [27].PLC编程中常见几个问题及解决办法[J]. 科技视界 2012(23)

- [28].输电网接线图增量自动成图算法[J]. 计算机系统应用 2020(05)

- [29].浅谈维修电工线路板接线图画法[J]. 知识文库 2018(19)

- [30].DCS更新换代中的若干问题探讨[J]. 仪器仪表用户 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9b1dde673bc64e9dfb9da9bc.html