# 双卧轴搅拌机论文_陈卫,冯忠绪

导读:本文包含了双卧轴搅拌机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:搅拌机,卸料,沥青,叶片,结构设计,死区,参数。

### 双卧轴搅拌机论文文献综述

陈卫,冯忠绪[1]（2019）在《双卧轴振动搅拌机参数化设计与有限元分析》一文中研究指出为解决目前双卧轴振动搅拌机新产品研制周期长、参数难以确定等问题,借助VB程序设计软件,建立ANSYS用户人机界面,开发振动搅拌机关键零部件参数化设计程序,结合UG造型软件对双卧轴振动搅拌机进行了参数化设计。通过ANSYS界面下的命令流文件,对有限元模型进行网格划分与执行求解,获得了搅拌机在正常工况与卡料工况下的应力、应变云图,通过输入振动搅拌不同参数获得振动轴不同的模态及振型。该研究有效提高了双卧轴振动搅拌机的设计、研发效率和质量,也可为其他新产品的系列化开发提供借鉴。(本文来源于《机械工程师》期刊2019年05期）

[2]（2019）在《用DKX双卧轴搅拌机替换做混凝土面料搅拌机的实践》一文中研究指出荷兰Excluton公司采用德国BHS-Sonthofen公司的双卧轴间歇式搅拌机,通过技术改造,用于混凝土砌块(砖)生产线面料搅拌系统。经过叁年多运行证明,它能够满足面料混凝土高均匀性的要求,搅拌时间短,为用户提供了很大的灵活性。Excluton公司是荷兰最大的混凝土产品制造商,干、湿法生产线都有。公司有超过130名员工,生产和销售约2000种不同规格品种的道路和园林景观用混凝土路面砖(板)和砌块;公司所生产一些具体独特外型、专利型的块材,都可以在荷兰的很多公共场所、花园、庭院和行车道上见到。(本文来源于《建筑砌块与砌块建筑》期刊2019年01期）

刘磊[3]（2018）在《基于离散元法的螺带式双卧轴搅拌机搅拌性能研究》一文中研究指出近年来,随着我国社会经济的高速发展,工业界对颗粒物均匀性的要求日益增加,螺带式双卧轴搅拌机因其具有良好的搅拌性能和简单的操作工艺流程等优点,己成为最主要的搅拌设备之一。然而,螺带式双卧轴搅拌机结构较为复杂,目前对螺带式双卧轴搅拌机搅拌性能的研究相对较少。本文采用离散元法研究螺带式双卧轴搅拌机工作参数以及叶片结构对其搅拌性能的影响,主要内容如下:首先,使用离散元法建立螺带式双卧轴搅拌机对无粘性颗粒的搅拌模型,并进行模拟仿真,通过混合系数(Lacey系数)评价搅拌筒内颗粒混合效率进而评判搅拌机的搅拌性能,本文确定了计算Lacey系数时的格子尺寸大小,分别研究了初始装填方式(上下装填方式、左右装填方式和前后装填方式)、颗粒粒径大小、叶片旋转速度及有无内圈小叶片等因素对螺带式双卧轴搅拌机搅拌性能的影响,并对搅拌叶片进行受力分析,仿真结果显示初始装填方式、叶片旋转速度对搅拌机搅拌性能影响较大;另外两个参数对搅拌机搅拌性能影响较小,并且发现采用碰撞颗粒间相对速度可对颗粒的混合进行较好地解释和分析。然后,模拟螺带式单卧轴搅拌机内无粘性颗粒的搅拌过程,对比螺带式单卧轴搅拌机和螺带式双卧轴搅拌机的模拟结果发现:当颗粒呈上下装填方式及前后装填方式装填在搅拌筒内时,螺带式双卧轴搅拌机的搅拌性能较好,而当颗粒呈左右初始装填方式时,螺带式单卧轴搅拌机的搅拌性能较好。之后,建立非球形颗粒离散元模型,并模拟非球形颗粒在螺带式双卧轴搅拌机及螺带式单卧轴搅拌机内的搅拌过程,对比相同结构搅拌筒内球形颗粒和非球形颗粒的混合效率并对搅拌结果进行分析,研究了颗粒形状对搅拌机搅拌性能的影响。最后,通过坍落度试验及“L”箱试验校准新拌混凝土离散元模型微观参数,采用离散元法模拟新拌混凝土在螺带式双卧轴搅拌机内的搅拌过程,研究新拌混凝土初始装填方式、叶片旋转速度及有无内圈小叶片等结构参数或工艺参数对搅拌机搅拌性能的影响,同时,研究了搅拌筒内各区域的颗粒混合差异并发现了搅拌筒内搅拌“死区”。(本文来源于《湘潭大学》期刊2018-06-01）

张胜军[4]（2018）在《沥青混合料搅拌实验用双卧轴搅拌机的研究与仿真分析》一文中研究指出一直以来实验用沥青混合料的搅拌设备主要以立式为主,而在实际生产中沥青混合料的搅拌以双卧轴沥青搅拌站为主,立式搅拌机与双卧轴搅拌机的结构不同,在搅拌过程中混合料的运动方式和搅拌特性存在较大的差异,即两者之间的搅拌机理、搅拌工艺不同,不能准确地反映实际施工中的搅拌过程以及搅拌混合料的各项性能特征,因此通过立式搅拌机获得的各试验结果不能有效指导工程实际。本文在分析立式搅拌机搅拌特点基础上,开发了即能够模拟大型搅拌站搅拌过程,也能够通过对搅拌过程的实时监测判断混合料在不同时刻搅拌程度的实验用双卧轴搅拌机,旨在对大型搅拌站的搅拌过程起到指导作用。本文首先对间歇式双卧轴搅拌机搅拌过程中混合料的宏观运动与微观运动对搅拌均匀性的影响进行了理论分析,并对双卧轴搅拌机和立轴式搅拌机的搅拌原理进行比较分析,得出其搅拌机理的差异性。在对双卧轴搅拌机搅拌机理理论分析的基础上结合相似原理对搅拌机的结构参数和运动参数进行理论分析与设计计算,确定了搅拌机的长宽、搅拌半径、叶片数量、叶片形状与尺寸、叶片的安装角与排列方式、搅拌功率、电机型号、搅拌轴的尺寸、搅拌臂的尺寸和搅拌机的理论转速,并对卡料时搅拌装置进行有限元仿真分析,从而对搅拌臂的尺寸及部分结构进行改进,以确保其可靠性;为实现搅拌轴扭矩及电机电流的测量在搅拌机上添加了JN-DNJ扭矩传感器和ECR6100无纸记录仪,并根据扭矩传感器以及搅拌轴的尺寸对搅拌机的轴承和连轴器进行选型。其次对搅拌过程进行了EDEM仿真分析,验证了搅拌机结构参数与运动参数的合理性,同时通过不同转速下的仿真分析得出搅拌机的合理转速。最后设计出了电机—变频器—减速器的变速传动系统,卸料系统以及基于单片机控制的自动加热系统,并对加热系统进行仿真验证。(本文来源于《长安大学》期刊2018-03-05）

高维兵,孔鲜宁[5]（2017）在《间歇式双卧轴搅拌机的理论搅拌死区》一文中研究指出分析间歇式双卧轴搅拌机弧形旋转门的结构及工作特点,建立卸料门处搅拌死区的理论简化数学模型,得到以搅拌叶片最大回转半径及中心距为常量的搅拌死区截面积与卸料宽度的条件方程组,借助MATLAB软件进行具体实例计算,得到卸料门宽度的合理取值范围,减小了搅拌死区体积,提高了搅拌质量,并为合理确定间歇式双卧轴搅拌机卸料宽度给出具有参考价值的理论依据。(本文来源于《山东交通学院学报》期刊2017年04期）

范玉辉[6]（2017）在《卧轴式混凝土搅拌机轴端密封装置设计与分析》一文中研究指出卧轴式混凝土搅拌机具有搅拌质量好、生产效率高等众多优点,广泛应用于各类水泥混凝土的生产。但是,其轴端密封装置在工作过程中会向搅拌机拌合区泄漏润滑油脂,高强度混凝土的性能受混入的润滑油脂影响较大,因此,限制了其生产高强度混凝土。所以,迫切需要设计一种新型轴端密封装置以解决上述问题,使卧轴式混凝土搅拌机能够更好的适应高强度混凝土的生产。为了解决现有轴端密封装置中存在的问题,本文根据JS2000型卧轴式混凝土搅拌机的相关参数和结构,开展了新型轴端密封装置的设计与研究,主要研究内容与结果如下:(1)依据JS2000型卧轴式混凝土搅拌机的相关参数和结构,结合机械密封技术与现有混凝土搅拌机轴端密封技术,设计完成了组合式轴端密封装置。其最大的特点是,在搅拌过程中能有效减少润滑油脂进入搅拌机拌合区。(2)采用有限元软件ANSYS,对新型组合式轴端密封装置中主密封的工作状态进行了模拟,通过模拟验证了新型轴端密封装置的可行性。同时发现主密封中的两密封环接触端面存在压力分布状态不理想的问题,这会导致两密封环磨损速率过快,进而影响整个轴端密封装置的寿命。(3)通过改进动密封环结构与优化轴端密封装置工作油压的方法,实现了调整两密封环接触端面压力分布状态的目标:在保证两密封环接触端面贴合良好的前提下,使其外侧的压力较低,接近外界润滑油脂的压力,而内侧又有较高的压力。这样的压力分布状态可以在保证轴端密封装置有较高的密封性能的前提下,使外侧润滑油脂进入到两密封环接端面之间,从而改善两密封环之间的摩擦情况,进一步提高轴端密封的使用寿命。(4)设计了新型搅拌装置,采用叁段式搅拌轴和插入式搅拌臂固定方法。采用有限元软件ANSYS,分析了新型搅拌装置在正常工作和卡料时搅拌轴产生的变形对动密封环工作稳定性的影响。通过改进设计的方法减小了这种影响,从而进一步提高了整个轴端密封装置的性能。综上所述,本文设计了以机械密封作为主密封的组合式轴端密封装置,通过理论分析与数值模拟的方法,对所设计的轴端密封装置结构进行了分析与改进,液压油缸的油压进行了调整,使其能更好的满足卧轴式混凝土搅拌机生产高强度混凝土的要求。对以后实际生产和使用新型组合式轴端密封装置有一定指导意义。(本文来源于《济南大学》期刊2017-06-01）

赵立锦[7]（2017）在《双卧轴沥青混合料试验搅拌机参数优化及仿真分析》一文中研究指出沥青混凝土的各项性能指标是通过实验室试验获得的,而要得到用于试验的沥青混凝土试件是通过实验搅拌机将集料和沥青按照设计的配合比参配搅拌后成型得到的。长期以来,实验室用的搅拌机大多为立轴式搅拌机,而大型沥青混合料搅拌站配置的搅拌机基本都是双卧轴强制式搅拌机,由于两者结构参数、搅拌特性以及料流方式上存在很大差异,导致使用立轴式搅拌机所做的试验,在分析研究试验结果时不能准确地反映施工现场搅拌站成品料的真实情况,对于指导施工有一定偏差。为了能够最大程度地接近工程现场搅拌过程中的相关参数,本文旨在研究开发实验室用沥青混合料双卧轴强制式搅拌机,用以模拟施工现场搅拌设备进行沥青混凝土相关性能试验研究。本文在探讨双卧轴强制式搅拌机的结构及工作原理的基础上,从理论上进行了搅拌机理与搅拌过程分析;其次分析了双卧轴搅拌机的理论参数,通过计算确定了基本结构参数与运动参数;在对搅拌料流运动轨迹的分析、搅拌机各个结构参数与运动参数对搅拌质量的影响的基础上,确定了搅拌叶片的数量、安装角度、排列等关键参数;在对搅拌过程几种特殊工况下的运动、受力分析和参数过程的模拟,进行了基本结构设计与主要零部件的强度计算;最后运用ANSYS Workbench对搅拌装置进行了静力学结构仿真分析,并且对搅拌装置进行了模态分析与谐响应分析,确定出搅拌装置的固有频率和振型,验证了设计的合理性。(本文来源于《长安大学》期刊2017-05-03）

张太山[8]（2016）在《双卧轴搅拌机搅拌臂排列及叶片形状研究》一文中研究指出混凝土作为现代社会基础建设的主要建筑材料,其质量和使用效率的要求越来越高。双卧轴强制式搅拌主机因其搅拌效率高、搅拌质量优的突出特性成为当今工程上使用量最多的混凝土搅拌设备。虽然双卧轴强制式搅拌主机使用量最多但是由于其自身结构比较复杂,双卧轴强制式搅拌主机的搅拌效能优化研究难度很大,国内外对这一类型的主机设计多依赖经验。本课题以老式JS1000主机为基础根据其目前存在的缺点制定本次优化的目标。着重对本次优化的传动装置、搅拌装置参数选取进行分析计算。在设计取值时从搅拌机理入手,分析搅拌过程中物料颗粒的运动和变化形式,分析影响主机搅拌效能的主要结构参数,包括搅拌臂数目及布置形式、搅拌叶片安装角、搅拌罐长径比、搅拌轴转速等。确定本次优化设计选取值：搅拌装置参数为围流排列、平行布置、正正排列、相位角60。、搅拌臂8个、搅拌叶片线速度1.6m/s、叶片安装角40。。通过fluent软件对优化前后两种搅拌主机搅拌时的流场进行了仿真分析,确定了新型主机是否达到优化目标。又通过试验样机的试验结果验证优化方案参数选择的正确性。再通过工业验证来确定其优化效果。本课题通过理论分析、fluent软件仿真分析及试验样机试验相互印证,既发挥了理论分析和软件仿真不受实验条件限制的优势,又克服了模型理想化的局限,同时减少了试验的大量投资及缩减了试验时间,取得了很好的优化效果,为新型双卧轴强制式搅拌主机的设计研发提供了一种较好的方法,同时提供了部分理论依据及试验数据。通过工地实际使用验证效果,确定本次产品优化取得了成功。(本文来源于《山东大学》期刊2016-11-15）

吕兴坤,王新亚,董晨希,赵悟[9]（2016）在《基于EDEM的宽短型双卧轴搅拌机较优返回叶片数量的研究》一文中研究指出为了探究双卧轴搅拌装置返回叶片数量对搅拌质量的影响,利用Pro/E叁维建模软件建立搅拌机虚拟样机,然后利用EDEM离散元仿真软件对物料搅拌过程进行仿真模拟并且经过后处理分析对比,结果显示,双返回叶片结构更为合理。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2016年03期）

董玉刚,林亮亮,孔鲜宁,刘云飞[10]（2016）在《基于EDEM的双卧轴搅拌机搅拌工艺对比研究》一文中研究指出分析了搅拌工艺对水泥混凝土性能的影响,在此基础上,研究不同搅拌工艺对双卧轴搅拌机物料搅拌均匀性的影响。利用EDEM软件对一次投料法、水泥砂浆法和水泥裹砂石法叁种不同搅拌工艺对物料搅拌均匀性的影响进行了模拟仿真。仿真结果表明:二次搅拌工艺搅拌物料均匀性比传统的一次搅拌工艺优越,其中,采用水泥砂浆法物料搅拌均匀性最好,而且可降低搅拌时间。(本文来源于《水泥工程》期刊2016年02期）

### 双卧轴搅拌机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

荷兰Excluton公司采用德国BHS-Sonthofen公司的双卧轴间歇式搅拌机,通过技术改造,用于混凝土砌块(砖)生产线面料搅拌系统。经过叁年多运行证明,它能够满足面料混凝土高均匀性的要求,搅拌时间短,为用户提供了很大的灵活性。Excluton公司是荷兰最大的混凝土产品制造商,干、湿法生产线都有。公司有超过130名员工,生产和销售约2000种不同规格品种的道路和园林景观用混凝土路面砖(板)和砌块;公司所生产一些具体独特外型、专利型的块材,都可以在荷兰的很多公共场所、花园、庭院和行车道上见到。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双卧轴搅拌机论文参考文献

[1].陈卫,冯忠绪.双卧轴振动搅拌机参数化设计与有限元分析[J].机械工程师.2019

[2]..用DKX双卧轴搅拌机替换做混凝土面料搅拌机的实践[J].建筑砌块与砌块建筑.2019

[3].刘磊.基于离散元法的螺带式双卧轴搅拌机搅拌性能研究[D].湘潭大学.2018

[4].张胜军.沥青混合料搅拌实验用双卧轴搅拌机的研究与仿真分析[D].长安大学.2018

[5].高维兵,孔鲜宁.间歇式双卧轴搅拌机的理论搅拌死区[J].山东交通学院学报.2017

[6].范玉辉.卧轴式混凝土搅拌机轴端密封装置设计与分析[D].济南大学.2017

[7].赵立锦.双卧轴沥青混合料试验搅拌机参数优化及仿真分析[D].长安大学.2017

[8].张太山.双卧轴搅拌机搅拌臂排列及叶片形状研究[D].山东大学.2016

[9].吕兴坤,王新亚,董晨希,赵悟.基于EDEM的宽短型双卧轴搅拌机较优返回叶片数量的研究[J].机械研究与应用.2016

[10].董玉刚,林亮亮,孔鲜宁,刘云飞.基于EDEM的双卧轴搅拌机搅拌工艺对比研究[J].水泥工程.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9b46cd45fcc6d2ea773d5dd8.html