# 浅谈建筑设计中外墙外保温技术的应用

广州市方圆建筑设计有限公司510000

摘要：外墙外保温技术作为一种新型的绿色技术，其具有节能环保的特点，在建筑设计中得到了广泛的应用。目前随着现代化建筑的快速发展，在建筑设计中运用外墙外保温技术，能够有效保证建筑的舒适性，提高建筑物的使用性能和使用期限，降低资源消耗，实现绿色建筑行业的长远发展。本文就建筑设计中外墙外保温技术的应用进行探讨。

关键词：建筑设计；外墙外保温；应用

1外墙外保温技术的应用优势

（1）能够对热桥进行有效消除，保温效果好，因基层墙体与保温层的连接是点状固定的，所以在使用相同厚度保温材料的情况下，运用外墙外保温技术能够减少接近两成的热损，实现节能目标；（2）外墙外保温技术具有合理的构造层次和较好的热稳定性，其主要采用的是低传热、高效保温材料在外，高传热、高蓄热主体墙在内的结构形式，不仅能够有效提升维护结构的保温效果和使用效率，还能够让高热容量的墙体对能量予以充分吸收，以免出现冻融情况，对外保温体系结构起到一定的保护作用；（3）提高了防水功能和气密性。对建筑外墙实行外保温，不仅可以有效防止建筑外围结构的热能损耗，节约大量能源，为建筑节能做出一定贡献，还可为住宅居民提供一个舒适的居住环境。在经济方面来说，外保温技术一来可以为居民节约冬季采暖能源的开支，二来还可以节约夏季使用空调所产生的费用。若遇到小雨天，使用外保温技术还可在一定上程度上防止雨水倾斜侵入建筑墙体，对墙体造成一定的潮湿以及质量损害。外保温技术不但有效防止了外来水分对墙体造成的潮湿，保证其质量，还可以改善墙体的气密性。

2建筑设计中外墙外保温技术的应用

2.1EPS板薄抹灰外墙外保温

EPS板，即膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板。该技术以聚合物砂浆作粘结剂，将EPS板固定在墙体外侧（也可采用以锚栓做辅助的粘结固定方式），并在外表面涂刷一道界面剂，然后抹聚合物砂浆底层，用作粘结剂或保护层；抹聚合物砂浆后立即压入网格布，并使其紧贴底层聚合物砂浆，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边；待底层聚合物砂浆干至不粘手时，再抹面层聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，表干后施工装饰面层。适用范围：新建建筑和旧有房屋节能改造的各种外墙外保温工程，也可用于外墙内外保温和阳台的内外保温。

2.2聚苯板与墙体一次成型

聚苯板与墙体一次成型技术在具体设计施工时需要在混凝土框—剪体系基础上，首先将聚苯板放置在建筑模板内以及即将浇筑的墙体外侧，在混凝土浇筑过程中，保证混凝土与聚苯板一次性浇筑结合在一起，形成复合墙体。聚苯板与墙体一次成型技术可以有效避免外挂式外保温技术的不足，一次成型技术在科学操作下可以有效保证混凝土墙体与聚苯板严密结合，大大减少了施工时间，施工操作的便捷性提高了工人工作效率，而且人身安全也得到了保障。在房屋建筑施工过程中，特别是在寒冷环境下的施工，聚苯板所发挥的保温作用可以减少施工单位在保温措施设备上的支出，大大节省建设成本。在聚苯板与墙体一次成型技术施工过程中需要重点注意混凝土浇筑工艺，混凝土浇筑一定要均匀，在墙体浇筑过程中要保持浇筑的连续性与充分性。聚苯板具有双面钢丝网与单面钢丝网之分，采用钢丝网作为构架材料使其成本相对较高，而且钢材料本身的导热作用与较小的比热容会对墙体保温功能产生一定的负面影响。单面钢丝网与双面钢丝网相比具有节省材料，缩短施工工期等优点，但双面钢丝网的聚苯板结构相对稳固，强度较高。使用时可综合参考其优缺点。

2.3泡沫保温材料应用

在施工过程中，泡沫保温材料也被称之为颗粒保温材料。在这个外墙保温技术施工过程中，主要是将环保的泡沫加工成0.5~4mm的颗粒，作为外墙保温施工的原材料。在施工的过程中，首先在外墙表面涂抹一层保温浆料，以此作为外墙保温的基层，然后在基层表面涂抹抗裂砂浆以及抗渗砂浆，最后再进行颗粒保温材料的施工工作。运用泡沫保温材料进行相应的外墙保温施工，能够有效提高外墙保温的质量，将外墙表面开裂以及空鼓的现象降到最低。与其它的保温效果相比，不仅保温的效果很好，它的造价更低，大量轻质材料的使用还降低了建筑外墙的自重。

3外墙外保温技术在建筑设计中的具体应用

3.1基层处理

在进行外墙外保温施工过程中，应对墙体的外表面进行清洁处理，要求其表面不得留有砂砾、灰尘等。如果发现墙体表面存在异性的污染物，应立即进行清理，以便达到施工要求。与此同时，建筑墙体外表面需要呈90，并将最大偏差控制在5mm之内，不得有任务弯曲情况的出现，一旦超出合理控制的范围，应立即使用水泥砂浆进行科学处理。

3.2涂界面砂浆

涂界面砂浆在截面涂料的管理和控制工作中，其在工作的过程中是按照20：35的比例来进行配合和分析的，其水泥砂浆和中砂的配合比是以1：1：1.2为主的综合性配合方式，这对于提高工程施工技术和质量至关重要，但是在配合的过程中一定要注意，严谨在水泥混凝土配和完成之后再进行加水，避免出现漏水和漏浆的现象。

3.3冲筋，打灰饼

在对建筑外墙外保温的施工过程中，应注意对混凝土面筋的控制情况予以全面的归纳和总结，通常情况下，都是将筋宽合理控制在0.5~0.7之间。

3.4对保护层进行施工

在对保护层进行施工的过程中，应合理选用无缝刮墙施工方式。具体来说，主要表现为以下几个方面：①主材料为水泥，但是在施工过程中严禁出现墙体过于光滑的情况，一旦建筑墙体结构过于光滑，施工人员应使用刷子将墙体刷成鱼鳞状；②当墙体表面用手指按不动时，在进行第二遍施工，同时在其表面使用铝合金的刮尺先将其刮平，再使用木抹子进行搓平操作；③在对墙面平整度进行检查的过程中，应选用2m长的靠尺，且需要控制在4mm以内；④在制作聚苯颗粒保温料浆的过程中，其搅拌时间不得低于5min，制作完的保温料将需要在3h之内使用，并在3~7d之后再进行保护层的施工。

4外墙外保温设计应注意的问题

（1）外保温的安全性。保温层与结构层、保温层与保护层以及保护层与饰面层应有良好的粘结性能和安全的构造措施。①风荷载对外保温的影响。外保温由于受风荷载的作用特别是高层建筑，建筑外墙承受风荷载较大，墙体部分会产生很大负风压，再加上外保温材料自重作用，容易产生脱落。在设计时，应尽可能提高粘结面积，采用无空腔，减少空腔，并在此基础上做好补充的机械固定防护措施，以提高建筑的抗风压性能。②外保温材料大多数为有机材料，而基层材料通常为各种砖、砌块或混凝土，属无机材料，两者自身材性不相容，黏结性不好容易产生脱落。在设计时保温层与基层之间的粘结必须有一定的强度，目前工程上常用专用粘结胶粘结或锚钉机械固定两种连接方式，为确保外保温系统粘结可靠、牢固。③外保温的保温层多为轻质多孔材料，剪力强度较低，所以高层建筑外保温系统中饰面层不宜采用面砖。（2）外保温防裂。外保温应该避免保护层和饰面层裂缝的出现，一旦有，可以采用减少保护层和保温层应力集中、收缩变形的方法应对。（3）外保温具有耐久性。外保温系统可以很好地解决保温层、保护层以及饰面层三个层面的老化和耐候性问题，也就是说采用外保温技术的外墙只要按照规范正常使用和维护，它的使用期一般不会低于25年。

5结语

外墙保温节能体系的系统性和综合性较强，使得外墙外保温施工存在较大的难度，因此在进行建筑外墙外保温施工的时候需要全面考虑到不同的影响因素，努力解决存在的问题，促进外墙外保温施工顺利完成。如果能够保证建筑外墙保温工程的施工质量，就会使得建筑工程施工节约大量的资源，减轻对环境的破坏，促进建筑行业的健康与可持续发展。

参考文献：

[1]论建筑工程中建筑外墙保温技术及施工要点体会[J].舒超.江西建材.2017（06）

[2]建筑外墙保温技术浅析[J].张永刚.科学技术创新.2017（23）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9b8f4f5e980cb01a2f251b3f.html