# 氯盐环境下开裂混凝土内钢筋锈蚀速率的理论模型研究

### 论文摘要

为了研究氯盐侵蚀环境下开裂混凝土内钢筋腐蚀劣化特性,结合钢筋腐蚀电化学理论及现有试验结果,对混凝土保护层厚度、裂缝宽度影响下的锈蚀钢筋表面腐蚀电流密度实测值进行线性回归和相关性研究,给出了锈蚀稳定阶段钢筋表面平均腐蚀电流密度的理论模型。研究结果表明:保护层厚度、裂缝宽度对混凝土内钢筋腐蚀速率影响显著,裂缝可作为侵蚀介质渗透的主要途径,增大保护层厚度可有效减缓钢筋锈蚀速率;对比验证了所提出的锈蚀钢筋表面平均腐蚀电流密度理论预测模型,与试验值吻合良好,变异系数δ=0.08,相关结果能够为侵蚀环境下混凝土结构内钢筋锈蚀速率评估提供参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 混凝土内钢筋锈蚀机理

- 2 钢筋腐蚀速率的检测方法

- 3 混凝土内钢筋锈蚀速率影响因素分析

- 3.1 裂缝宽度对钢筋锈蚀速率的影响

- 3.1.1 裂缝处水分传输系数

- 3.1.2 裂缝处氯离子扩散系数

- 3.1.3 钢筋表面腐蚀电流密度受裂缝宽度的影响

- 3.2 保护层厚度对钢筋锈蚀速率的影响

- 3.2.1 保护层厚度对钢筋初锈时间的影响

- 3.2.2 锈蚀钢筋表面腐蚀电流密度与保护层厚度的关系

- 4 锈蚀钢筋表面平均腐蚀电流密度的理论模型

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 褚兰晢,唐旭军,李军辉

关键词: 钢筋锈蚀,保护层厚度,裂缝宽度,平均腐蚀电流密度

来源: 江苏建筑 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 镇江市建设工程质量监督站,深圳中海建筑有限公司

分类号: TU528

页码: 71-75+92

总页数: 6

文件大小: 2194K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].粉煤灰替代率对混凝土内钢筋腐蚀的影响[J]. 中国矿业大学学报 2009(02)

- [2].再生混凝土内钢筋腐蚀速率的初步试验研究[J]. 徐州建筑职业技术学院学报 2010(01)

- [3].海洋环境下混凝土内钢筋宏电池腐蚀危害及其防治[J]. 低温建筑技术 2020(06)

- [4].隧道混凝土内钢筋网地质雷达检测研究[J]. 岩土工程界 2008(06)

- [5].双向电迁移后混凝土内钢筋氢含量变化及影响[J]. 材料导报 2020(02)

- [6].裂缝对碳化混凝土内钢筋腐蚀的影响研究[J]. 硅酸盐通报 2014(12)

- [7].混凝土内钢筋锈蚀层发展的力学与腐蚀效应研究[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2008(04)

- [8].氯盐侵蚀作用下混凝土内钢筋锈胀效应的化学 力学转化[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [9].混凝土内钢筋锈蚀初期行为研究[J]. 徐州建筑职业技术学院学报 2010(01)

- [10].混凝土内钢筋锈蚀规律随机性的研究[J]. 混凝土 2012(03)

- [11].氯离子对碱激发混凝土内钢筋锈蚀的研究综述[J]. 合成材料老化与应用 2020(04)

- [12].氯盐侵蚀下碱激发混凝土内钢筋锈蚀研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(10)

- [13].碳化及氯离子交互作用下混凝土内钢筋的锈蚀行为[J]. 建筑材料学报 2014(05)

- [14].混凝土内钢筋锈蚀速率时变的全过程模式[J]. 重庆大学学报 2011(10)

- [15].Cl~-与SO_4~(2-)共同作用下开裂混凝土中钢筋的电化学特征[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [16].混凝土内钢筋锈胀力发展及钢筋锈蚀速率的时变性[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [17].氯盐外侵混凝土内钢筋的锈蚀特征及机理分析[J]. 中国矿业大学学报 2009(03)

- [18].埋置式护环电极检测混凝土内钢筋腐蚀的研究[J]. 江苏建筑职业技术学院学报 2017(04)

- [19].钢筋混凝土中钢筋锈蚀机制与防治措施分析[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [20].氯盐环境下混凝土内钢筋锈蚀模拟研究[J]. 低温建筑技术 2017(11)

- [21].不同锈蚀条件下混凝土内钢筋锈蚀物膨胀性能比较和机理分析[J]. 北京工业大学学报 2011(11)

- [22].钢筋锈蚀机理及电化学检测技术[J]. 低温建筑技术 2016(10)

- [23].钢筋锈蚀的产生及其危害[J]. 江西煤炭科技 2011(03)

- [24].不同环境中杂散电流对钢筋混凝土腐蚀影响[J]. 水利水运工程学报 2014(02)

- [25].路桥施工中防水层施工分析[J]. 科技创业家 2013(11)

- [26].混凝土中钢筋腐蚀的电化学机理及监测技术研究[J]. 建筑安全 2009(03)

- [27].钢筋锈蚀层分布和钢筋锈胀力计算模型研究[J]. 工业建筑 2019(07)

- [28].亚硝酸盐在混凝土结构中的阻锈作用(英文)[J]. 硅酸盐学报 2014(05)

- [29].防止混凝土内钢筋锈蚀风险所需保护层厚度研究[J]. 水利水电快报 2013(07)

- [30].某环氧钢筋涂料防腐蚀性能研究[J]. 腐蚀与防护 2010(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9c26e9f8a3de372a6da3c447.html