# 激光焊等离子体光电信号时域与自相关域分析

### 论文摘要

为了验证无源电探针检测装置对于等离子体电信号检测的有效性,基于等离子鞘层效应制作无源电探针检测装置,并利用高速摄像装置搭建了等离子体光电信号同步采集检测系统,在时域和自相关域内分别对A304不锈钢激光深熔焊过程中采集的等离子体电信号波形曲线和等离子体高度变化曲线对比分析,结果表明:等离子体光、电信号波动特征与波动周期基本一致,且波动周期为1.620～3.667,ms,利用高速摄像信号验证了无源电探针检测等离子体波动规律的有效性.

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果

- 2.1 等离子体光电信号波动特征对比分析

- 2.2 等离子体光电信号波动周期对比分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵德金,杨立军,邱文聪,王倩,刘桐

关键词: 激光深熔焊,光电信号,等离子体,时域,自相关域

来源: 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津大学材料科学与工程学院,天津大学天津市现代连接技术重点实验室,天津职业大学电信学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51175374),天津市自然科学基金资助项目(16JCZDJC38700)~~

分类号: TG456.7

页码: 211-216

总页数: 6

文件大小: 1010K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].等离子体光学的研究现状与发展前景[J]. 强激光与粒子束 2020(01)

- [2].人工等离子体云电波传播特性模拟研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(12)

- [3].飞秒激光大气等离子体通道诱导放电技术研究[J]. 光电技术应用 2017(03)

- [4].等离子体的独特行为[J]. 大科技(百科新说) 2014(03)

- [5].等离子体去钻污工艺对层间分离缺陷的改善研究[J]. 印制电路信息 2018(11)

- [6].量子等离子体中波的传播特性研究[J]. 科技资讯 2017(06)

- [7].气流量对磁控直流等离子体炬传热与流动特性的影响[J]. 应用数学和力学 2014(S1)

- [8].等离子体废物处理技术[J]. 环境与生活 2018(06)

- [9].电场与流场夹角对大气压等离子体羽动力学的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(06)

- [10].长脉宽激光诱导击穿土壤等离子体的光谱特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [11].钨用作核聚变装置面对等离子体材料可行性分析[J]. 材料导报 2016(07)

- [12].微等离子体治疗各类瘢痕疗效观察[J]. 临床皮肤科杂志 2015(11)

- [13].微等离子体治疗瘢痕的研究进展[J]. 中国美容医学 2013(22)

- [14].反场构型等离子体靶压缩过程中强磁场对α粒子能量的约束效应[J]. 强激光与粒子束 2019(12)

- [15].低压等离子体直管的制备及电子密度分布测量[J]. 中国科技信息 2018(Z1)

- [16].“等离子体点火”美国受挫记[J]. 能源 2013(06)

- [17].微小等离子体反应器的制作及性能测试[J]. 光学精密工程 2012(04)

- [18].半导体桥等离子体的光学诊断[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [19].用于飞行器隐身的闭式等离子体厚度选择分析[J]. 沈阳航空航天大学学报 2011(03)

- [20].大气条件等离子体针处理Enterococcus faecalis菌[J]. 物理学报 2009(03)

- [21].等离子体气动激励控制平板边界层的仿真研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(01)

- [22].时变磁化等离子体光子晶体的禁带特性[J]. 发光学报 2009(02)

- [23].束-等离子体实验系统研究[J]. 实验技术与管理 2019(04)

- [24].激光诱导薄膜等离子体点燃时间及其影响因素[J]. 光学学报 2017(04)

- [25].基于纳米金Core-satellites等离子体耦合增强效应的汞离子光纤传感器的研究[J]. 分析化学 2017(06)

- [26].硅锗等离子体起辉的瞬态不稳定性研究[J]. 太阳能学报 2016(10)

- [27].等离子体焊枪的数值模拟[J]. 焊接技术 2015(12)

- [28].C波段微波入射大面积等离子体面的特性研究[J]. 电波科学学报 2013(06)

- [29].等离子体-喷动流化床性能研究[J]. 化学工程 2013(05)

- [30].双温度氦等离子体输运性质计算[J]. 物理学报 2012(19)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9c36a378f1c7885c3a922de1.html