# 城市道路沥青路面病害的成因及防治

身份证号：21102219731017xxxx

摘要：由于沥青材料具有可以使路基结实，路面平整，施工周期短，以及后期养护方便等优点，在城市道路建设中被广泛应用。目前，私家车数量越来越多，加上气温湿度等因素的影响，一部分城市道路在使用一段时间内，会出现裂缝泛油等一系列病害，这就影响了道路的正常通行。基于此对城市道路沥青路面的一些病害成因进行了分析，找出其内在原因并采取合理有效的措施，从而延长沥青路面的使用期限。

关键词：道路工程；沥青路面；病害成因；

引言

道路交通是城市生产生活的重要组成部分，直接影响了城市的经济发展和人民生活水平。随着经济建设步伐和城市化进程的不断加快，对城市道路交通提出了更高的要求。近年来，城市道路交通的路面更多采用沥青混凝土路面，这是因为沥青混凝土路面行车舒适、振动小、噪声低以及十分便于养护处理。然而沥青路面常常会由于环境因素，或养护不当等问题而出现很多病害，这些病害严重影响到了沥青路面使用质量。

1城市道路沥青路面常见病害成因

1.1城市沥青路面的设计问题

在进行城市沥青路面的设计过程中，有时候会存在着对未来交通发展形势预期不到位的问题，没有充分考虑到地域环境的影响，就会给路面使用过程中带来质量问题。只结合目前的交通状况进行设计，并未考虑到交通量剧增的状况，特别是一些大型车辆的剧增使得沥青路面的承载力无法跟上，是实际情况从而发生病害。没有按照城市道路的特点来进行规划改进，以至于有些路面结构设置的不太合理，没有预计到城市发展而带来的交通量增长，导致沥青路面设计厚度与强度不够，使得沥青路面不符合城市发展的需求，就会导致路面出现质量问题。

1.2施工控制问题

目前在城市沥青路面的施工过程中，施工质量不合格是造成城市路面沥青病害的主要原因。沥青离析是经常出现在施工过程中的质量问题，沥青离析会损害沥青路面的施工质量，在进行基层的施工建设时，由于原料配制的不合理性，往往粗的集料所占比例很大，而细的集料则占到很小的比例，这就容易使得集料离析的情况发生。在道路施工过程中，还存在部分献礼工程，这些工程为了在规定的时间内完工，极易出现施工不规范，相关监管部门监管不到位，使得道路施工质量存在问题。进行接缝时不够规范、缺乏合理的压路机配置等等，这种种施工过程中的问题都容易导致沥青路面发生病害问题，影响其使用。

1.3沥青路面水侵蚀问题

由于道路长期完全裸露在自然环境中，沥青路面受自然环境的影响十分严重，特别是雨雪天气对路面的影响严重，是造成路面病害的重要原因。雨季市政排水能力不足，致使雨水积留在沥青路面，积水就会下渗至基层顶面，再加上车辆载荷的外力作用，就会出现动水压力，该压力不断作用在基层混合料中，使沥青和混合料之间出现分离粘连性下降，沥青混凝土松动，进而造成沥青路面出现病害。特别是北方地区的冬季，如果积水进入沥青混凝土与路基之间，昼夜温差的因素，温度下降就会形成冰晶，温度升高变为液态。这种固液交替，严重影响材料的粘结性，路基就会变得松软致使路面开裂，网状裂缝大多发生在排水能力不足的北方城市。

1.4沥青路面养护问题

路面的病害，很多时候是由于超载问题导致的，超载问题使得沥青路面承受的压力极大，容易导致沥青路面的寿命缩短。为了改善这一方面的问题，除了从施工设计等方面入手外，加强养护管理更是关键。目前在沥青路面的养护管理这方面，往往没有形成一定的机制，没有规范化的养护手册文件等，使得养护管理不够规范化、效率化。甚至有时候管养中心无法及时发现问题并对其做出一番处理，而是任由病害逐渐发展，最终形成更大的问题，影响道路使用时的舒适度，导致沥青路面的使用寿命大大缩短。

2沥青路面病害的防治对策

2.1加强施工质量管控

施工质量的管理对于沥青道路的施工十分重要，需要进行施工监管单位的选定，选择那些具有良好的技术储备，以及高管理水平的单位进行监管。接下来需要严格控制好施工所用材料，加强其质量管理，材料购入时必须要求提供出厂合格证等一系列证明，并要经过验收合格以后才能够投入使用。在进行施工铺设时，真正铺设前还有一个试验阶段，要先铺设100米的沥青试验路段，对这段路段的各项指标进行检测，观察是否符合各项要求，从而确保施工质量。施工时尽可能营造一个封闭的环境，基层混合料的铺设时，最好选择全面摊铺的办法，这样可以减少路面的纵缝情况。接缝处理也要严格按照相关标准来进行，并派人进行接缝的质量检查，对接缝离析问题进行及时处理。每一阶段的路面施工完成以后都需要进行验收，等到验收合格后方能开始下一阶段的施工，这样严格控制施工过程，能够保证沥青路面的施工质量。

2.2改善沥青道路的设计

沥青路面设计要考虑多方面的因素，对设计师的能力有所要求，要求设计师有一定的预见性，在此基础上进行路面设计。因此，需要负责道路建设的部门在甄选设计单位时，选择那些具有高质量以及良好信誉的设计单位，这样能够在一定程度上保障设计的质量。在设计师进行路面设计时，应该考虑到未来的交通发展趋势，并确定好所设计的路段在未来的城市中所占的地位，根据这些依据来进行合理地设计规划，进行路面所能承载的交通量的确立。根据相关规范进行转换，从而确定好沥青路面的结构厚度。另一方面，在进行沥青路面设计时，要充分考虑到本地的气候环境等各方面因素的影响，这是因为雨雪等天气都容易给沥青路面带来病害，要选择密实稳定的路面结构。

2.3裂缝的处理和预防

当路面出现裂缝后，不要盲目的对其进行处理。需要查看具体的裂缝情况，进而有针对性的对其进行处理。由于裂缝有多种类型，不同的裂缝其处理方式也各不相同。横向裂缝比较小的情况下，可以用乳化沥青或热沥青来进行一定的填补即可，裂缝如果很大的话，则要先把裂缝用沥青填补好，再对其进行严密封口。网状裂缝状不严重的情况下，用玻璃纤维布来进行覆盖，对其进行养护即可；如网状裂缝严重，那么就要用热沥青或者乳化沥青来灌注，灌注后再进行养护。纵向裂缝小的话可以暂不处理，如果裂缝大的话用乳化的沥青来填补，严重的情况就用改性沥青来对其进行灌注即可。总之对于路面中出现的裂缝我们不仅要会治理，还要做到有效的预防，尽量避免不必要的裂缝产生才是关键，要想做好预防工作，就要对施工过程进行严格监督，对于施工中所用的沥青材料一定要符合规定的标准要求，购买的材料必须在全面检测各项指标都合格后才能进行使用，在对材料的调配过程中也要认真选择所用材料的最佳使用量。在使用沥青前，还要对路面基层的施工质量进行严格把控，保证基层的施工质量。

2.4沥青路面预防性养护

预防性养护可以有效防止城市道路沥青路面出现病害，延长城市道路沥青路面的使用寿命。在道路沥青路面没有出现结构性破坏时，在不增加道路承载力的条件下，采用相应的技术手段提高路面质量，可以继续保持路面的运行状态，延长路面使用时间。由于预防性养护的经济性和高效性，越来越多的沥青路面采用预防性养护技术。常用的预防性技术有雾封层、同步碎石封层、稀浆封层等。雾封层是指将特制路面保护剂喷洒至沥青路面，可以有效防止路面老化;同步碎石封层将流体沥青喷洒在路面上，能够有效地吸收应力和分散应力，防止裂缝产生。稀浆封层是指将科学配比的泥浆摊铺在沥青路面上，硬化后形成可以保护路面的结构。

结束语

城市道路沥青路面病害已经成为影响城市交通的重要因素，各级相关部门要从沥青路面设计、路面施工等方面采取有效措施，提高城市道路沥青路面质量，为城市经济发展和人民生产生活提供交通保障，特别是要注意对城市道路沥青路面病害的养护，有针对性地选择养护技术，科学合理地完成道路养护工作，保障城市道路交通顺畅。

参考文献:

[1]刘珈琪.城市道路公共交通发展及趋势分析[J].管理现代化，2017(6):76-80．

[2]郭勇.浅谈城市道路沥青混凝土路面施工要点[J].中国高新技术企业，2016(16):106-107．

[3]陈云.市政道路工程中沥青路面施工质量控制技术[J].江西建材，2017(19):162-163．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9c6ac61da39a59695bf01c8c.html