# 铁路信号工程技术的施工管理韩盼

中铁十一局集团电务工程有限公司

摘要：铁路信号控制事关铁路建设和铁路运行的各个环节，我国铁路进入高速化、网络化、智能化发展阶段，如何规范铁路信号工程技术施工，如何有效进行铁路信号工程技术管理成为铁路建设者必须重视的课题。应认清铁路信号工程技术施工管理的基本内涵和重要意义，从铁路信号工程施工的实践出发，探寻技术管理和施工管控的策略，确保铁路信号工程能够在实现技术、管理和经济目标的前提下，更好地推动铁路建设发展。

关键词：信号工程；施工管理；铁路；质量；机制；安全

引言

随着我国铁路事业的逐渐发展，对于铁路信号工程也提出了更高的技术要求，为了满足铁路使用安全与运行速度标准，需要针对铁路信号工程技术施工管理工作进行改进，加强项目技术关键点的有效控制，为铁路信号工程项目的良好建设奠定相应的基础。

1铁路信号工程技术施工管理的内涵

信号系统工程是信息传递、决策执行的重要平台和系统，建设单位进行严格而系统的工程技术施工管理成为顺应铁路发展、建设的重要举措。从行业角度看，铁路信号工程技术施工管理属于铁路工程建设管理体系中的重要组成部分，是铁路网络顺畅进行信息沟通和数据传输平台建设的有效保障，铁路信号工程质量和工程技术施工管理更决定着整个铁路网络的运行效率和安全，这就产生了强化铁路信号工程技术施工管理工作的内在需要和外在要求。

2加强铁路信号工程技术施工管理的意义

我国的铁路事业开始迈入了发展的新阶段，铁路作为我国重要的交通方式，越来越多的城市增加了铁路线路的开通，无形之中带动了社会的经济发展与文化交流，同时促进了不同城市之间的沟通，能够有效地实现物资运输互补，便利了人们群众所以在铁路事业的发展过程之中，我国加大了对于铁路技术的研发力度，以此为铁路工程建设提供技术支持。所以从技术应用的角度上来看，加强铁路信号工程技术施工管理，能够为铁路信号工程技术的应用奠定基础；其次从施工管理自身的作用来看，也能够通过明确的规划，来实现施工成本的降低与投资的减少，加强技术的有效利用，推动促进铁路信号向数字化、智能化方向发展，为铁路事业的发展创造社会效益与经济效益。

3提升铁路信号工程技术施工管理质量的方法

3.1工程前期准备

一方面，核对施工图纸，工程投入施工前需要详细分析施工图纸内容，包含施工性质、施工工艺难度等，提高整个施工图纸的科学性和准确性。

另一方面，详细掌握整个施工项目具体情况，第一，全面分析信号施工现场地形、地质因素，对整个工程项目施工有一个整体性概念；第二，掌握周边交通以及生活情况，在整个工程项目施工中严格落实以人为本思想；第三，考核信号施工项目人员职业能力，提高这个工程项目计划制定的合理性，有一支专业化施工队伍；第四，详细检查生产材料情况，针对施工中所使用的材料详细核对，部分重要材料还需要在实验室试验，明确这些材料的性能、质量以及用途，动态分析所够材料价格；第五，对比其他工程，铁路信号工程项目有着非常强的系统性，需要做好运输、工务、电务等部门之间的协调，加强彼此之间的联系，使整个工程项目的顺利进行得到保证。

3.2注重安全管理的相应环节

施工管理过程之中，“安全第一”是铁路施工永恒不变的主题，不仅仅需要注重施工人员自身的安全，同样也需要保障铁路的运行安全。所以需要从人员管理配置、资源设备管理配置以及安全制度的完善与落实等多个方面进行着手，从而实现安全管理工作的有序进行。首先从设备产品安全认证上来看，为了避免动车事故的产生，我国对于铁路信号控制软硬件出台了产品认证制度，这就要求铁路信号技术工程施工管理工作中需要加强对于信号控制软件的监管，避免因通信信号不当或者设备存在严重的设计缺陷与安全隐患等问题。在优化铁路信号工程建设的《征求意见稿》中也针对这个问题提出了产品认证制度的制定的必要性建议，其中明确了产品认证制度的应用范围，即铁路信号控制软件及控制设备、铁路通信设备、铁路牵引供电设备等。利用设备产品安全管理的方式，来保障铁路的安全运输。其次在人员管理这一环节之中，主要需要树立起安全施工、规范操作的正确施工意识，认识到安全施工的重要性，同时加强其自身的技术培训，避免存在技术与操作上的失误。所以在培训过程之中需要综合理论培训内容与实践培训内容，综合提升其技术水平，例如联锁技术应用培训上，就应该提升其理论知识，同时结合模拟实验与排空试验，来全面准确的练习自身的技术操作行为，针对必须检查的基本项目，即侵限绝缘、带动道岔、防护道岔、敌对进路、断表示和轨道掉下等，都需要全面覆盖，所有的操作与步骤应该符合技术要求与技术标准，通过不断的培训与考核，提升技术人员的专业水平，确保联锁试验能够准确无误地进行。另外在培训项目上还包括信号设备停用前的基本准备、电动转辙机的基本安装、对于复式信号机与主体信号及的检查与核对、轨道及接续线的检查与处理等多个环节，以此来满足技术提升与实际施工状况相结合的施工人员技术培训要求。

3.3运用BIM技术解决综合布线存在的问题及改进措施

在铁路信号工程的施工过程中，线路布线经常会出现错、漏、交叉等各问题，影响了整体的工艺效果，不合理的布线也给后续的信号设备的使用埋下安全隐患，容易出现信号干扰的情况。BIM技术在铁路信号综合布线施工中的应用，主要围绕着信号设备位置进行线路规划，让施工人员更为直观地了解线缆的走向，有效解决了线路布线经常会出现错、漏、交叉等各问题，从而也有效避免了信号干扰的问题。针对这类问题从业者可以通过三个方面进行改进：首先，在施工前做好施工现场的定测及复测工作，确定设备的安装位置，与通信、电力专业充分对接，规划好径路；其次，提高施工人员的专业技术能力，对施工者进行专业培训，在有条件的情况下招聘有经验的施工人员，确保在施工过程中不会发生常识性布线错误问题；最后，针对施工中的线路布局和建设完成的线路进行工作检查工作，做好最后一道环节的把控工作。

3.4建设铁路信号工程技术施工综合管理体系和平台

综合管理体系建设既是铁路信号工程质量的有效保障，同时也是工程技术施工管理的重要目标，施工单位应实现对铁路信号工程信息和数据的综合收集和系统处理，从技术运营和施工管理的层面，实现对铁路信号工程技术数据的自动化采集和智能化加工，将计算机、网络、中控设备集成为综合系统，既实现对铁路信号工程施工的系统掌握，又可以明确工程技术管理的过程和细节，达到铁路信号工程成本、技术、质量、管理诸多层面的综合和集成，确保铁路信号工程施工进度、质量和组织得到细化和优化，系统地将铁路信号工程中各类设备和各类仪器整合在系统中，以管理的系统化和科学化为铁路信号工程技术施工管理工作奠定质量、效率和安全基础。

结语

铁路建设者要认识到管理工作和施工技术的重要价值，建立规范控制铁路信号工程技术施工的制度、规范、发展等方面的管理措施，促进铁路信号工程技术施工的系统化和施工技术管理科学化进程，以系统、完整、有序的铁路信号工程技术管理推动铁路事业的发展，奠定铁路建设和铁路运行安全的基础。

参考文献：

［1］朱红.铁路信号工程施工及电路导通分析［J］．大科技，2016，（32）：186－187.

［2］王永清.浅谈铁道信号工程施工中存在的问题及对策［J］．建筑与装饰，2017，（06）：67－68.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9c6db15ae641651d5d8d5193.html