# 无人机倾斜摄影在BIM技术中的应用

### 论文摘要

随着人类社会的进步,各个行业都经历了高速发展,建筑业也不例外。随着技术手段的提升,相比于传统建筑,现代建筑无论是从规模、投资,还是建造周期上,都经历了倍数级的增长。技术手段的飞速增长,导致了建筑业内建筑目标的附加信息越来越复杂。同时为了响应环保、可持续、智慧城市的号召,建筑信息的管理水平需要得到同步提升。相比于以前,现代建筑的生命周期提升了许多。从时间跨度上来看,建筑信息并不是孤立的。竣工后的使用、维护很大程度上取决于工程建设过程中的信息,而建设过程中的信息又同时决定了工程的进度、质量、成本等关键指标。所以对现代工程而言,具备相应的工程管理能力,就是要建立一套信息管理体系,包含建筑整个生命周期所涉及到的信息,同时对这些信息具备相应的更新、维护、分析等管理能力。针对信息管理问题,BIM技术应运而生。从项目初期规划设计阶段开始,经历深化设计、施工信息管理、建成后的运营围护、直至项目拆解,项目的全生命周期都可以通过BIM参与管理。BIM在前期决策、初步设计、可视化、协同工作、模拟施工等方面发挥出前所未有的作用,堪称建筑行业信息管理的一次重大变革。但BIM的信息管理需要配合建筑周围场地、环境的信息输入,才能发挥出其原本的优势。对建筑项目本身的信息由施工人员配合设计人员进行输入、编辑。进行项目信息精细化管理,对信息的精度提出了较高的要求。对于建筑项目周围的场地、环境的模型输入,现阶段常用的方法是对其信息进行粗略的数据测量与输入。这样带来的最直接的负面影响就是粗略测量会使模型精度较低,不足以反映出真实信息;若提高测量精度,则会使附加工作量骤增,降低了工作效率,造成资源浪费。空中倾斜摄影技术发源于二战时期,但由于飞行、拍摄硬件的限制,直到近几年才得到较为普适的运用。该技术利用飞行器对目标区域进行一定量的电子图像拾取,并通过计算机进行空中三角测量、控制点的建立、纹理映射等步骤,完成目标区域的真三维重建。该技术的优势在于成本低、效率高,整个过程基本由计算机完成,人员参与度少,直接减少了可能发生错误的环节。BIM技术的重点在于建筑内部各信息的管理,无人机倾斜摄影的重点在于建筑外部的地理、几何信息。通过研究相关领域的知识,本文完成了对两种模型的创建,并进行了融合及融合之后的应用。本文的主要研究成果如下:(1)阐述了空中倾斜摄影的基本原理,总结了基于空中倾斜摄影进行目标区域真三维模型重建的关键技术;(2)对BIM技术的概念、应用、相应价值进行了阐述,对BIM技术的信息交换标准进行了重点分析;(3)通过DJI Mavic Pro飞行平台搭载DJI FC220相机获取研究区域内的五向倾斜摄影影像资料,利用Context capture进行真三维模型的重建;(4)在研究区域内选取试验区域创建了BIM建筑模型,阐述了建筑模型创建过程中遇到的问题与思考;(5)得到两种模型之后,对两种模型的储存格式与转换机制进行研究,对两种模型的融合进行实例研究,并对模型融合后的应用进行探索:真三维可视化、室内外一体化、视觉分析、空间分析等。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景及意义

- 1.1.1 选题背景

- 1.1.2 选题意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 倾斜摄影测量技术

- 1.2.2 BIM技术

- 1.2.3 倾斜摄影应用于BIM技术

- 第二章 倾斜摄影测量和BIM技术概述

- 2.1 倾斜摄影测量技术

- 2.1.1 倾斜摄影系统工作原理

- 2.1.2 倾斜航摄仪

- 2.1.3 倾斜摄影影像特点

- 2.1.4 倾斜摄影测量技术的应用

- 2.2 BIM技术

- 2.2.1 BIM技术概念

- 2.2.2 BIM的应用

- 2.2.3 BIM相关软件

- 2.2.4 BIM的价值

- 2.3 主要研究内容及技术路线

- 2.3.1 主要研究内容

- 2.3.2 技术路线

- 第三章 基于不同原理建立模型的关键技术

- 3.1 基于倾斜摄影测量技术建模的关键技术

- 3.1.1 影像处理

- 3.1.2 多视影像匹配

- 3.1.3 影像正射纠正

- 3.2 基于BIM技术建模的关键技术

- 3.2.1 BIM标准概述

- 3.2.2 基于BIM技术进行建模的流程

- 3.2.3 信息集成平台

- 第四章 建立模型

- 4.1 真三维重建试验

- 4.1.1 试验数据说明

- 4.1.2 真三维重建试验技术路线

- 4.1.3 倾斜影像建模试验

- 4.1.4 建模过程中存在的问题

- 4.2 基于BIM建模试验

- 4.2.1 试验数据准备

- 4.2.2 建筑设计模型的创建

- 4.3 真三维模型与BIM建筑设计模型的融合

- 4.4 BIM模型与倾斜摄影模型的关系

- 4.4.1 两种模型的联系

- 4.4.2 两种模型的区别

- 第五章 试验分析

- 5.1 真三维可视化

- 5.2 模型一体化

- 5.3 建筑信息预分析

- 5.3.1 视域分析

- 5.3.2 光照条件分析

- 5.4 成本分析

- 第六章 结论与展望

- 6.1 本试验的结论

- 6.2 对未来的展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间公开发表的学术论文情况

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 廉森

导师: 续晓春

关键词: 无人机倾斜摄影,真三维模型重建,可视化分析

来源: 太原理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 自然地理学和测绘学,建筑科学与工程,计算机软件及计算机应用

单位: 太原理工大学

分类号: TU17;P231

总页数: 90

文件大小: 5046K

下载量: 768

### 相关论文文献

- [1].基于农村分布式光伏电站勘测的小型无人机倾斜摄影系统及试验[J]. 农业工程学报 2019(22)

- [2].基于Context Capture的无人机倾斜摄影三维建模及精度分析[J]. 建筑 2020(03)

- [3].城市倾斜摄影模型的建立与质量控制研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [4].无人机倾斜摄影技术在铁路行业的应用研究[J]. 铁路工程技术与经济 2020(01)

- [5].无人机倾斜摄影技术在矿山测绘中的应用[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [6].无人机倾斜摄影在房屋征收估价领域的积极应用[J]. 住宅与房地产 2020(06)

- [7].试析无人机倾斜摄影技术支持下的三维实景建模——以黄山市屯溪区为例[J]. 工程建设与设计 2020(06)

- [8].无人机倾斜摄影技术在矿山测绘中的应用[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [9].无人机倾斜摄影技术在高边坡测量中的应用研究[J]. 智能城市 2020(06)

- [10].基于倾斜摄影技术的三种建模软件比较研究——以南京佘村为例[J]. 园林 2020(04)

- [11].无人机倾斜摄影技术下的城市违建督察中举证[J]. 中国新技术新产品 2020(06)

- [12].基于增材制造的倾斜摄影技术研究与实践[J]. 内燃机与配件 2020(08)

- [13].无人机倾斜摄影技术在农村不动产确权中的应用[J]. 科学技术创新 2020(18)

- [14].应用倾斜摄影开展房地一体化[J]. 建材与装饰 2020(19)

- [15].倾斜摄影实景三维模型的检查验收方法探索[J]. 经纬天地 2020(02)

- [16].倾斜摄影技术在建筑工程测量中的应用[J]. 建筑技术开发 2020(13)

- [17].无人机倾斜摄影技术在土地权籍调查中的应用[J]. 信息系统工程 2020(08)

- [18].三维倾斜摄影模型技术在心圩江全流域环境综合整治中的应用[J]. 西部交通科技 2020(06)

- [19].无人机倾斜摄影技术在大比例尺地形图测绘中的应用[J]. 工程技术研究 2020(17)

- [20].三维地理信息系统中版面倾斜摄影技术的应用[J]. 冶金管理 2018(14)

- [21].倾斜摄影的单体化建模研究[J]. 地理空间信息 2019(03)

- [22].基于倾斜摄影技术的索道测量技术方案研究[J]. 经贸实践 2018(10)

- [23].浅谈倾斜摄影技术在智慧城市方面的应用[J]. 智能城市 2018(12)

- [24].倾斜摄影开创实景三维智慧城市新时代[J]. 中国建设信息化 2016(23)

- [25].无人机倾斜摄影技术的应用[J]. 世界有色金属 2017(05)

- [26].多角度倾斜摄影系统三维量测方法的分析[J]. 江西建材 2017(19)

- [27].面向城市规划的倾斜摄影三维建模技术探讨[J]. 科技资讯 2017(18)

- [28].倾斜摄影——带你换个角度看世界[J]. 中国测绘 2016(04)

- [29].基于无人机倾斜摄影的城市三维建模方法研究[J]. 科技创新导报 2017(19)

- [30].无人机倾斜摄影模型应用及发展趋势[J]. 中国测绘 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9c979f8f650e0b112da86b51.html