# 暂态稳定仿真论文_朱翎

导读:本文包含了暂态稳定仿真论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:神经网络,稳定,时域,判据,电力系统,电压,性能指标。

### 暂态稳定仿真论文文献综述

朱翎[1]（2019）在《智能算法在电力系统暂态稳定仿真中的应》一文中研究指出随着我国电力工业的发展,我国正形成超大规模互联电力系统。如何保证这样大规模的电力系统能够经济、安全且稳定地运行成为难题。因此有必要分析电力系统在遭受大扰动情况下的暂态稳定性,最好是能够根据受到扰动的情况,通过暂态稳定仿真,实时给出预防与控制措施,而现有的暂态稳定仿真手段,尤其是时域仿真法,由于计算速度慢的问题,在实际电力系统中难以达到实时化应用。本文主要是通过两种不同的方法来尝试提高暂态稳定仿真速度。首先本文提出了一种基于神经网络预测虚拟注入电流的暂态稳定快速算法,并且使用并行计算的方法提高了该算法的执行效率。该算法通过使用人工神经网络来预测虚拟注入电流,可以有效减少暂态稳定数值积分中网络方程与微分方程的交替求解次数,减少暂态稳定计算时间。本文在3机9节点算例和新英格兰10机39节点算例上进行了验证,证明了该方法的可靠性与有效性。由于神经网络的训练能够离线完成,因此本算法有利于实现暂态稳定计算的在线化应用。然后,根据卷积神经网络适合处理的数据类型,提出了一种利用电力系统中各发电机在故障发生到切除后一段时间内的功角数据作为输入来训练卷积神经网络,并且对系统进行暂态稳定评估的方法。通过在IEEE10机39节点算例与IEEE118节点算例上的测试,证明该方法评估准确度高,具有可行性。并且根据卷积神经网络输出层的输出概率,对测试样本进行逐层筛选,能够最大限度地筛去不能够准确判定的样本,进一步提高评估的准确率。上述方法需求的功角输入量较少,因此能够提前终止暂态稳定仿真,大大减少仿真耗时,有助于实现暂态稳定仿真的在线化应用。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-01-16）

童伟林[2]（2019）在《大规模交直流电网暂态稳定混合仿真与并行计算》一文中研究指出随着特高压交直流工程的不断建设,我国逐步形成了以特高压为网架,交直流互联的复杂网络。大规模交直流电网的形成,对电力系统仿真技术在仿真速度和精度上提出了更高的要求。与此同时,多馈入直流间的相互影响和连续换相失败的问题也比较凸出。本文对交直流电网机电-电磁暂态混合仿真,大规模电网的并行计算以及多馈入直流的交互作用和抑制上进行了研究。本文首先针对机电暂态仿真中直流输电系统准稳态模型的不足,采用直流电磁暂态仿真模型,构建交直流电网机电-电磁暂态混合仿真平台。同时采用适时变步长的方法,解决大规模交直流电网仿真中可能出现的不收敛问题。为了提高大电网暂态稳定仿真的计算速度,本文采用并行计算技术。在传统的对角块加边(bordered blocked diagonal form,BBDF)方法基础上,将边界网络的计算和子网计算并行化处理,提出了一种新的全并行BBDF算法。该算法的并行计算时间是子网计算时间和边界网络计算时间(包括子网和边界网络的通信耗时)的较大值,而不再是原算法中两者的迭加。不同规模大电网的测试证明,该算法相比传统方法可以获得更好的加速效果。最后,针对多馈入直流之间相互影响的问题,本文通过串联电抗器的安装调整电气距离,达到限制多馈入直流交互作用因子的目的。同时,通过在部分串抗配置点采取就地无功补偿措施,控制串抗对系统电压降落和潮流分布的影响。最后,建立关于串抗和无功补偿综合配置的数学模型,采用粒子群优化算法实现串抗和无功补偿的优化配置。实际电网算例证明配置方案限制了多馈入直流的交互作用因子,可以对多馈入直流同时换相失败的问题产生抑制作用。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-01-16）

付家兴[3]（2018）在《计及多感应电动机的微电网暂态电压稳定仿真》一文中研究指出为分析多感应电动机起动对微电网暂态电压稳定性的影响,设计了微电网电压稳定性控制策略,确立了感应电动机负荷数学模型并在Matlab/simulink软件中建立了风光柴储的微电网。针对孤网条件下多感应电动机不同时间迭加启动的暂态过程进行了仿真,结果表明,感应电动机启动瞬间对微电网电压冲击较大,增大多感应电动机迭加启动时间可有效提高微电网暂态电压稳定性;感应电动机负荷总容量一定时,每个感应电动机负荷容量越小电压稳定性越好。(本文来源于《电工技术》期刊2018年20期）

田芳,周孝信,于之虹[4]（2018）在《基于灵敏度分析和时域仿真的暂态稳定预防控制优化方法》一文中研究指出根据临界切除时间灵敏度将暂态稳定约束条件线性化,简化了考虑暂态稳定约束的最优潮流(TSCOPF)问题的求解过程,为暂态稳定预防控制优化问题提供了一种新的解决方案。针对大系统临界切除时间灵敏度计算费时的实际问题,采用线路有功功率灵敏度筛选待调发电机的方法和并行计算技术以提高计算效率。WSCC 9节点系统标准算例和SGCC 9 177节点电网算例的仿真结果表明,所提方法具备良好的优化效果和工程实用性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2018年07期）

刘姝廷,张垚[5]（2016）在《电力系统暂态稳定仿真研究》一文中研究指出电能质量扰动问题主要涉及稳态电能质量扰动和暂态电能质量扰动两方面。稳态扰动主要有谐波、间谐波、电压波动与闪变等。为了保证电网的安全、可靠、经济运行和用户电气设备的可靠使用,对电能质量扰动进行分类识别刻不容缓,所以要保障电力系统的工作稳定,解决电力系统扰动的根本目的在于获取其发生的规律,便于采取治理方法,从而减少其对敏感设备的影响。本文采用MATLAB软件中的SIMULINK功能对电力系统暂态进行仿真,仿真结果表明高电力系统当单相接地为瞬时故障时,重合成功能快速提高系统的暂态稳定性。(本文来源于《数码世界》期刊2016年11期）

赵晋泉,章玉杰,张盼,金小明,付超[6]（2016）在《基于广域响应的大电网暂态稳定判别技术仿真软件的开发与应用》一文中研究指出基于广域响应的暂态稳定实时判别与紧急控制技术是当前电力系统稳定领域的研究热点。开发了一种基于广域响应的大电网暂态稳定判别技术仿真软件。给出了软件框架结构、功能模块和工程应用情况。该软件以电网实际受扰量测数据或离线时域仿真软件结果作为输入,实现了多种基于响应的暂态稳定判别技术的评估与可视化展示,具有方便的文件管理、可扩展暂态稳定判别以及算例批量计算等功能。工程应用表明所开发软件具有较好的工程实用价值。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2016年07期）

黎萌,王建全[7]（2015）在《基于人工神经网络的暂态稳定时域仿真终止算法的研究》一文中研究指出针对传统全过程数值积分产生大量多余仿真积分时步的问题,设计了一个人工神经网络分类器用于事故暂态稳定性分类。结合短时时域仿真,获取了暂态稳定性能指标,构建了人工神经网络暂态稳定分类器,进行了暂态稳定性的预测,以自动终止部分事故仿真计算,大大减少数值积分计算量。在某地电网系统中进行仿真,验证了该算法的有效性。(本文来源于《能源工程》期刊2015年04期）

王莹[8]（2015）在《高比例受电地区电网解列后暂态电压稳定仿真分析》一文中研究指出近年来不论是地区电网还是国家电网,电压失稳事故不断发生,尤其是许多受端系统用电量迅猛增长,但由于其本身电源建设不足,所需电能主要通过送端系统远距离进行传输,导致受端系统的受电比例不断提高,另外系统本身无功支撑能力不足,导致电压稳定问题日益突出,给系统的安全运行带来很大的潜在风险,引起了社会各界的广泛关注。电压稳定的失稳机理、稳定判据、研究方法和电压失稳的控制措施等课题逐渐成为了研究的热点。本文以湖南地区某受电电网为基础,借助电力系统仿真软件PSD-BPA搭建数据平台,对受电地区解列为孤岛后的电压稳定性进行了研究。本文的主要内容包括:(1)首先对电压稳定研究的背景及意义,电压稳定的分类和分析方法的发展进行了综述分析,然后对静态电压失稳机理和动态电压失稳机理进行了初步探讨,并以简单系统为例,分别对纯电阻电路和交流电路的失稳机理进行了研究。(2)以受端系统的暂态电压稳定机理为研究对象,分别对无功支撑、静态电压稳定裕度以及负荷特性叁个方面对暂态电压稳定性的影响进行探讨。仿真研究了受端系统具有不同无功支撑水平和不同的电压稳定裕度时的电压稳定特性。针对负荷特性对电压稳定的影响,通过搭建相应的仿真模型分别对负荷的静态特性和动态特性对电压稳定的影响效果进行了计算分析。(3)针对某受电电网在实际运行中,因联络其与主网的输电线路由于故障发生跳闸而成为孤网,并没有出现意料中的频率下降反而出现了电压失稳而频率甚至有所升高的现象,使用PSD-BPA以湖南电网某受电地区数据为基础搭建系统进行仿真分析,研究了高比例受电地区在系统解列后发生电压失稳的过程和影响因素,对受电地区动态无功支撑、负荷特性以及导致解列的故障类型对孤岛电压状况的影响进行了探究,所得出的结论为研究解列后孤岛电压紧急控制方法提供了参考。(本文来源于《华北电力大学》期刊2015-03-01）

黎萌[9]（2015）在《电力系统暂态稳定时域仿真终止判据的研究》一文中研究指出随着电网规模的不断扩大和各国大停电事件的时有发生,电力系统暂态安全稳定问题越来越受到重视。为了保证电力系统安全稳定运行,寻求快速准确的电力系统暂态稳定评估方法显得尤为重要。本文对现有的暂态稳定评估方法做了简要概括,发现快速性和准确性的统一是暂态稳定分析研究的难点和重点。对于时域仿真法来说,数值积分的仿真时间都依靠专家经验事前确定,由于无法精确确定到底要多长的时域仿真时间才能保证分析的可靠性,故必须把仿真时间设置得相对较大,从而导致了大量不必要的计算量。本文针对传统全过程数值积分产生大量多余仿真积分时步的问题,试图寻找一种准确高效的仿真终止判据,提前终止时域仿真,以减少仿真积分步数,在保证定性分析的准确性的基础上大大减少数值积分计算量。为此,本文用不同方法利用短时段内的系统受扰轨迹对系统后续稳定性做出高可信度预测,提出叁种仿真终止判据算法：(1)利用暂态稳定综合性能指标,通过不同时刻的指标经排序法获得稳定性判据阈值,在仿真过程中的不同时刻经过筛选,提前结束部分事故的仿真计算,以提高仿真计算效率；(2)结合短时时域仿真获取暂态稳定性能指标,构建人工神经网络暂态稳定分类器,将故障分为叁个子集：稳定故障、失稳故障、不确定故障,用于仿真计算的终止判定；(3)将IEEAC理论与时域仿真相结合,定义了映像系统同调性强弱指标,根据分群同调性程度来反应受扰轨迹在观察区间之后的暂态稳定性。最后,本文对某地496机5075节点电网系统与IEEEIO机39节点新英格兰系统进行了仿真验算,并与传统时域仿真方法比较,验证了上述方法的快速性和有效性,并能满足工程实际需要。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-01-01）

郑晓雨,郑静媛,万雄,武力,周才期[10]（2014）在《电力系统中负负荷等值对暂态稳定仿真的影响》一文中研究指出随着分布式能源的迅速发展,低压配电网中电源的含量不断升高,配电网电源在满足配电网自身需要的同时还往往通过联变向主网倒送电力,此类节点在仿真中通常被等值为负负荷。为研究负负荷等值对仿真准确度的影响,以EPRI-36节点系统为例,对负负荷等值前后两系统的潮流结果、暂态功角、暂态电压进行了比较。结果表明负负荷的等值对潮流影响很小,但是对暂态稳定仿真影响巨大,甚至与仿真结论完全相反,因此要想得出准确的仿真结果必须对负负荷节点进行详细建模。(本文来源于《电力与能源》期刊2014年04期）

### 暂态稳定仿真论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着特高压交直流工程的不断建设,我国逐步形成了以特高压为网架,交直流互联的复杂网络。大规模交直流电网的形成,对电力系统仿真技术在仿真速度和精度上提出了更高的要求。与此同时,多馈入直流间的相互影响和连续换相失败的问题也比较凸出。本文对交直流电网机电-电磁暂态混合仿真,大规模电网的并行计算以及多馈入直流的交互作用和抑制上进行了研究。本文首先针对机电暂态仿真中直流输电系统准稳态模型的不足,采用直流电磁暂态仿真模型,构建交直流电网机电-电磁暂态混合仿真平台。同时采用适时变步长的方法,解决大规模交直流电网仿真中可能出现的不收敛问题。为了提高大电网暂态稳定仿真的计算速度,本文采用并行计算技术。在传统的对角块加边(bordered blocked diagonal form,BBDF)方法基础上,将边界网络的计算和子网计算并行化处理,提出了一种新的全并行BBDF算法。该算法的并行计算时间是子网计算时间和边界网络计算时间(包括子网和边界网络的通信耗时)的较大值,而不再是原算法中两者的迭加。不同规模大电网的测试证明,该算法相比传统方法可以获得更好的加速效果。最后,针对多馈入直流之间相互影响的问题,本文通过串联电抗器的安装调整电气距离,达到限制多馈入直流交互作用因子的目的。同时,通过在部分串抗配置点采取就地无功补偿措施,控制串抗对系统电压降落和潮流分布的影响。最后,建立关于串抗和无功补偿综合配置的数学模型,采用粒子群优化算法实现串抗和无功补偿的优化配置。实际电网算例证明配置方案限制了多馈入直流的交互作用因子,可以对多馈入直流同时换相失败的问题产生抑制作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 暂态稳定仿真论文参考文献

[1].朱翎.智能算法在电力系统暂态稳定仿真中的应[D].浙江大学.2019

[2].童伟林.大规模交直流电网暂态稳定混合仿真与并行计算[D].浙江大学.2019

[3].付家兴.计及多感应电动机的微电网暂态电压稳定仿真[J].电工技术.2018

[4].田芳,周孝信,于之虹.基于灵敏度分析和时域仿真的暂态稳定预防控制优化方法[J].电力自动化设备.2018

[5].刘姝廷,张垚.电力系统暂态稳定仿真研究[J].数码世界.2016

[6].赵晋泉,章玉杰,张盼,金小明,付超.基于广域响应的大电网暂态稳定判别技术仿真软件的开发与应用[J].电力自动化设备.2016

[7].黎萌,王建全.基于人工神经网络的暂态稳定时域仿真终止算法的研究[J].能源工程.2015

[8].王莹.高比例受电地区电网解列后暂态电压稳定仿真分析[D].华北电力大学.2015

[9].黎萌.电力系统暂态稳定时域仿真终止判据的研究[D].浙江大学.2015

[10].郑晓雨,郑静媛,万雄,武力,周才期.电力系统中负负荷等值对暂态稳定仿真的影响[J].电力与能源.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ccfe0f46f9a4347be904d34.html