# 中性线论文_胡浩天

导读:本文包含了中性线论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:谐波,电能,断线,电流,故障,接地线,回路。

### 中性线论文文献综述

胡浩天[1]（2019）在《都尚电站发电机中性线电流过大的解决方法》一文中研究指出分析了发电机中性线电流产生的原因,以及发电机、变压器中性点相连并接地对机电设备产生的不良影响,提出了解决方案,以确保机电设备能安全可靠的运行。图3幅,表3个。(本文来源于《小水电》期刊2019年06期）

王荣历,毛以平,陶欢[2]（2019）在《基于漏电检测的中性线带电故障排查》一文中研究指出台区低压供电系统中用户众多,用电线路很容易发生漏电现象,一旦发生漏电,会造成电能的浪费,而且严重的会造成触电事故。如某供电公司辖区内一台区有用户反馈家中出现LED灯经常闪烁现象,用数字验电笔测量该用户家中低压中性线,发现时有时无地出现36—55 V的电压;检查变压器出线侧,同样能检测到剩余电流(漏电流),且时有时无、时大时小。遇到这种情况,应查找带电原因,及时排除故障。(本文来源于《农村电工》期刊2019年11期）

张欢,骆佳勇,罗金嵩,李能昌[3]（2019）在《电流互感器中性线断线引起保护误动作行为分析》一文中研究指出2019年,甲电站和乙变电站均发生了因电流互感器的二次回路中性线接线问题而造成的保护误动作。电流互感器二次回路在运行过程中严禁开路,因为回路开路会产生很高的感应电压,危及人身和设备的安全。在设备定检时,电流互感器二次回路完整性检查是继电保护工作人员的重要检查项目,新安装或电流互感器回路有较大变动时,投入运行前必须通过升流试验验证回路的完整性。通过对两起由于电流互感器二次回路的中性线接线问题而引起的保护误动作事件详细分析,总结提出继电保护人员在运行维护中需要遵守的工作规范以及防范该类似事件发生的具体措施。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年10期）

赵雪辰,王平,邢建春[4]（2019）在《基于谐波与中性点偏移电压的中性线断线检测方法》一文中研究指出当叁相四线制低压配电系统中性线发生断线故障时,中性点将会出现偏移电压,使大量设备无法正常工作。进行断线故障检测时,应用谐波电流的突变检测方法在线路末端发生故障时会漏判,利用中性点偏移电压检测的方法在负载不平衡度较大时会误判。为了解决上述问题,对中性线断线故障时谐波电流的突变以及中性点偏移电压的变化情况进行了研究和分析,提出了一种基于叁次谐波以及中性点偏移电压的断线检测新方法。并通过仿真试验模拟不同负载情况下的中性线断线故障,验证了故障检测方法的有效性。(本文来源于《电气自动化》期刊2019年05期）

王璐[5]（2019）在《探讨叁次谐波对电能计量及中性线的影响与治理》一文中研究指出本文将从叁次谐波的概述角度出发,介绍其概念、不良影响以及产生原因,同时阐述其对电能计量及中性线的影响,进而提出合理的叁次谐波现象治理建议,以期为有关部门提供可靠参考。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年09期）

李国胜,陶建武,郑雪,汪滢,余念群[6]（2019）在《叁相四线电能计量装置进表中性线断开后对电能计量的影响》一文中研究指出本文分别从理论和现场实验证明了叁相四线电能计量装置进表中性线断开后,电能量既可能多计量又可能少计量,本文最后指出了电能量退补的具体方法。(本文来源于《仪器仪表标准化与计量》期刊2019年04期）

袁岫琦,李阳[7]（2019）在《基于Simulink的中性线断线故障火灾危险性研究》一文中研究指出根据叁相四线制低压配电系统系统的组成和接地方式,进行中性线断开故障的型式分析,分析不同位置发生中性线断开故障时中性点偏移电压的计算方式及故障引起火灾的原因。基于MATLAB/Simulink软件建立叁相四线制低压配电系统中性线断线故障模型并进行仿真模拟实验,归纳中性点断线故障引发火灾的特点,为进行中性线断线故障火灾调查提供参考。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2019年05期）

吴环宇,吴成然,陈华浩[8]（2019）在《TT系统中性线带电故障的研究》一文中研究指出在低压供电系统中,中性线带电故障经常发生,由于低压供电系统网络结构复杂,涉及到供电公司、客户的资产,并且中性线共用,一旦中性线带电,造成一个台区变压器下的所有客户的中性线全部带电,严重威胁到客户的人身安全。中性线带电故障产生的原因、特点各不相同,如果没有一套系统的排除方法,故障很(本文来源于《农村电工》期刊2019年05期）

严玲玲,胡翰文,朱凡[9]（2019）在《35 kV并联电抗器中性线发热问题分析与处理》一文中研究指出干式空心电抗器在电力系统中起着重要作用,但其运行温度过高会威胁电网安全。以一起35 kV干式电抗器中性线发热缺陷为例,分析发热原因为闭合金属环路中的环流引起,采取措施进行现场处理。针对运行中的干式电抗器可能出现的问题提出处理建议,为电能质量的稳定提供保障。(本文来源于《电力安全技术》期刊2019年04期）

吴长浩,马省军[10]（2019）在《叁相四线供电居民表前中性线故障分析》一文中研究指出由于经济发展的需要,大批外来务工人口涌入沿海地区,刺激了本地区居民大批量兴建出租房。根据国家电网公司一户一表的装表原则,就算一幢有二叁十间出租屋的建筑物也只能装一只电能表。在租户全部入住的情况下,单相电能表已无法满足用户的用电需求,因此供电所根据设备容量为其改装了叁相四线(本文来源于《农村电工》期刊2019年04期）

### 中性线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

台区低压供电系统中用户众多,用电线路很容易发生漏电现象,一旦发生漏电,会造成电能的浪费,而且严重的会造成触电事故。如某供电公司辖区内一台区有用户反馈家中出现LED灯经常闪烁现象,用数字验电笔测量该用户家中低压中性线,发现时有时无地出现36—55 V的电压;检查变压器出线侧,同样能检测到剩余电流(漏电流),且时有时无、时大时小。遇到这种情况,应查找带电原因,及时排除故障。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中性线论文参考文献

[1].胡浩天.都尚电站发电机中性线电流过大的解决方法[J].小水电.2019

[2].王荣历,毛以平,陶欢.基于漏电检测的中性线带电故障排查[J].农村电工.2019

[3].张欢,骆佳勇,罗金嵩,李能昌.电流互感器中性线断线引起保护误动作行为分析[J].自动化应用.2019

[4].赵雪辰,王平,邢建春.基于谐波与中性点偏移电压的中性线断线检测方法[J].电气自动化.2019

[5].王璐.探讨叁次谐波对电能计量及中性线的影响与治理[J].通讯世界.2019

[6].李国胜,陶建武,郑雪,汪滢,余念群.叁相四线电能计量装置进表中性线断开后对电能计量的影响[J].仪器仪表标准化与计量.2019

[7].袁岫琦,李阳.基于Simulink的中性线断线故障火灾危险性研究[J].消防科学与技术.2019

[8].吴环宇,吴成然,陈华浩.TT系统中性线带电故障的研究[J].农村电工.2019

[9].严玲玲,胡翰文,朱凡.35kV并联电抗器中性线发热问题分析与处理[J].电力安全技术.2019

[10].吴长浩,马省军.叁相四线供电居民表前中性线故障分析[J].农村电工.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9d1ece33ca47cb6750f627dd.html