# 隧道断层破碎带施工技术

### 论文摘要

针对某隧道工程实际情况,对其在断层破碎带中的施工技术进行深入分析,提出超前地质预报、注浆堵水和加固、开挖支护与二次衬砌技术方法,最后经实践验证了本工程所用施工技术的合理性与有效性,旨在为类似工程提供技术参考,以不断提高断层破碎带等复杂情况下的隧道施工技术水平。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 隧道施工

- 2.1 超前地质预报

- 2.2 注浆堵水、加固

- 2.3 开挖支护与二次衬砌

- 2.4 监控量测

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郝旭斌

关键词: 隧道,断层破碎带

来源: 黑龙江交通科技 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 山西路桥集团国际交通建设工程有限公司

分类号: U455.49

DOI: 10.16402/j.cnki.issn1008-3383.2019.12.075

页码: 137-138

总页数: 2

文件大小: 186K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].试论绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用[J]. 住宅产业 2019(12)

- [2].绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用分析[J]. 住宅与房地产 2020(03)

- [3].房屋建筑测量放线施工技术[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [4].桥梁施工中的干成孔旋挖桩施工技术[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [5].大体积混凝土冬季温控施工技术的实际应用[J]. 居舍 2020(13)

- [6].土木工程高支模施工技术[J]. 四川水泥 2020(06)

- [7].土木工程专业公路施工技术课程教学改革的措施[J]. 住宅与房地产 2020(05)

- [8].浅谈建筑工程节能施工技术[J]. 产业科技创新 2020(02)

- [9].基于优化高速公路施工技术的反思探索[J]. 科技创新与应用 2019(14)

- [10].建筑工程质量问题及施工技术质量改进策略[J]. 住宅与房地产 2019(12)

- [11].公路施工中关键部位施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(35)

- [12].房建施工技术的应用与施工管理[J]. 居舍 2019(32)

- [13].浅析建筑工程施工技术创新[J]. 科技创新与应用 2017(36)

- [14].绿色建筑中环保节能施工技术的运用研究[J]. 建材与装饰 2018(28)

- [15].浅谈建筑混凝土施工技术要点研究[J]. 四川建材 2018(05)

- [16].浅谈铁路钢梁桥换枕施工技术及安全控制[J]. 科技风 2018(17)

- [17].高速公路路面测量施工技术[J]. 低碳世界 2018(06)

- [18].分析桥梁施工技术存在的问题及措施[J]. 建材与装饰 2018(31)

- [19].关于公路与桥梁施工技术管理的讨论经验谈[J]. 居业 2018(10)

- [20].试分析节能施工技术在建筑工程中的运用[J]. 建材与装饰 2016(41)

- [21].微课在《施工技术与组织》课程教学中的运用[J]. 智能城市 2017(01)

- [22].公路深基坑施工技术[J]. 中华建设 2017(03)

- [23].探讨建筑工程中节能施工技术的应用[J]. 低碳世界 2017(10)

- [24].建筑工程监理与施工技术创新的关系研究[J]. 门窗 2017(05)

- [25].试析高层建筑钢结构施工技术与工艺[J]. 黑龙江科技信息 2017(18)

- [26].转换层施工技术在房屋建筑中的应用分析[J]. 中国标准化 2016(17)

- [27].浅析建筑工程中的节能施工技术[J]. 建材与装饰 2017(21)

- [28].分析建筑工程节能施工技术及其现场施工管理[J]. 建材与装饰 2017(30)

- [29].建筑工程节能施工技术的应用研究[J]. 建材与装饰 2017(28)

- [30].中国水电十局六分局召开第九届施工技术交流会[J]. 四川水力发电 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9d39b2cfb5e9811571aad555.html