# 地理信息技术在工程测绘中的应用李晓

（中国水利水电第十一工程局有限公司，河南，郑州，50000）

【摘要】GIS地理信息系统是随着科技的不断发展进步而逐渐演化而来，在工程测量工作中也有着非常普遍的应用，利用地理信息系统GIS能够更好的帮助建筑工程进行有效的测量，从而保证建筑施工的合理性。本文主要对地理信息技术在工程测绘中的应用进行了分析研究。

【关键词】GIS技术；工程测绘；应用特征

引言

伴随着我国社会经济技术与科技水平都在不断提升，GIS技术在工程测绘工作中发挥的作用也随之越来越重要。无论是城市施工建设好事策划管理建筑，都需要利用到GIS技术。由于传统的GIS技术有些不足之处，已经不能适应如今完善后的工程测绘技术，只有将GIS技术进行有效地改进，这种全新的工程测绘技术才能使工程建设做出该有的贡献，从而将其更好地为工程测绘提供完善的服务体系。

一、当代工程测绘技术的新特点

1、测量新技术自动化程度高

新自动化的测绘技术大量融合计算机软件自动计算、自动识别、自动绘图、自动调用各种地形图符号等技术，可以自动绘出精确、规范、美观的数字地形、地貌图。

2、测量新技术更加方便、快捷

成熟起来的3S技术为可以给工程建设提供方面，尤其是再通视条件比较差的地方，3S技术的方便性表现的更加突出。现代测量技术多可以远程控制和自动化，这些特征都使得现在现代工程测量变得更加便捷。

3、测量精度更高

新的技术的使用，使得测量的精度提高。数字测图技术测距和测高误差大大降低。PＲT技术对地形图测量精度也大大提高。GPS技术可以降低控制网点间的过度，减少了测控点数据误差。

二、地理信息技术在工程测绘中的应用

1、GPS技术

GPS即全球定位系统，主要是利用专业的GPS定位卫星，在全球范围内，实现定位和导航功能，是一种全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，同时也是卫星通信技术在导航领域的应用典范。GPS技术的优势主要体现在应用范围广、定位精度高、观测时间短、操作简单，同时对于测量点的通视条件并没有严格的要求。在工程测量领域，GPS技术凭借自身显著的优势得到了广泛应用，具有非常广阔的发展前景。目前，RTK测量技术是工程测量中应用最为广泛的GPS应用形式，不需要布设相应的控制点，只需要在基准控制点进行测量，就能够结合专业测图软件，形成电子地图，不仅非常快捷方便，而且可以减少测量工作对于人力物力资源的需求。GPS技术在工程测量中的实际应用主要体现在几个方面:首先，根据工程的实际情况，制定相应的数据采集计划，并对需要使用的各种设备进行检查和维护;其次，结合工程资料，制定合理有效的作业计划，并以此为依据，开展测量工作;然后，在测量完成后，要利用专业的计算机软件，对采集到的数据信息进行处理，生成相应的测绘产品，为工程建设提供可靠参考。GPS定位原理图如下

:

2、GIS技术

GIS可以分为人员、数据、硬件、软件以及过程五个部分，以分析模型为驱动力，具有加强的空间综合分析以及动态预测能力，可以生成高层次的地理信息，以地理研究和地理决策为目的，是一个人机交互式的空间决策支持系统。在科技发展的带动下，GIS技术的应用可以推动工程测量向着数据标准化、系统智能化和网络平台化等方向发展。在实际应用中，GIS技术自身强大的图形显示输出功能和数据库管理功能，可以实现对数据信息的专业化处理，形成相应的图形，不仅能够在很大程度上提高工程测量成图的效率和质量，而且能够简化数据处理工作和绘图工作，推动工程测量工作的有效开展。

3、RS技术

遥感技术是一门对地观测综合性技术，具有非常显著的特点，如大面积观测、数据的综合性、良好的经济社会效益以及较强的时效性等。当前，RS技术已经在资源环境、气象、水文、地质等领域得到了广泛应用，尤其是航空遥感，已经成为地形图测绘的重要手段，而卫星遥感虽然发展时间较短，但是也取得了不少显著成果。在实际应用中，RS技术已经产能为对地观测基础地理信息的有力手段，以Quickbird为例，凭借其较高的多光谱分辨率以及覆盖范围，可以获取中小比例尺的地形图数据，在城市基本地形图以及地籍图等工程测量中，均得到了广泛应用。

4、数字摄影测量技术

在数字摄影测量的整个过程中，无论是最终测量产品，还是中间的数据记录，又或者处理的原始资料，都是数字化的形式。当前，现代摄影测量技术在城市和工程测绘领域中得到了日益广泛的应用，在高精度测量仪器以及计算机技术、GPS技术的辅助下，数字摄影测量技术可以针对被测对象提供实时、全面、准确的三维空间信息。在实际应用中，航空摄影测量是工程测量中最为常用的手段，其技术相对成熟，可以生成相应的数字、影像以及各种形式的地图，其成图方式包括高精度解析测图、模拟测图仪成图、立体坐标测图仪成图等。不仅如此，在GPS技术发展的带动下，航空摄影测量技术可以简化外业测量流程，提升测绘的质量和效率，从而逐步实行摄影测量的自动化。

三、测绘技术的改进措施

1、加强工程测量的实时性

工程测量对数据的采集整理和存储传输都要求有很高的实时性，以便于工作人员及时获取有效信息对建筑施工提出合理的意见和建议。目前内页电脑技术是工程测量中进行数据流通和传输的主要技术，但是在实际应用中的实时性往往达不到工程管理人员的要求，长此以往会在一定程度上降低施工的效率，因而在现代测绘技术中要不断创新改革内页电脑的及时性和实用性，在准确性方面也要积极的寻求相对应的解决措施，使数据与工作人员的效率一致，让测绘技术更好的为工程测量发挥作用。

2、关注工程测量的地下数据

判断一个建筑物的好坏不仅是看外观，更主要的是地基，因而在工程建设过程中，一方面要对地上的平面数据加以测量和记录，另一方面也要对地下的地理状况进行了解与分析。在实际测量中，主要是通过平面测量的数据来对地下的地理情形加以分析，尽管可以获得一些数据，但是对整个建筑工程而言具有不全面性，无法得知具体的地理情况，有时候分析不到位便有可能对整个建筑造成不利影响。对此提出以下几点建议来实现对地下数据的改进:一是在利用平面测量法之前，可以利用支导线对被测量建筑的形态进行高精度的设计，为得到更为准确的数据加上双保险;二是在测量过程中尽量选择高性能的测量设备并制定科学可行的审计方案，在测量过程中将测量时间和测量环境数据进行精度较高的统计记录;三是进行实时的测量。要保证在测量过程中对每次数据的变动都加以了解分析，保证对地下地理数据的实时监测。

结束语

通过上文对GIS地理信息系统的功能和应用特征进行系统分析可知，从技术研发角度，测量技术对工程质量的提升和施工效率的提高具有积极的促进作用，从经济建设角度，测量技术可以解决工程测量成本，解决恶劣环境测量问题，实现高效益建筑工程建设发展目标。综上所述，完善我国工程测量中的地理信息系统，已成为我国一项重要的技术发展项目，其发展前景和社会价值不可估量。

参考文献：

[1]杨兴强.地理信息系统（GIS）技术在工程测量中的应用研究[J].科技创新与应用，2013，11（10）：141-142.

[2]王加莹.浅谈地理信息系统（GIS）技术在工程测量中的应用[J].中国高新技术企业，2013，13（09）：160-161.

[3]晏志坚，吴健.地理信息系统（GIS）在工程勘察中的应用[J].科技与企业，2013，22（23）：252-264.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e3f99650a90f4d1bd7aa837.html