# 三基准要素应用公差相关要求下的检验公差带计算方法

### 论文摘要

基准要素应用的相关要求会产生转移公差,将转移公差补偿给关联要素的设计公差能够扩大被测要素的检验公差带,从而提高零件的合格率。为计算多个基准应用公差相关要求下的检验公差带,提出一种三基准要素全部应用相关要求下的检验公差带计算方法。该方法总结了三基准要素全部应用相关要求的基准组合形式,利用模拟基准要素概念,建立基准要素实效状态和极限状态下的模拟基准要素,提出根据两个状态的模拟基准要素建立设计坐标系和测量坐标系的方法。根据基准要素的几何类型、尺寸和布局,利用连杆机构原理建立了两个坐标系的相对运动关系,通过设计公差带的连杆曲线包络计算出检验公差带。最后通过实例验证了所提计算方法的有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 转移公差作用机理及其计算方法

- 2 基准应用公差相关要求时的坐标系设置

- 2.1 应用公差相关要求时的基准组成形式

- 2.2 基准要素应用公差相关要求时设计坐标系和测量坐标系的设置

- 3 被测要素的转移公差及其检验公差带的确定方法

- 3.1 D＿DFS构件和M＿DFS构件之间相对运动的分解

- 3.2 运动组合A约束方程的建立

- 3.3 运动组合B约束方程的建立

- 4 实例验证

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王伟,吴玉光

关键词: 检验公差带,基准要素,实体要求,转移公差,计算方法

来源: 计算机集成制造系统 2019年11期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 杭州电子科技大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目（51675147）~~

分类号: TG801

DOI: 10.13196/j.cims.2019.11.014

页码: 2839-2851

总页数: 13

文件大小: 837K

下载量: 24

### 相关论文文献

- [1].图示几何公差带要素的合理表达与选择[J]. 职业 2014(08)

- [2].轴线的直线度与同轴度公差带的分析比较[J]. 中国高新技术企业 2013(06)

- [3].公差带图在尺寸公差与配合教学中的应用[J]. 吉林化工学院学报 2011(12)

- [4].基于集合概念的虚公差理论与应用[J]. 机械工程学报 2019(07)

- [5].探讨公差带图在技术设计中的应用[J]. 科技创新导报 2018(03)

- [6].水下刚性跨接管公差带优化方法研究[J]. 机械工程师 2014(05)

- [7].《GB/T 1182—2008》简介(续一)[J]. 机械工业标准化与质量 2009(06)

- [8].平面度、倾斜度和位置度的公差带的比较分析[J]. 科技创新导报 2013(16)

- [9].面向质量目标的图形化统计公差带技术及应用研究[J]. 机械设计与制造 2011(05)

- [10].谈实际(组成)要素对几何公差带的影响[J]. 职业 2012(05)

- [11].《GB/T 1182—2008》简介(续二)[J]. 机械工业标准化与质量 2009(07)

- [12].公差带图在机械加工工艺规程制定中的应用[J]. 湖北理工学院学报 2013(05)

- [13].关于互换性与技术测量中公差与配合的教学研究[J]. 内江科技 2019(10)

- [14].螺纹公差带对偏梯形螺纹密封性的影响分析[J]. 石油矿场机械 2014(09)

- [15].形位公差带位置问题探讨[J]. 国防技术基础 2010(06)

- [16].三维几何公差标注正确性验证技术及软件实现[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [17].《GB/T 1182—2008》简介(续三)[J]. 机械工业标准化与质量 2009(08)

- [18].基于公差图的飞机部件交点装配数字化协调方法[J]. 计算机集成制造系统 2018(12)

- [19].基于公差带的二次连续贝塞尔曲线刀具轨迹平滑算法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2019(02)

- [20].中厚钢板窄公差带生产技术控制研究[J]. 宽厚板 2019(05)

- [21].关于实效公差带的研究[J]. 科技资讯 2016(18)

- [22].口诀助记配合类型[J]. 现代职业教育 2019(09)

- [23].根据工艺能力指数确定检具公差带[J]. 砖瓦 2011(11)

- [24].方向公差带与基准的关系[J]. 机械工业标准化与质量 2009(12)

- [25].面向再制造复杂机械产品装配过程的质量控制点公差带在线优化方法[J]. 中国机械工程 2015(01)

- [26].新一代GPS标准体系中几何要素的测量评定方法[J]. 船舶标准化与质量 2017(06)

- [27].基于CETOL公差模型的集装箱跨运车装配公差优化设计[J]. 工程机械 2018(02)

- [28].机械专业配合类题型求解的三大教学要点[J]. 职业 2010(36)

- [29].公差原则在零件设计中的应用研究[J]. 科技广场 2017(09)

- [30].三维零件模型几何公差标注合理性检查方法[J]. 航空制造技术 2018(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e4dc6f6d89b073da8daa318.html