# 掘进机液压和电气系统故障分析与维护

### 论文摘要

为解决掘进机由于作业环境较差等原因导致的设备故障问题,在探究了煤矿掘进机工作原理后,分析了以液压系统温度过高、液压油中含有杂质等为代表的液压系统故障原因,以及接触器线圈和继电器线圈不导通等典型的电气系统故障和处理方法,建立了由7个中间事件和17个底事件组成的故障树模型。结果表明,故障树分析能够较好的对导致故障的各类因素进行逐层分析,通过树形结构可很快判断出故障点,并进行定性定量分析,对降低故障率能够起到良好作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 煤矿掘进机工作原理

- 2 煤矿掘进机液压系统故障分析

- 2.1 液压系统温度过高

- 2.2 液压油中含有杂质

- 2.3 辅助元件的故障以及处理方法

- 2.4 液压系统故障树建立

- 3 电气系统常见故障及分析

- 3.1 PLC输出故障

- 3.2 接触器线圈和继电器线圈不导通

- 3.3 接触器不能进行可靠吸合

- 3.4 电气系统故障树建立

- 4 基于故障树的掘进机故障分析与维护

- 4.1 基于故障树的故障分析

- 4.2 掘进机的日常维护和保养

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨勇

关键词: 掘进机,液压系统,电气系统,设备故障,故障树分析

来源: 陕西煤炭 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 大同煤矿集团有限责任公司四台煤矿

分类号: TD421.5

页码: 88-91

总页数: 4

文件大小: 115K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].飞机电气系统故障诊断方法[J]. 中国科技信息 2017(13)

- [2].建筑电气系统故障诊断方法研究[J]. 电子制作 2014(24)

- [3].汽车电气系统故障的诊断维修技术分析[J]. 科技创新与应用 2019(17)

- [4].引发建筑电气系统故障的因素及诊断方法[J]. 电子测试 2017(06)

- [5].电气系统故障检修在数控设备检修中的重要作用[J]. 现代制造技术与装备 2016(07)

- [6].浅谈电气系统故障检修在数控设备检修中的重要作用[J]. 黑龙江科技信息 2011(26)

- [7].分析汽车电气系统故障的诊断维修技术[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [8].建筑电气系统故障诊断方法研究[J]. 住宅与房地产 2020(05)

- [9].汽车电气系统故障的诊断维修技术探索[J]. 时代汽车 2019(01)

- [10].建筑电气系统故障诊断方法研究[J]. 电子测试 2019(11)

- [11].1E40F汽油机电气系统故障分析[J]. 农机使用与维修 2016(07)

- [12].汽车电气系统故障的诊断维修技术分析[J]. 汽车维修 2015(03)

- [13].厂内电气系统故障对厂用电快切方式的影响[J]. 中国电力 2015(08)

- [14].机动车电气系统故障的诊断方法[J]. 农机使用与维修 2008(02)

- [15].飞机电气系统故障诊断技术新进展[J]. 航空制造技术 2012(20)

- [16].典型起重机械电气系统故障分析与评价[J]. 工程建设与设计 2014(04)

- [17].发射机电气系统故障成因及处理方法[J]. 中国高新技术企业 2017(04)

- [18].建筑电气系统故障诊断方法研究[J]. 中国高新技术企业 2016(08)

- [19].汽车电气系统故障的诊断维修技术探讨[J]. 时代汽车 2017(06)

- [20].起重机械电气系统故障分析及评价[J]. 电子技术与软件工程 2019(16)

- [21].当前起重机械电气系统故障分析与评价[J]. 南方农机 2017(20)

- [22].掘进机液压和电气系统故障分析与维护[J]. 电子技术与软件工程 2019(15)

- [23].电梯电气系统故障分析与研究[J]. 安装 2014(09)

- [24].联合收割机电气系统故障分析与排除[J]. 农业开发与装备 2010(06)

- [25].EML340连续采煤机电气系统故障分析与诊断[J]. 设备管理与维修 2020(11)

- [26].船舶电气系统故障和保障措施探讨[J]. 船舶物资与市场 2020(09)

- [27].汽车电气系统故障的诊断维修技术分析[J]. 内燃机与配件 2018(03)

- [28].电动叉车电气系统故障分析与判断[J]. 南国博览 2019(02)

- [29].联合收割机电气系统故障分析与排除[J]. 江苏农机化 2010(03)

- [30].浅谈机床设备电气系统故障的检修[J]. 科学咨询(科技·管理) 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e5c8d6d9448526436cc302d.html