# 供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策分析

洛阳九鼎房地产有限公司河南洛阳471000

摘要：近年来，随着技术的革新与进步，以及与国外先进技术的交流、引进，我国的通风空调工程的设计、设备选择、安装工艺都能到了一定程度的提高，也促进了相关工程技术的标准化，设备加工过程的工厂化以及施工过程的机械化。然而，由于一些企业的管理手段欠缺、技术落后等多种原因致使通风空调工程施工过程中会出现一些质量问题。文章对通风空调工程施工中常见的质量问题进行介绍，并分析其发生的原因，以期在今后的通风空调工程施工中避免再次出现这些质量问题。

关键词：通风空调；施工过程；质量问题；原因分析

引言

社会经济的持续健康增长，人们物质生活水平的不断提升，促进人们对于居住环境提出了更高的要求。现阶段的房屋住宅不仅需要满足人们基本的使用需求，同时还需要具有更高的舒适性功能。供热通风与空调工程是房屋建筑中的重要组成部分，其质量的好坏，将会直接影响到建筑本身的使用性能能否得到良好的发挥。

1、供热通风与空调工程技术的重要性

（1）供热通风与空调工程技术是改善居住环境的重要环节，随着经济的发展和城市建设用地的紧张，越来越多的建筑物都是高层建筑，高层建筑中室内环境的温度及湿度难以得到保障，因而需要借助空调的供热通风功能来调节室内的空气环境，以满足居住者的要求。（2）供热通风与空调系统的安装质量是建筑施工单位的重要竞争筹码，近年来，这个建筑行业的内部竞争日益激烈化，要想使企业在竞争中处于不败之地，建筑施工单位就应从各个角度完善自己，确保开发商对自身企业的信任程度，而强化建筑施工中的供热通风与空调系统便成为建筑施工企业可以充分利用的一个重要的筹码。建筑施工企业通过建立一支专业技术高的空调系统安装团队，不断加强对员工的综合技能的培训，使其能在不影响空调的各项功能的运作的基础上尽量在业主的要求下进行作业，以提升建筑施工单位的行业认可度，从而增强其竞争力。

2、供热通风与空调工程施工中常见的要点问题

2.1材料设备方面

供热通风与空调工程施工过程中的重要组成部分就是材料和设备，会对工程的施工质量产生直接性的影响。在开展施工工作的过程中，有些施工单位为了降低控制成本，使用了不达标的材料和设备，从而获取到更多的利润。其次，材料设备的配备或者安装方式不够协调，是影响到供热通风与空调工程正常工作顺利进行，或者出现严重损害的重要原因。

2.2安装技术方面

因为供热通风与空调工程比较复杂，所以它对技术有较高的要求，普通工人根本没有能力完成施工。特别是在实际进行安装的过程中，管线布局的技术含量更高，因而对操作人员的技术提出了更高的要求。管线布局比较难施工，主要是因为它要在施工之前就需要提前安装到地下或者其他地方，后期因为对前面的情况不了解便造成了安装时的困难，而且如果出现了问题，其补救措施也很少，将会影响到供热通风与空调工程的正常使用。这就需要操作人员在操作过程中严格地遵守规范要求，任何一个环节都不能出错。积极做好一些隐蔽工程的布线工作，才能够呈现出良好的安装效果。

2.3空调水循环和空调风系统问题

在一些已经完工的空调工程中，比较常见的问题就是空调水循环不畅通，其主要是由于水循环管道与其他管道不合理交叉，或者是管道存有杂物而清理不及时，导致过滤器和管道堵塞，造成水循环不流畅，影响空调使用。风系统存在的主要问题是接口处安装不规范导致的漏风，或者是风管内壁不平整、连接不平顺，这些都会降低风速和出风量。在供热通风与空调工程中，风管一般都采用的是明装的方式，所以一旦出现风管管材厚度不足或者安装误差等问题，就会出现漏风情况。

3、提高供热通风与空调工程施工技术的措施

3.1建立一支综合素质高的安装队伍

任何企业、任何工作，人一定是最根本的，要想提高供热通风与空调工程的施工质量，一定要有高素质的工人组成的安装队伍。工人除了要有基本的专业知识以外，还应该从思想上就具备安全和质量意识。想要建立一支综合素质高的安装队伍，首先在人才选拔时就要加大要求，同时要定期的开展一些可以提高工人施工技术的培训大会，使其将理论与实践结合到一起，在实践中有效应用知识。

3.2加强质量监管

保证和提升供热通风与空调工程的质量和实际应用效果，需要积极采用有效的方式和手段，积极加强内部监督工作的力度，严把质量关才能确保供热通风与空调工程中用到的材料和设备质量达标。首先，根据供热通风与空调工程施工图纸的需要，从采购开始即严格控制质量，一定要选购高质量的施工材料和安装设备，确保采购单位以及产品的各项资质齐全。其次，要做好质检工作，在进场时进行一次质量验收，质量验收工作完成之后，依然需要派专门工作人员进行监督检查，确保整个过程中质量的达标。在最后的安装过程中，依旧不能掉以轻心，依旧需要开展质量监管工作，进一步减少失误的出现。只有整个施工过程都进行了严格的管理，才能使施工的质量得到保障。

3.3有关工程节能降噪的措施

有关供热通风与空调工程节能降耗的措施有如下几点:第一，对室外新风量的合理利用。新风量的大小与空调系统的能耗息息相关，新风量越大，其能耗越高，反之则越小。因此在工程安装时，要将室外新风量控制在合理范围之内。当然，室外新风量还可以对通风系统起补偿作用，比如春冬两季室外风量明显增加，那么就可以减少通风设备的使用量，降低设备能耗。第二，室内温度的科学设定。众所周知，空调制冷时比室温定高一度，制热时定低两度，都可以省电10%以上，并且人体对这微小的温度变化感受不到。所以为了降低空调能耗，空调开机时可以设置高冷或高热，快速将室内温度调节到人体适宜的状态，随后就可以改为中低风，既可降低能耗，也可降低噪音。另外，要减少门窗的打开次数，避免室内热量或温度的丢失和升高，增加空调的工作时间，不利于省电。第三，合理安装降低噪声。以中央空调为例，首先要尽量选择静音效果好的产品。其次是安装时做好防震降噪措施，比如隔音罩的使用、空调风扇的叶片采用高效低噪声机翼形、在水泵等位置设置减震基座等。

3.4强化信息化的管理

在科技水平越来越发达的今天，计算机网络技术被运用到人们生活中的很多方面，其中也包括供热通风与空调工程。供热通风和空调工程，在安装时操作难度较大，一些在内部的零件不容易装配到位，而且假如出了错误，也不容易发现，发现了也不容易改正。因此，人们需要依赖于科学合理的设计图纸和先进的计算机网络技术，把零件的位置进行精确的定位，从而提升安装水平，实现高质量的施工作业。另一方面，相关人员可以通过计算机网络平台，进行适当的交流与合作，解决工程中遇到的各种难题，从而提高施工的效率和水平。充分合理地利用计算机网络技术进行建筑工程施工，是建筑工程行业的发展趋势之一。

结束语

供热通风与空调工程存在着一定的常见问题，主要是集中在了材料设备方面和供热通风与空调工程的安装方面。针对这种情况，需要积极采用一些有效处理对策。强化质量监管的工作效果，建立健全供热通风与空调工程施工的管理制度，提升供热通风与空调工程关键技术的实施效果，能够有效提升供热通风与空调工程的实际施工质量，使其能为房屋建筑住宅的使用提供了良好条件。

参考文献

[1]杜丹,王洪卫.关于建筑工程中供热通风与空调安装常见问题及关键技术分析[J].城市建设理论研究:电子版,2014(35):115-116.

[2]柯锦玲,赵启辉.PE-RTⅡ预制保温复合管在集中供热管网的应用[C]//第17届全国塑料管道生产和应用技术推广交流会.2015.

[3]刘思,蒋道友,王小文,等.探究当前畜产品安全监管工作中存在的问题与相应对策[J].科学种养,2013(11):52-53.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e845a0f0ca85302e5c362ca.html