# 新型双轴跟踪光伏发电技术

### 论文摘要

[目的]为了克服传统光伏发电能源利用率低、经济性差的问题,特别是水面光伏固定困难,需探索一种新型的双轴跟踪光伏发电技术。[方法]新型地面和水面双轴跟踪光伏发电技术,在类似于塔吊的钢桁架构成的、以固定圆心做极其缓慢转动的大圆盘上布置平单轴光伏阵列。从光伏阵列布置入手,分析了新型双轴跟踪在土地资源占用和能源利用率的特点,进而对该新型系统较传统光伏发电系统的发电量增加和成本增量作技术经济性分析。[结果]新型双轴跟踪技术节约土地资料,为传统双轴跟踪式占地面积50%左右,提高单位面积能源利用率。增加发电量,双轴跟踪式相较于固定式增加35%～45%,水面光伏再增加6%～15%。电能输出更加平稳,双轴跟踪式光伏发电很快进入平稳期,电能输出更加平稳。提高了经济性,新型双轴跟踪,所有光伏板同步转动,只需要一个方位角和一个高度角检测装置,方位角跟踪也只需要一套驱动装置;高度角跟踪可以分区域集中供电驱动,相对节省成本。技术经济指标更优,特别是相较于传统水面光伏有明显改善。运营维护方便,采用龙门吊门型架结构,在等间距的钢桁架上前后、左右、上下移动方便进行检修和清洗。[结论]提出的新型双轴跟踪系统在经济性、电源输出平稳性和运维简易性上有巨大优势,通过分析对比可以看出该系统具有很强的推广前景。

### 论文目录

- 1 新型地面和水面双轴跟踪技术

- 1.1 双轴跟踪和水面光伏增加发电量

- 1.1.1 双轴跟踪增加发电量

- 1.1.2 双轴跟踪总体输出电能更加平稳

- 1.1.3 水面光伏增加发电量

- 1.2 新型地面双轴跟踪技术

- 1.3 新型水面双轴跟踪技术

- 2 光伏阵列布置

- 2.1 太阳光线角度计算

- 2.1.1 太阳赤纬角、时角的计算

- 1) 太阳赤纬角计算

- 2) 太阳的时角计算

- 2.1.2 太阳高度角、方位角计算

- 2.2 光伏阵列计算

- 2.3 光伏阵列布置

- 2.3.1 辐射量影响光伏阵列间距的选择

- 2.3.2 光伏阵列极限倾角的确定

- 2.3.3 地理纬度、照射时点对光伏阵列布置影响

- 2.3.4 冬至日9点20分垂直跟踪光伏阵列布置

- 3 新型双轴跟踪技术成本增量和经济性分析

- 3.1 新型双轴跟踪系统成本增加情况

- 3.2 技术经济分析对比

- 3.2.1 经营成本分析

- 3.2.2 经济性分析对比

- 4 新型双轴跟踪技术的优势

- 4.1 新型地面双轴跟踪较传统地面的优势

- 4.2 新型水面双轴跟踪的优势

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张兴,贺广零,王启志,胡畅,杜波

关键词: 光伏发电,新型双轴跟踪,技术经济指标

来源: 南方能源建设 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 东方电气集团国际合作有限公司,中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

分类号: TM615

DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.02.004

页码: 19-28

总页数: 10

文件大小: 2238K

下载量: 92

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e977ba9ed6e6da9a69a65fa.html