# 冻融作用对土壤胶体及胶体结合态铅迁移的影响

### 论文摘要

以东北地区棕壤为研究对象,通过人工控温和土柱淋洗试验,研究了不同冻融处理下铅污染土柱中土壤胶体和胶体结合态铅的迁移特征。结果表明:土壤高含水量(田间持水量100%)条件下冻融作用促进土壤胶体的迁移;土壤低含水量(田间持水量10%)条件下冻融作用对土壤胶体的影响减弱。淋洗试验中,土壤胶体在前20 min内大量淋失出土体,随后淋失量急剧减少;且前20 min内的土壤胶体淋失量随着冻融次数的增加先增加后减少。污染土柱中铅主要以胶体结合态的形式迁移,其迁移特征和受冻融作用影响的趋势与土壤胶体类似。冻融处理后滞留在土柱深层的铅含量较高,表明冻融作用能够促进铅向深层土壤迁移。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 土壤样品的采集

- 1.2 土柱的装填和冻融处理

- 1.3 土柱淋洗试验

- 1.4 渗滤液中土壤胶体含量的测定

- 1.5 渗滤液中铅的测定

- 1.6 土壤中滞留重金属的垂直空间分布

- 2 结果与讨论

- 2.1 土壤可移动胶体的迁移特征

- 2.2 重金属铅的迁移特征

- 2.3 土壤中滞留重金属铅的垂直分布特征

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王展,邹洪涛,范庆锋,岑佳蓉,张玉龙

关键词: 冻融,土壤胶体,胶体结合态铅,迁移

来源: 农业环境科学学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 环境科学与资源利用

单位: 沈阳农业大学土地与环境学院

基金: 国家自然科学基金项目(41601218)~~

分类号: X53

页码: 342-347

总页数: 6

文件大小: 2761K

下载量: 265

### 相关论文文献

- [1].不同重金属钝化材料对土壤胶体的影响[J]. 生态与农村环境学报 2017(02)

- [2].天然土壤胶体对U(Ⅵ)迁移的影响[J]. 核化学与放射化学 2019(04)

- [3].土壤胶体对重金属运移行为的影响[J]. 环境化学 2013(07)

- [4].土壤胶体磷活化迁移的影响因素及分析技术[J]. 应用生态学报 2015(04)

- [5].施有机肥对稻田剖面土壤胶体颗粒形态及胶体磷含量的影响[J]. 江苏农业科学 2019(23)

- [6].表面电荷性质对离子在土壤胶体界面扩散的影响[J]. 土壤学报 2010(05)

- [7].土壤胶体对重金属迁移及生物有效性影响的研究进展[J]. 环境污染与防治 2019(08)

- [8].石油污染土壤胶体特征及其稳定性[J]. 环境工程学报 2015(03)

- [9].两种典型土壤胶体对镉的生物有效性的影响[J]. 生态学报 2009(04)

- [10].土壤胶体在不同饱和度土壤介质中的释放与淋溶行为研究[J]. 农业环境科学学报 2009(09)

- [11].磷酸盐和低分子量有机酸盐对红壤胶体和矿物吸附DNA的影响[J]. 土壤学报 2008(03)

- [12].基于DLVO理论探究不同因素下土壤胶体迁移堵塞问题[J]. 山东化工 2019(13)

- [13].土壤胶体理化性质对其稳定性和可移动性的影响研究[J]. 土壤 2010(06)

- [14].黄土高原植被恢复过程中土壤表面电化学性质演变特征[J]. 土壤学报 2020(02)

- [15].草萘胺在五种土壤及其胶体上的吸附行为[J]. 土壤 2011(06)

- [16].五氯酚在土壤胶体界面的还原转化[J]. 环境科学研究 2009(04)

- [17].水解聚马来酸酐对森林暗棕壤和草地退化盐碱地土壤胶体表面结构与组成的影响[J]. 土壤 2015(06)

- [18].某铀尾矿库区周围稻田土壤不同组分对U(Ⅵ)的吸附性能分析[J]. 环境工程 2020(06)

- [19].太湖地区农田土壤大孔隙及胶体释放对有效磷下渗的影响[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [20].岩溶区棕色石灰土胶体对镉铅的等温吸附特性研究[J]. 农业环境科学学报 2020(03)

- [21].优先流作用下的胶体–重金属共迁移试验研究[J]. 岩土工程学报 2020(01)

- [22].施锰对土壤锰氧化物形成及镉固定的影响[J]. 生态环境学报 2020(02)

- [23].耐重金属细菌对土壤胶体及矿物体系吸附镉的影响[J]. 湖北农业科学 2010(04)

- [24].不同电解质体系中土壤胶体凝聚动力学的动态光散射研究[J]. 物理化学学报 2009(06)

- [25].五种土壤胶体对重金属镉的吸附特征研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [26].矿山排水污染稻田土壤胶体对砷的吸附研究[J]. 环境科学与技术 2020(01)

- [27].污染土壤胶体释放特征及其对锌运移的作用[J]. 环境工程学报 2015(05)

- [28].湿地中胶体态重金属与形态监测技术研究现状[J]. 环境科学与技术 2014(S1)

- [29].DNA在土壤活性颗粒表面的结合机制及其稳定性和生物活性[J]. 华中农业大学学报 2011(03)

- [30].三氯化六氨合钴浸提-分光光度法测定土壤阳离子交换量[J]. 理化检验(化学分册) 2019(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ea23f9c1132b655230a518a.html