# 建筑工程中房屋主体的施工技术

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：房屋主体的施工，在整个建筑工程中极为重要，会在很大程度上影响到建筑工程的质量。而房屋主体施工所包含的内容、项目也较多，施工过程复杂，在施工中各种问题和施工隐患也较为常见。本文对建筑工程中房屋主体施工技术的特点进行分析，并在此基础上对房屋主体的施工技术进行分析。

关键词：建筑工程；房屋主体；施工技术

前言：

改革开放以来我国经济发展迅速，建筑行业更是异军突起成为支撑国民经济水平不断提升的重要定理。然而在建筑行业的发展过程中，很多问题逐渐暴露出来，房屋质量问题成为当前困扰建筑行业发展的重要内容，所以建筑工程企业应当提升建筑工程房屋主体施工技术的应用水平，为建筑工程房屋质量的提升打好基础。

一、建筑工程中房屋主体施工技术的特点

（一）施工技术的复杂性

建筑工程施工场地的不同地形决定了需要使用不同的地基基础工程施工技术，湿陷性黄土、季节性冻土、泥质土是施工中常见的地质，在这样的地质上建筑建筑工程房屋地基具有更大的施工难度，相应的施工设计要求也有所提升，并且需要运用更加严格的施工技术，需要专业的技术人员对施工的各个环节进行缜密的研究和安排[1]。

（二）施工中存在的潜在性问题

实践当中有较多的潜在威胁存在于建筑工程房屋建设的第一道工序地基施工中，施工会受到地底下湿吐或粘土的影响，因此工程人员应当多次检查地基状况，通过认真检查施工的每一道工序有效掌握地基施工中存在的隐患问题。这种情况下工程检查工作会大幅增加，需要责任单位加强工程检查工作的水平。同时比较隐蔽的施工工序也是施工问题的多发部位，所以工程人员应当将有效性和科学性有效的贯穿于检查工作当中。

（三）工程施工的困难性

钢筋结构、房屋框架、地基等是建筑工程房屋主体工程的主要构成部分，合理性是房屋框架设计的关键所在，这对房屋框架设计人员提出了较高的专业要求，在施工过程中则需要施工人员需严格按照技术要求进行。钢筋结构的设计在满足各项设计需求的同时，还应当有效控制钢筋混凝土的配比，进而保障建筑工程房屋功能的有效发挥。而以上这些问题都会为建筑工程房屋的施工增加难度，是建筑工程房屋施工中应当注意的重要内容。

二、房屋建筑房屋主体的施工技术分析

（一）建筑工程房屋主体建设中地基施工技术

基础性和特殊性是建筑工程房屋主体建设中的地基基础施工的重要特点，所以工程人员应当实地勘察地基基础，全面了解房屋建筑施工场地的地质特点和状况，以实际地质状况和施工场地的整体状况为依据对合适的施工方案进行制定。同时制定方案过程中还应当合理化分析勘察数据，对地基工程的承载力进行科学计算，进而最大限度的预防地基基础施工的倒塌问题。工程人员在施工作业的过程中应当严格贯彻制定好的施工方案，进而从根本上控制地基基础的施工质量。工程人员的勘察活动会在地基存在湿土的情况下增加难度，所以通过有效的措施改善地基土质是施工中的重要内容，具体操作中湿土地的加强加固可以采取木桩密实法，这样地基土质的坚硬程度会大幅增加；也可通过填挖法挖出地基中的湿土，然后填充优质土，进而增强施工地基的坚固性[2]。

（二）建筑工程房屋主体建设中钢结构的施工技术

钢筋混凝土组合、大跨度、轻型等钢结构是建筑工程房屋中的主要结构，这些结构具有施工速度快、施工简单的特点。建筑工程房屋建设中需要使用大量的钢结构，所以工业化批量生产是当前建筑工程房屋建设使用的钢结构的主要生产方式，这样生产的钢结构虽然具有一定优势但也存在一定的劣势。实践当中很多火灾是由于钢结构的热传导性引发，这不仅严重的损坏了房屋结构，还使居民的人身安全受到威胁。因此在施工场地设置一定的防火设备是建筑工程房屋主体钢结构施工的重要要求，应当依据相关的防火规范设置防火设备和避火场。此外建筑工程房屋主体的钢结构施工中塔吊的起重能力与钢结构施工的质量和效果息息相关，所以工程人员应当控制施工塔吊和相关辅助设备的安全，并对钢结构的测控、焊接技术、吊装进行严格控制。

（三）建筑工程房屋主体施工中的滑升模板施工技术

滑升模板系统是这种技术施工的关键所在，包括液压提升系统、操作平台系统、模板系统是滑升模板系统的三个主要部分。具体施工中，应当对1.2米滑升模板进行设置，设置的位置主要为沿着建筑物底部结构周围。接下来用混凝土在模板内部进行分层浇筑，然互再通过液压提升系统进行滑升，滑升应当沿着混凝土中事先设置的支撑物进行，直到滑升到规定高度。施工模板和支撑材料会在使用这种滑升施工方法的情况下减少使用量，同时施工中的人工费用也能够大幅降低，进而实现提升工程施工速度和工程质量的目的。但这种施工方法也存在一定缺陷，需要大量的资金用于购置模板和钢材，并在一定程度上限制工程的立面造型。最后，连续作业是这种技术施工的重要要求，出现的恶劣天气会增大施工作业的难度，所以滑模施工需要较为严格的施工组织要求[3]。

（四）混凝土施工技术

抗压强度是混凝土质量的主要标志，其中水泥用量、用水量、抗压强度是决定混凝土抗压强度的主要因素，在混凝土中的水灰比相等的情况下，标号高和标号低水泥中具有较高的抗压强度的是标号高水泥，所以应当合理选择水泥的标号，要坚决避免因水泥型号不合理导致的施工质量问题。混凝土配置中水灰比和混凝土的强度的关系成正比，混凝土强度会随着水灰比的增大而增大、睡着水灰比的减小而减小。因此，当混凝土的水灰比不变时，提升混凝土强度不可采取增加水泥用量的方法，避免混凝土的变形和收缩程度的增加。混凝土质量控制也是建筑工程房屋施工技术控制的重要内容，工程人员应当混凝土符合施工要求的同时，尽可能的将成本降低。具有一定的离散性是混凝土强度的特点，所以应当科学管理混凝土，有效控制离散值。

（五）剪力墙结构施工技术

钢筋剪力墙结构是当前建筑工程房屋的主要结构类型，首先需要在施工中科学摆放施工材料，摆放场地中应当将钢定的规格筋按照摆放于木方之上，应当距离地面3.2米，进而防止钢筋在降雨中浸到雨水。另外对于露天摆放的钢筋应当在表面覆盖塑料膜。其次，应当在施工工作棚进行钢筋施工，并分类挂牌放置半成品的钢筋。最后，不可在施工中使你当用遭受严重腐蚀的钢筋，避免施工质量因此受到影响。具体施工中还应当采用定型的组合钢模板设置房屋的柱、墙、梁，并用木方支撑顶板，用钢柱箍加固柱子模板，并通过螺栓加固柱子确保柱子截面笔直，这种情况下墙体的截面宽度能够获得保证。对接钢筋的过程中，应当尽量选用钢筋气压焊的方式，进而实现提高焊接效率和解决钢材的目的[4]。

结束语：

随着城市化进行的不断推进，人们对建筑房屋需求持续增加，同时对房屋质量也提出了更高的要求。建筑施工企业为了适应发展需要和满足人们的要求，应当加强对建筑工程房屋主体施工技术应用的重视，通过建筑工程房屋主体技术的有效运用为建筑工程质量提供保障。本文分析了建筑施工房屋主体施工技术的特点，并在此基础上探索了建筑工程建筑主体施工技术的有效运用。但本文还存在一定局限，希望行业人员能够加强重视，不断提升房屋主体施工技术的有效运用。

参考文献：

[1]宋成栋.关于测量放线施工技术在房屋建筑中的实践分析[J].河南科技，2014（09）：174.

[2]张小玲.建筑工程中结构变形缝施工技术漫谈[J].门窗，2013，（05）：98-99.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9f15417d0f1a29b2a5482f14.html