# 浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术

李宏伟

（黑龙江省香坊实验农场）

摘要：框架剪力墙结构是现代建筑行业中应用极为广泛的一项施工技术，该技术主要被应用于大量高层建筑的施工过程中。文本介绍了框架剪力墙结构的概念，其次阐述了框架剪力墙结构工程的设计，然后提出框架剪力墙结构布置应注意的问题，最后对框架剪力墙结构施工技术进行详细的阐述。

关键词：建筑工程框架剪力墙施工技术

1框架剪力墙结构的概念

说起框架剪力墙结构很多人都还很陌生，因为它与日常生活中大家所认为的剪力墙结构不是同一个概念。剪力墙结构完全是由于剪力墙组成的，承受的力主要是剪力；而框架剪力墙结构同时具备框架和剪力墙的优势，它有框架和剪力墙两部分组成，不仅仅承受剪力，还承受过弯曲应力。在框架剪力墙结构中，一般底下楼层由于剪力墙的微小位移较小，所以主要是框架发生变形，承受大部分弯曲应力，而剪力墙主要承受水平拉力。接近上部的楼层受力则相反，剪力墙的位移较大，它会有向外侧扩张的趋势，而框架会有向内收的趋势。在这样的情况下，剪力墙不仅承受弯曲变形的应力，同时还受一定的水平拉应力。总之在框架剪力结构中，我们不仅要根据不同楼层的差别分清框架和剪力墙的受力情况，还应该明白如何布置才能更好的促使建筑更安全、更可靠。

2框架剪力墙结构工程的设计

2.1框架内力调整

我们在建筑工程剪力墙工程建设施工的过程中，人们为了使其抗震性能得到进一步的提高，就将一些新型的抗震技术和设计方法应用到其中，这样就使得建筑结构在地震水平作用的情况下，不会出现质量问题。而且技术人员也可以根据工程施工的实际情况，来对剪力墙的数量进行有效的控制，这就使得整个建筑结构的抗震等级得到明显的提高。另外，在建筑工程施工的过程中，如果人们没有建筑抗震设计的相关要求，那么我们也可以采用框架内力调整的办法来对框架剪力墙结构的数量以及位置进行设计，进而满足现代化高层建筑工程施工的相关要求。

2.2带边框剪力墙的构造

在框架剪力墙结构设计的过程中，带边框架剪力墙结构的应用，可以很好的保障了建筑物的稳定性和可靠性。而且设计人员也可以根据建筑楼层的高度，带来剪力墙底部结构的厚度进行相应的控制。此外，我们在建筑抗剪结构建设施工的过程中，我们为了使得框架剪力墙的抗拉应力得到有效的保障，人们也将钢筋材料应用到其中，这就很好的保证了建筑工程施工的质量和效益。与剪力墙重合的框架梁可以保留，或者做成宽度与剪力墙厚度相等的暗梁，暗梁的高度可取墙厚的2倍或与框架梁截面等高；暗梁的配筋可以按构造配置并满足一般框架梁相应抗震等级的最小配筋率的要求。

3框架剪力墙结构布置应注意的问题

框架剪力墙结构工程施工中，最容易忽视但又非常重要的就是剪力墙的分布，在剪力墙的数量及布置上存在很多问题。

（1）在布置上该注意框架剪力墙的方向，正确合理的布置应该是双向分布并且要沿轴向。如果是单向布置，则结构墙不仅外观上不对称、不美观，更重要的是剪力墙受力不平衡，长时间后建筑很容易倒塌。

（2）在框架剪力墙的数量上也存在很多问题。如果框架剪力墙的数量过少，则结构抗侧刚度不够，很难支撑建筑；如果框架剪力结构过多，墙体也不能充分利用，浪费了资源。在框架剪力墙结构数量选取上一定要合理。

（3）在安装施工过程中一定要注意剪力墙平面内外的弯矩，适当的弯曲应力及弯矩才能保证墙体的稳定性。另外对于剪力墙我们应该自上而下连续布置，这样可以保证墙体的刚度一致，避免了刚度突变的发生。最后对于一些细节，我们还应该注意正确的施工方法。比如当剪力墙的墙肢向外连接楼面梁时，我们可以沿着梁的轴向方向布置与梁相连接的剪力墙，这样可以减少墙体弯矩带来的不良影响。

4框架剪力墙结构施工技术

框架剪力墙结构是框架结构和剪力墙结构结合体，它同时具有着两种建筑结构体系的优点。一方面，框剪结构能够为建筑物室内布置提供更大的使用空间；另一方面又具有着剪力墙结构所具有的良好抗侧力性能，刚度大，能够保证建筑工程结构的稳定。如果某一高层建筑工程要采用框架剪力墙结构进行施工，那么在建设框架剪力墙结构的时候，必须要把握好以下3个关键技术：钢筋工程技术、模板工程技术和混凝土工程技术。

4.1模板工程的施工技术

（1）内外侧模板的设计。在进行模板配板的过程中，要注意外墙模板中的内侧模板要比外侧的模板短200～300毫米，这样能够保证配板的准确性，同时在支模时，要以已经经过浇筑的墙体作为参照物，把外侧的模板贴紧墙体。

（2）固定内侧模板。在模板浇筑的过程中，经常会出现内侧模板和内侧模拟的墙根向内或者向外移动的状况，这些都严重影响了模板的准确性，故而模板设计者经常会在模板内侧中放置一个短钢筋头来控制其位置，保证其稳定性。

（3）保证墙模与楼板之间的紧密型。通常在进行浇筑的过程中，会出现漏浆的现象。解决这个问题其实很容易，只需要将水泥或者砂浆填入有缝隙的地方即可。

4.2钢筋工程施工技术

框架剪力墙结构施工中，钢筋工程的建设要注意把握好材料的选择。在实际施工操作中，钢筋工程的建设需要用到大量的钢筋材料，这些材料在形状、规格上各有不同，比如直径为6毫米或8毫米的一级钢，直径为12毫米、18毫米，或者20毫米的三级钢等等。钢筋工程施工中所遇到的主要难题有：由于钢筋节点太过密集，所以在对钢筋进行安装和浇筑时，钢筋节点容易发生位移。钢筋工程施工中容易出现的节点位移问题，通常采取以下措施加以解决：

（1）对箍筋框进行固定

在进行钢筋工程施工期间，应当依据实体来进行放样，在有条件的情况下，也可以专门定制相应的模具来进行加工。例如在对柱筋框以及柱筋等环节进行放样定位的过程中。或者采用水平和竖向的墙体梯格筋控制建设过程中的钢筋位置，这样能够减少钢筋位移情况的出现。

（2）明确钢筋的梁柱节点

由于大型高层建筑中的钢筋使用量较多，故而会产生密集的梁柱节点，为了保证每个节点的准确性和有序性，一般要事先在计算机中对现场的钢筋进行绘图放样，之后以1：1的比例制作模拟样板，将其放置在施工现场，这样就能够为施工中钢筋的梁柱节点建设提供指导。

（3）实行样板引路制度

在施工现场，会有不同部门的工作人员，要保证钢筋工程的统一性和精确性，就需要工作人员严格遵守施工现场的实体样板，保证工程的质量和速度。

5结语

在现代建筑行业之中，其框架剪力墙结构之所以能够被大量高层建筑施工所应用，不仅仅是由于该结构所具有的优越性，还由于其能够最大限度的提高建筑工程的质量，以及建筑工程自身的稳定性。在人们对于住宅的要求不断提高的情况下，框架剪力墙结构已经能够充分的满足人们对于住宅结构需要和性能需要。而现代建筑工程也只有采取了良好的改进措施以及质量改进工作，便实能够打造出更加优秀的机构，为我国建筑行业的发展做出巨大的贡献。

参考文献：

[1]苏文生.框架剪力墙结构刚度的调整与控制研究[J].民营科技，2010(11)

[2]王淑杰.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].黑龙江科技信息，2013(23)

[3]陆萌.高层框架剪力墙结构建筑的施工质量控制问题探讨[J].科技致富向导，2014(02)

[4]王勇.关于框架剪力墙结构建筑施工技术探析[J].民营科技，2014(04)

[5]高景峰.谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].黑龙江科技信息，2014(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9f1dada8024edfa620e43291.html